АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2018                                                                                                № 31

с.Кашино

Об утверждении Схемы теплоснабжения

муниципального образования

Кашинский сельсовет

Алейского района Алтайского края

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением правительства Российской Федерации от  22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом  муниципального образования Кашинский    сельсовет Алейского района Алтайского края  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить   прилагаемую Схему теплоснабжения  муниципального  образования Кашинский сельсовет Алейского  района Алтайского края.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в Администрации сельсовета, с. Кабаково и станции Язевка- Сибирская.

3. Признать утратившим силу постановление от 11.01.2016 №2 « Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Кашинского сельсовета.

Глава Администрации сельсовета                                       Н.А. Саяпина

Утверждена:

Постановлением Администрации

Кашинского сельсовета

от 13.08.2018 №  31

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ........................................................................................................... |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории.............................................................. |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения..................................... |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.............................................. |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ......................................................................... |  |
| Часть 3. Тепловые сети................................................................................................. |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии............................................... |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии........................... |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя............................................................................ |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом ............................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации........ |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения ......................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.............. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов......................... |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).............. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей .......................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ..................................................................... |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения ........................ |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ......... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии .................................................... |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей............ |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы........................................................... |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение......................................................................................................... |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.......... |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям........................................................... |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 9 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Кашинский сельсовет, далее МО Кашинский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При актуализации схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для актуализации являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Муниципальное образование Кашинский  сельсовет расположен в юго-западной части Алейского района Алтайского края.

Территория муниципального образования Кашинский сельсовет составляет 1645 тыс. кв. км. В состав Кашинского сельсовета с общей численностью населения  по состоянию на 01.01.2018 1390 человек входит три населенных пунктов: село Кашино с населением 660 чел., село Кабаково с населением 523 чел., станция Язевка - Сибирская с населением 45 чел.

Кашинский  сельсовет граничит:

-	с Чапаевским сельсоветом;

-	с Малиновским сельсоветом;

-	с Краснопартизанским сельсоветом;

-          с Шипуновским районом

Внешнее сообщение Кашинского сельсовета с районным и краевым центрами  осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 147 км, до районного центра города Алейска 22 км.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Кашинский сельсовет (по состоянию на 01.01.2018г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кашино | 125 |  | 673 |
| Станция Язевка-Сибирская | 16 |  | 92 |
| с. Кабаково | 11 |  | 625 |
| Всего |  |  | 1390 |

Производственную базу МО Кашинский сельсовет  составляют  сельскохозяйственные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Кашинский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Кашинский сельсовет представлено только в с. Кашино.

Централизованными источниками теплоснабжения являются две отопительных котельных, принадлежащая на праве аренды ООО  «Теплосеть+».

Производственных котельных на территории МО Кашинский сельсовет нет.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Схема тепловой сети с. Кашино школа

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Кашинский сельсовет осуществляется от двух отопительных котельных:

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

МО Кашинский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность котельной с учетом всех котлов , Гкал/час | Отпускаемая полезная нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с Кашино | 0,90 | 0,148 | 95/70 | 0,545 |
|  | Итого | 0,90 | 0,148 |  | 0,545 |

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Краткая характеристика котельных, расположенных на территории  Кашинского  cельсовета

Котельной села Кабаково (школа) осуществляется теплоснабжение на твердом топливе, 24 ноября 2015 года принято в эксплуатацию монтажное оборудование:

Котлы водогрейные (ручная подача топлива) типа КВР-0.23(КБ) марки « Факел -23»-2 к-та, вентиляторы поддува ВКВ-160-2 к-та, сетевая насосная группа WILO-1квт, насосная станция АРS-80( подпитка)-1 квт, бак запаса холодной воды БЗХВ- 0,75-1 квт, расширительный бак №500-1 квт, смонтированное в котельной школы с. Кабаково, Алейского района Алтайского края.

Котельные села Кашино осуществляют теплоснабжение на твердом топливе, отапливают социально- культурные учреждения , переданы в аренду ООО « Теплосеть+».  Общая установленная мощность котельных составляет 0,35 Гкал/час, система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 137,1, Мощность установленных котлов позволяет увеличить объем отопливаемых объектов - это здание конторы ООО им « Энгельса», столовой, находятся в радиусе 150 м от источников теплоснабжения. Котельная по улице Октябрьская, 54 является объектом собственности Алейского района. В 2004 году капитально отремонтировано, общая площадь 107,5 кв.м. Тепловая сеть здания  дома культуры введена в эксплуатуацию в 2009 году, протяженность трассы 83,5п.м., материал трубопроводов сталь 2  Д-80. Котельная по адресу Партизанская 13 является собственностью администрации Алейского района,  введена в строй в 2003 году,  осуществляет отопление школы и пожарной части №79. Протяженность теплотрассы 45м,из них 15 метров 2 Д-80, 30 метров-сталь 2 Д-50. Теплопотери  теплотрассы составляют : расход на собственные нужды 5.6 Гкал в год, потери за счет подземной протяженности теплотрассы 17,1Гкал/в год.

##### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Кабаково и  Кашино их приросты.

В 2018 году  подключений к системе центрального теплоснабжения не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Кабаково и с. Кашино их приросты.

Объем переданной тепловой энергии   за 2018 год составил 1179 Гкал.

##### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселений.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены в Таблице 1.

Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2.8 | 2,8 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 1,648 | 1,648 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 1,152 | 1,152 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,988 | 0,988 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | 0,024 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,140 | 0,140 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 1,648 | 1,648 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется теплоизоляция трубопровода тепловой сети при надземной прокладки была произведена в 2014 году.

##### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системы теплоснабжения в селе Кабаково и с.Кашино с учетом эффективного радиуса теплоснабжения т,к передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной произведена консервация  центральной котельной и произведен монтаж мини-_котельной с пристройкой к школе, для отапливания школы, дома жителей переведены на автономное отопление.

##### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на ниХ

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей на меньший объем и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также реконструкция тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. Мероприятия по капитальному ремонту котельных на радиус минимального расстояния  от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, что позволит увеличить производительность котельной  значительно снизить потери тепловой  энергии в тепловых сетях.

##### Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы Котельной с.Кабаково  представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

|  | 2013г | 2014г | 2015 | 2016 | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 306 | 306 | 306 | 306 | 214 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 701 | 701 | 1013 | 1013 | 223 |
| Потери тепла в котлах (КПД 65%), Гкал/г | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г |  |  |  |  |  |

##### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организации территории нет, т. к разные села .

нет.,  т,к ООО теплосеть+ находятся в с.Кашино, котельные находятся в разных селах.

##### раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

ООО « Теплосеть+»  теплоснабжение в с. Кашино.

##### раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Бесхозные тепловые сети в зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Кабаково и села Кашино отсутствуют. Вследствии того, что  центральная котельная с Кабаково законсервирована тепловые сети  не эксплуатируются.

##### Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

##### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории  Кашинского сельсовета является  «ООО « Теплосеть+», Администрация Алейского района. Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Теплосеть+» распространяется на весь коммунальный комплекс.

Зоны действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Установленные приборы учета | Объект, адрес | Число квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Культура | 1 |
| 2 |  | Администрация сельсовета |  |
| 3 | 1 | Школа | 1 |
| 4 | 1 | Детский сад | 1 |
| 5 |  | Жилой дом |  |
| 6 |  | Почта России |  |
| ИТОГО:3 |

Приборы учета тепловой энергии установлены в 2здании из 3.

2. Источники тепловой энергии

На территории с.Кашино располагается две центральные котельные, одна отапливает Администрацию Кашинского сельсовета, в селе Кабаково в здании Администрации установлена печь марки Вулкан № 25.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки

КВр– 0,93(К) в количестве двух единиц (КПД 75%).

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до

95,7  градусов.

Установленная мощность оборудования 1,4 Гкал/ч,0.7 Гкал/ч

Располагаемая мощность оборудования 1,4 Гкал/ч,0,7 Гкал/ч

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,005

Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов)  осуществлен в 2009,2012,2013,2015годах.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 4

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37,3 | 33,0 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 40,1 | 34,8 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 42,9 | 36,7 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 45,5 | 38,6 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| +2 | 48,1 | 40,4 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| -0 | 51,0 | 42,4 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| -2 | 53,6 | 44,0 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| -4 | 56,1 | 45,6 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| -6 | 58,4 | 47,2 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| -8 | 60,8 | 48,8 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| -10 | 63,2 | 50,3 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| -12 | 65,6 | 51,9 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| -14 | 68 | 53,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| -16 | 70,4 | 54,9 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| -18 | 72,6 | 56,3 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -20 | 75,1 | 57,9 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| -22 | 77,3 | 59,3 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| -24 | 79,5 | 60,7 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| -26 | 81,8 | 62,0 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| -28 | 84,0 | 63,4 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| -30 | 86,3 | 64,8 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| -32 | 88,5 | 66,0 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| -34 | 90,4 | 67,4 | 92 | 93 | 95 |  |
| -36 | 92,9 | 68,7 | 93 | 95 |  |  |
| -38 | 94,4 | 69,1 | 95 |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной  введены в эксплуатацию в  2004 г. Тепловые сети являются распределительными на всей протяженности таблица 5.

Таблица 5

|  | Диаметр трубопроводов сети мм | Протяженность м | Год ввода в эксплуатацию (реконструкции) | Вид прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 566 | 2004 | надземная | стекловата |
|  | 100 | 53.6 | 2009 | надземная | стекловата |

Потери тепловой энергии в сетях составляет 30 % от нагрузки потребителей.

Обслуживание насосного оборудования автоматизировано.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 6. Расчетная температура наружного воздуха для с.Кабаково -39ºС,с.Кашино -39.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 6

| № п.п. | Объект, адрес | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Культура | 0,015319 |
| 2 | Администрация сельсовета | 0,003808 |
| 3 | Школа | 0,076860 |
| 4 | Детский сад | 0,009414 |
| 5 | Жилой дом | 0,016528 |
| 6 | Почта России | 0,001471 |
|  | ИТОГО: | 0,13 |

Добавить почту

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

Тепловая мощность котельной 1,4 Гкал/ч.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 7

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,4 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,824 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,576 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,514 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,012 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,070 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,824 |

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с.Кабаково в качестве основного топлива используется уголь каменный .

2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2017-2018г. составил 100%.

| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. |  | 0 |
| 2.9. | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |
| 2.10. | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |
| 2.11. | -общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |
| 2.12. | -расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. |  |  |
| 2.13. | -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. |  |  |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. |  |  |
| 66. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 0,7 |
| 77. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 |
| 88. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,701 |  |
| 99. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 |
| 110. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,680 |  |
| 111. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,088 |  |
| 112. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 12,55 |  |
| 113. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,592 | 0,588 |
| 1 | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0,151 |  |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 0,441 | 0,437 кабинет |
| 114. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км |  |  |
| 115. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |  |
| 116. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 | 1 |
| 117. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 | 0 |
| 118. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 2,4 |  |
| 119. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 318 | 318 |
| 220. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,100 |  |
| 221. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,5 |  |

8 Тарифы на тепловую энергию

1) На 2017г тариф на тепловую энергию составляет 2279,57 за 1 Гкал.

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 9 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2017год.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения.

Таблица 9

| № п.п. | Объект, адрес | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Культура | 0,015319 |
| 2 | Администрация сельсовета | 0,003808 |
| 3 | Школа | 0,0,076860 |
| 4 | Детский сад | 0,009414 |
| 5 | Жилой дом | 0,016528 |
| 6 | Почта России | 0,001471 |
|  | ИТОГО: | 0,13 |

2) Прогнозы приростов площади строительных фондов не планируется.

##### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таблице 10.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 10

|  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |

##### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по модернизации котельной на радиус минимального расстояния  от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения проведены, мини- котельная возле здания школы установлена, что позволит увеличить производительность котельной  значительно снизить потери тепловой  энергии в тепловых сетях.

##### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом проведена.

##### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 11.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 11.

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |

##### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по капитальному ремонту котельной составляет 200000, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

##### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

На территории Кашинского сельсовета- с.Кабаково,с.Кашино ООО « Теплосеть+» являются организацией имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

##### глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2019года не предусматриваются.

##### глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей на меньший объем и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также реконструкция тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

##### глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Единую теплоснабжающую организацию на территории Кашинского  сельсовета определить в настоящее время не представляется возможным.

Приложения: Графическая часть схемы теплоснабжения с.Кабаково,с.Кашино.

# Схема теплоснабжения на территории с.Кабаково.

КОТЕЛЬНАЯ ПРИ ШКОЛЕ,КОТЕЛ ТИПА КВр(КБ) МАРКИ «ФАКЕЛ»,

ПЕЧЬ « ВУЛКАН» В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ

# Text boxes

--------------------

-----------------------

===========

АДМИНИСТРАЦИЯ

Школа,  ддддддддддедетский

--------------

Школа

Мастерская, гараж

Котельная

Ф 57 мм

L=30 м

Ф 89 мм

L=15м