СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕЙСКИЙ РАЙОН

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(Материалы по обоснованию проектных решений)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Алейского района

Муниципальный контракт: №1 от 15.09.2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2009

Схема территориального планирования выполнена коллективом авторов в составе:

Садакова Г.А. – руководитель проекта,

Калачева Л.А., инж. – разделы 1-7, графическое оформление.

Гетих А.И., арх. – разделы 3.4., 4.3.

Подусенко С. А.,арх.  – разделы 3.4., 4.3.

Фролов Я. В.,к.и.н., снс – разделы 3.1.12.

При разработке схемы территориального планирования Алейского района были использованы материалы, предоставленные Отделом археологии НПЦ «Наследие» (раздел 3.1.12., 5), Главным Управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (раздел 5), Управлением по недропользованию по Алтайскому краю и специалистами района, а также данные  фонда краевой библиотеки.

Содержание:

# 1. Общие положения……………………………………………………………..................5

2. Цель и задача проекта………………………………………………………………….. 6

3. Комплексная оценка и проблемы развития территории………………………..8

3.1. Природные условия и ресурсы………………………………………………………8

3.1.1. Месторасположение Алейского района и внешние связи……………………8

3.1.2. Рельеф…………………………………………………………………………………..9

3.1.3. Климат………………………………………………………………………………..12

3.1.4. Гидрологические условия…………………………………………………………..19

3.1.5. Геология, гидрология и инженерная геологи…………………………………..25

3.1.6. Растительный и животный мир………………………………………………..27

3.1.7. Лесные ресурсы ……………………………………………………………………..29

3.1.8. Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории………… 33

3.1.9.  Минерально-сырьевые ресурсы …………………………………………………64

3.1.10. Земельные ресурсы………………………………………………………………. 71

3.1.11. Рекреационные ресурсы………………………………………………………….80

3.1.12. Культурно-исторические ресурсы……………………………………………. 83

3.1.13. Экологическая ситуация…………………………………………………………89

3.2. Социально-экономические условия

3.2.1. Социальная сфера…………………………………………………………………..89

3.2.2. Экономика…………………………………………………………………………...103

3.3. Транспортная и инженерная инфраструктура……………………………………116

3.4. Планировочная организация территории

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры   района

……………………………………………………………………………………………….132

3.4.2. Перспективы градостроительного развития территории……………..137

3.4.3 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории……..142

4. Обоснование проектных градостроительных решений

4.1. Варианты сценариев социально-экономического развития района ……………144

4.2. Основные проектные решения по структурным единицам территориального планирования……………………………………………………………………………………...150

5. Охрана окружающей среды и риски возникновения чрезвычайных ситуаций……………………………………………………………………………………………..161

6. Мероприятия по реализации схемы территориального планирования муниципального района ……………………………………………………………………….166

7. Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования МО Алейский район…………………………………………………..176

# 1. Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 1№ 190 ФЗ), территориальное планирование – планирование развития территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории.

Территориальное планирование призвано определить на основе комплексного анализа социальных, экономических, экологических, и иных факторов пути устойчивого развития территории, мероприятия по развитию инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, направленных на обеспечение и учета интересов граждан и их объединений в Российской Федерации и ее административно- территориальных единицах различного, в т. ч. муниципального уровня.

Схема территориального планирования муниципального района включает специальные карты (схемы) и текстовую часть с обоснованием предлагаемых мероприятий с информацией о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

Изложенные выше материалы собраны, проанализированы и обоснованы в полном соответствии со статьей 19 ГК РФ и статьей 7 Закона Алтайского края (9-ЗС от 01.02.2007 г.) «О документах территориального планирования муниципальных образований».

При подготовке «Схемы территориального планирования Алейского муниципального района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований и предложения, содержащиеся в «Схеме территориального планирования Алтайского края» разработанной в 2007 году.

Концепция устойчивого развития сельской местности в России является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе социальных программ страны и «Основных направлений агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» (от 27.07.2000 г.). Важнейшими компонентами современной стратегии являются:

- обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве;

- развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности;

- борьба с бедностью населения;

- усиление жизнеспособности объектов социальной сферы, обслуживающих бедные слои населения;

- поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие местного самоуправления.

2. Цели и задачи проекта

Основная цель Схемы территориального планирования – устойчивое развитие территории района в процессе совершенствования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на основе комплексного анализа природных и антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений в обозримой перспективе.

Для этого необходима рациональная организация территориально-хозяйственного устройства района, формирование архитектурно- планировочной структуры и функционального зонирования для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников материальной культуры.

Отсюда вытекают следующие задачи:

- обоснование перспективного функционального зонирования территории района на основе анализа имеющихся материалов обследования с учетом резерва земель для производственных объектов и организации отдыха населения;

- определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию;

- выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, лечения и туризма;

- подготовка предложений по водообеспечению, водоотведению, энергоснабжению и иных инженерных коммуникаций;

- разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

- выявление точек экономического роста.

Для решения задач авторами выполнены:

-сбор, изучение и анализ материалов, предшествующего агроэкономического, эколого-географического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории района;

-кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории района исполнителями проекта;

-сбор статистической информации по всем разделам схемы;

-анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической ситуации в районе.

При выполнении работы учитывалось мнение глав сельских муниципальных образований, специалистов района.

Важным положительным моментом работы над «Схемой территориального планирования» явилось совпадение по срокам ее подготовки с обоснованием плана социально-экономического развития района до 2017 г.

В обосновании мероприятий на перспективу в полной мере использован ландшафтный анализ территории.

3. Комплексная оценка и проблемы развития территории

3.1. Природные условия и ресурсы

## 3.1.1. Месторасположение Алейского района и внешние связи

Але́йский райо́н — муниципальное образование в центральной части Алтайского края. Граничит с Топчихинским, Шипуновским, Ребрихинским, Усть - Пристанским, Мамонтовским, Усть - Калманским районами Алтайского края.

Рис. 1. Географическое положение Алейского района

Территория Алейского района 3,4 тыс. квадратных километров. Расстояние до г. Барнаула – 125 км. Территориально район подразделяется на 22 сельсовета. В 41 населенных пунктах проживает 19,0 тыс.человек. Административный центр находится в г. Алейске. Район расположен в степной климатической зоне.

Рельеф — слаборазвитая равнина, расчленённая реками и оврагами. Открыты месторождения кирпичной глины. На территории района 7 рек, 7 крупных и несколько мелких озёр. Почвы лугочернозёмные, обыкновенные чернозёмы, в северной части встречаются солонцеватые и солончаковые. Территория района — лесостепь с колками (преимущественно берёзовыми) и полезащитными полосами из тополя, берёзы, клёна, вяза мелколистного, жёлтой акации. На северо-западе проходит Барнаульский ленточный бор, шириной от 7 до 12 км. Климат резко континентальный. Средняя температура января −17,6 °C, июля +20 °C. Годовое количество осадков 440 мм.

Производственное направление района — зерновое с развитым производством мяса и молока. Пищевая и перерабатывающая промышленность в районе представлена пивзаводом и подсобными цехами по переработке сельскохозяйственной продукции. На территории района проходят железная дорога и автомобильная трасса Барнаул-Семипалатинск.

### 3.1.2.  Рельеф

Согласно геоморфологическому райнированию Алтайского края Алейский район расположен в пределах возвышенной пологоувалистой равнины Приобского плато, днищ и ложбин древнего стока и террас р. Алей.

Весь этот ландшафт входит в состав Западно-Сибирской низменности и представляет собой типичную предгорную равнину (пролювиально-аллювиальную), оформившуюся под воздействием блуждания крупных водных потоков по плоской низменной поверхности.

Ниже приводится краткое описание рельефа по геоформологическим элементам.

Приобское плато представлено двумя районами:

- Центральный среднерасчлененный район;

- Северо-восточный сильнорасчлененный район.

Центральный среднерасчлененный район представляет собой

слабоволнистую равнину, расчлененную на ряд увалов, параллельно вытянутыми ложбинами древнего стока, заложенными еще в третичное время потоками талых вод.

Склоны плато расчленены такими же ложбинами с расширениями-лиманами при выходе их на террасы, а также густой сетью более молодых эрозийных форм – балок и долин. Густота эрозийного расчленения склонов 0,3-0,9 км/км². Уклоны здесь небольшие t -2(, реже 3(. Склоны круче 3( встречаются редко, ближе к логам и балкам, которые в основном заняты лесами.

Склоны отличаются простым профилем, но большой длинной. Преобладают склоны южной, юго-западной и восточной экспозиций. Поэтому вероятность водной эрозии в данном районе существует. Микрорельеф представлен в виде западин, которые заняты колочными лесами. В целом условия для механизированной обработки почв вполне благоприятные, отдельные препятствия для работы с/х техники представляют лога и лесные колки. Дефляционная опасность высокая.

Сильнорасчлененный район представляет волнистую равнину, расчленненую довольно густой (0,9-2км/км2, а местами более 2 км/км2) сетью долин, балок и оврагов. Характерны глубокие балки и долины (глубиной до 100-120 м при ширине до 2 км) с сильно разветвленными верховьями и со свежими эразийными врезами по днищам. Глубина донных оврагов достигает 20-30 м. Склоны в верхней части имеют крутизну 1(30´-6(; в нижней части – до 12(.

В пределах приобского плато выделены:

а) УОБР – увалистая овражно-балочная и балачно-долинная равнина

б) ПЛБР – пологоувалистая ложбинно-балочная равнина

в) ВКРЗ – волнистая котловинно-западинная и ложбинная равнина

г) ПКРЗ – плоская котловино-западинная равнина

УОБР – Увалистая овражно-балочная и балачно-долинная равнина

Занимает западную и северо-восточную части территории района. Представляет собой увалообразную равнину, расчлененную логами и балками на ряд увалообразных повышений.

Равнина имеет общий уклон к малоувалистой ложбино-балочной ранине.

Углы наклона преимущественно 1(30´-3( реже 6(. Встречаются склоны круче 6(- это нижние склоны логов и балок. Склоны большой протяженности. В связи с условиями рельефа здесь особенно выражены процессы водной эрозии. Микрорельеф выражен в виде западин.

ПЛБР – Пологоувалистая ложбинно-балочная равнина

Занимает центральную и юго-восточную части района. Представляет собой волнистую равнину, расчлененную логами на ряд широких увалообразных повышений.

Равнина имеет общий уклон к пойме р. Алей и ложбин древнего стока.

Углы наклона преимущественно 1-2(, реже 3(. Встречаются и склоны круче 3( - это склоны логов. Склоны простые, но большой протяженности; Способствующие проявлению водной эрозии. Микрорельеф выражен в виде западин, бугарков.

ВКРЗ – Волнистая котловинно-западинная и ложбинная равнина

Занимает северную часть территории района. Поверхность этой территории равнинная с единичными логами, озерными котлованами лощинообразными понижениями. Углы наклона преобладают до 1(, реже 1-2( различных экспозиций.

Микрорельеф выражен в виде микрозападин, часто закустаренных.

ПКРЗ – Плоская котловино-западинная равнина

(юго-восточная часть)

Представляет собой плоскую равнину, на которой часто встречаются понижения озерных котловин и западин. Углы наклона преимущественно до 1(, реже 1-2(.

Ложбина древнего стока занимает северо-западную и юго-восточную части территории района. Представляет собой эрозийно-аккумулятивную равнину, частично преобразованную эоловыми процессами и отличается бугристо-грядовым рельефом. Грядовые и межгрядовые понижения ориентированы с юго-запада на северо-восток. Для строения поверхности ложбины древнего стока характерно большое количество плоских мезопонижений, часть заболоченных, закочкаренных и закустаренных. Эти мезопонижения часто связаны друг с другом, образуя целые мезопонижения.

Здесь встречаются озера, сильно развит микрорельеф. Пойма р. Алей прослеживается по обоим берегам реки на всем её протяжении, имеет ширину до 4 км. Пойма расчленена протоками и старицами, встречаются озера. Рельеф поймы равнинный, гривисто-лощинный. Терраса р. Алей и носит прерывистый характер, достигая местами в ширину 1,5-2 км.

### 3.1.3. Климат

Климат района определяется сложными взаимодействиями циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности и  отличается жарким летом, холодной мало снежной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже в вегетационный период.

Ниже приводится основная характеристика термического режима (табл. 1.).

Таблица 1.

Характеристика термического режима

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Средняя температура воздуха | 0,4С |
| Средняя температура самого теплого месяца | 18,8С |
| Средняя температура самого холодного месяца | -18,8(С |
| Средний из абсолютных годовых минимумов температуры | -41 |
| Абсолютный минимум температуры | -51(С |
| Абсолютный максимум температуры | 39(С |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 118 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни):выше 0(С | 192 |
| выше +5°С | 167 |
| выше +10°С | 133 |
| выше +15°С | 65 |
| Сумма активных температур за периоды: |  |
| с температурой выше +5° С за весь период | 2290 |
| с температурой выше +10° С за весь период | 2100 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С | 218 |
| ниже 0°С | 192 |
| ниже -10°С | 244 |
| Даты последнего и первого заморозков | 27-V ( 5 V - 19VI) |
| (средние, ранние и поздние) | 9 IX (15 VIII - 30 IX) |
| Глубина промерзания почвы (средняя) (см) | 260 |
| Сроки промерзания (начало) | 23 X - 8 IX |
| Сроки оттаивания (полного) | 24 IV - 7 VI |
| Абсолютный минимум температуры в корнеобитаемом слое | -20(С |
| Даты наступления спелости почв | 10 V |

Влагообеспечение вегетационного и зимнего периодов.

Сумма осадков за год состовляет 408 мм, за теплый период (апрель-октябрь) -299 мм, за холодный период (ноябрь-март)- 109 мм.

Количество осадков за период с температурой выше +10(С 189 мм.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле (60 мм), наименьшее – в феврале (14 мм).

Таблица 2.

Среднемесячное количество осадков (мм)

| месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | 15 | 14 | 18 | 24 | 37 | 48 | 60 | 52 | 35 | 43 | 35 | 27 | 408 |

Жидкие осадки составляют 73% от общего количества осадков. Летние осадки, как правило, поверхностного стока не образуют и расходуются на фильтрацию и последующее испарение.

Влажность воздуха является одним из факторов метереологических элементов режима увлажнения. Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы. Содержание его меняется в зависимости от условий местности, времени года и циркуляционных условий атмосферы. Влажность воздуха тесно связана с влажностью почвы и интенсивностью испарения с подстилающей поверхности (воды, почвы, растений). В свою очередь испарение зависит от температуры воздуха, количества выпадающих осадков и характера испаряющей поверхности.

С влажностью воздуха связано  образование туманов, росы, инея.

О влажности воздуха можно судить по величине упругости водяного пара (абсолютной влажности), относительной влажности, а также по величине недостатка насыщения воздуха водяным паром. Последние две характеристики особенно важны, так как первая из них характеризует степень насыщения воздуха водяным паром, а вторая даёт представление об испаряемости т.е. возможности испарения. Количественные показатели влажности воздуха приведены в таблицах  3,4,5.

Таблица 3.

Среднемесячная и  годовая упругость водяного пара  (м б)

| месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 5,7 | 8,0 | 12,5 | 15,6 | 13,6 | 9,1 | 5,8 | 3,1 | 2,0 | 6,8 |

Таблица 4.

Среднемесячный и  годовой недостаток насыщения  (м б)

| месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 3,7 | 9,7 | 12,4 | 11,7 | 2,0 | 5,6 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 4,8 |

Таблица 5.

Среднемесячная и  годовая относительная влажность воздуха  (м б)

| месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | 80 | 79 | 0,8 | 3,7 | 9,7 | 12,4 | 11,7 | 2,0 | 5,6 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 4,8 |

Годовой ход упругости водяного пара близок к годовому ходу температуры воздуха. Наибольшие величины наблюдаются летом (в июле), наименьшие – зимой (в январе). Годовой ход  относительной влажности воздуха в основном обратен ходу температуры почвы. Наибольшие величины – зимой, наименьшие – летом. Недостаток насыщения воздуха водяным паром минимальный – в январе, максимальный – в июне. В условиях района, где от 5 до 6 месяцев территория покрыта снегом, влияние снежного покрова на формирования климата в зимний период велико.

Наибольшее количества тепла, получаемое зимой от солнца, почти полностью отражается. Аллбедо свежее выпавшего снега более 70%. В связи с этим, снежный покров влияет на радиационный баланс и связанный с ним температурный режим.  Снежный покров охлаждает приземный слой воздуха, поэтому многоснежные зимы обычно холоднее малоснежных.

Малая теплопроводность снега в значительной степени уменьшает теплообмен между почвой и воздухом и способствует сохранению тепла, накопляемого в почве к осени.

Более мощный снежный покров лучше предохраняет почву от глубокого промерзания и тем самым способствует интенсивному впитыванию почвой талых вод, а также защищает зимующие культуры от вымерзания. Таким образом, снежный покров относится к основным климатическим ресурсам земледелия и поэтому, для повышения урожайности с/х культур, снегозадержанию и снегонакоплению должно уделяться больше внимания.

Следует отметить, что наибольшая высота снежного покрова в Алейском районе незначительная (23 см в среднем). Ветры со скоростью более 6 м/сек сносят снег с повышенных мест в более низкие, что приводит к более глубокому промерзанию почв, меньшему влагонакоплению, незащищенных снежным покровом почв, к проявлению ветровой эрозии.

Характеристика ветрового режима

Для Алейского района характерен активный ветровой режим. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Ветры со скоростью более 6 м/сек вызывают пыльные бури, суховеи и метели. Число дней с такими ветрами по основным направлениям приведено в таблице 6.

Таблица 6.

Направление ветров, вызывающих пыльные бури, суховеи, метели.

| Месяцы | Число дней с ветрами основных направлений |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| I | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 0,03 |
| II | 0,01 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,7 | 3,0 | 0,6 | 0,07 |
| III | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 4,1 | 1,2 | 0,1 |
| IV | 0,29 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,7 | 2,6 | 1,6 | 0,3 |
| V | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 0,7 |
| VI | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,45 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| VII | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| VIII | 0,2 | 0,4 | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| IX | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 0,3 |
| X | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,2 | 1,0 | 4,5 | 1,1 | 0,2 |
| XI | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,8 | 5,9 | 1,3 | 0,1 |
| XII | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 1,0 | 5,2 | 0,8 | 0,06 |
| Год | 2,0 | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 9,7 | 35,9 | 11,4 | 3,0 |

Преобладают ветры юго-западного направления, что необходимо учитывать при разработке мероприятий по борьбе с ветровой эрозией, а также при снегозадержании (посадка лесополос, посев кулис и с/х культур, нарезки снежных валов поперек господствующих ветров).

Неблагоприятные явления природы

Наиболее неблагоприятные явления погоды в период вегетации сельскохозяйственных растений – часто повторяющиеся засухи и суховеи, сильные ветры и пыльные бури, поздние весенние и ранние заморозки, а в зимний период – метели, гололед, понижение температуры почвы (ниже -20ºС) при бесснежье и малоснежье. Засуха возникает при длительном отсутствии осадков, высокой температуре, низкой влажности воздуха и нередко сопровождается сухими ветрами и сильным пересыханием почвы. При недостаточно высоком уровне агротехники засуха вызывает резкое несоответствие между потребностью во влаге растений и её поступлением из почвы, в результате чего снижается урожай с/х культур.

Для Алейского района наиболее характерно ранневесенние засухи. Часто засуха сочетается с суховейными явлениями, что еще больше усиливает её вредное воздействие на растения, вызывая кратковременное, но сильное нарушение водного режима растений вследствие резкого увеличения испаряемости. Пагубное влияние суховея на сельскохозяйственные культуры зависит от интенсивности и продолжительности его воздействия. Наиболее опасны суховеи в начальный период вегетации (апрель-май), так как они вызывают быстрое иссушение верхних горизонтов почвы и сипарение влаги с нижележащих слоев.

Суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно, наиболее часто они отмечаются в июне-июле. Следует отметить, что слабые суховеи как единичное явление не представляют большой опасности для с/х культур. Однако после 20-30 дневного непрерывного действия, интенсивности наблюдаются ежегодно и вызывают значительное снижение  тургора, пожелтение и подсыхание листьев, если запасы продуктивной влаги в пахотном (0-20 см) слое равны или 10 мм. Интенсивные суховеи вызывают сильное увядание и усыхание, если они продолжаются в течение 2-3 дней при запасах продуктивной влаги в слое 0-20 см равны 10 мм и менее, а в метровом слое почвы – 30 мм и менее. Вероятность таких суховеев в районе 60%. Очень сильные суховеи возможны (5% лет). За весь период вегетации суховеи указанной интенсивности наблюдается до 1-2 дней. Эти суховеи губительны, так как в короткий срок наносят большие повреждения вегетативной массе, могут сильный захват зерна и отмирание растений.

Сильный ветер (более или равный 15 м/сек) наблюдается в течение всего вегетационного периода.

Больше всего дней с сильным ветром приходится на апрель-май-июнь. Сильный ветер, срывая поверхностный слой почвы, приводит к образованию пыльных бурь, приносящих большой ущерб сельскому хозяйству. Чаще всего пыльные бури бывают в мае-июне. В это время почва бывает оголенной, верхний слой быстро иссушается, и мелкие частицы переносятся ветром в огромном количестве в воздухе. Такие неблагоприятные условия, как часто повторяющиеся засухи и суховеи, сильный ветер, а также другие взаимодействующие сними факторы, способствуют интенсивному развитию ветровой эрозии почв (дефляции).

Поздние весенние и ранние осенние заморозки также являются неблагоприятным фактором для с/х производства, так как они повреждают теплолюбивые и особенно овощные культуры при высадке рассады в открытый грунт и созревании, а садовые культуры с длинным периодом вегетации – во время цветения.

Заморозки в почве и на воздухе наблюдаются в районе в течение всего летнего периода, за исключением июля – августа.

Град выпадает почти ежегодно, чаще всего в июле.

Метели зимой в районе наблюдаются часто. Общее число дней с метелями составляет в среднем 35 дней. Наибольшее число дней сметелями наблюдается в декабре.

Гололед в районе бывает сравнительно редко. Среднее число дней с гололедом составляет 1,2 дня. Сильные морозы (температура воздуха – ниже -20ºС) при бесснежье и малоснежье (высота снега 1-10 см) наблюдается в январе - феврале (13 дней).

Термические ресурсы  (теплообеспеченность) района позволяет выращивать ранние и среднеспелые сорта яровой пшеницы, проса, картофеля, овса, ячменя, гречихи, гороха.

Сахарная свекла обеспечена теплом на 80-100%.

Весной в период быстрого подъёма температуры воздуха прогревание верхнего слоя почвы идёт по разному в зависимости от её типа, механического состава и увлажнения. Лёгкие по механическому составу почвы прогреваются быстрее тяжелых. Так, сумма температур почвы на глубине 10 см в вегетационный период на лёгких почвах выше температуры воздуха на 300-500º, на тяжелых почвах эта разница не превышает 100-150º. Условия влагообеспеченностиосновных с/х культур в Алейском районене совсем удовлетворительное (увлажнение 60%).

Чтобы создать оптимальный водный режим почвы и получать высокие устойчивые урожаи с/х культур, необходимо дополнительное орошение. В отдельные годы дефицит влаги может меняться в зависимости от погодных условий. В засушливые годы он увеличивается, в более влажные годы – уменьшается. Мероприятия по накоплению, сохранению и рациональному использованию влаги в почве должно быть основополагающими при возделовании  с/х культур в богарных условиях. При орошении рекомендуется строго соблюдать оптимальный режим, не допуская переувлажнения почвы, подъёма   грунтовых вод и вторичного засоления.

### 3.1.4. Гидрологические условия

На территории района 7 рек (одна из крупных – Алей), 8 крупных и несколько мелких озер (табл. 7,8.)

Таблица 7.

Озера Алейского района

| № п/п | Наименование водотока | Площадь зеркала (кв. км) | Длина (км) | Ширина (км) | Сол./пресное | Ширина водоохр. зон (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахматовское | 19,11 | 15 | 1,68 | неизв. | 50 |
| 2 | Верх. Займище | 3,97 | 2,3 | 1,9 | п. | 50 |
| 3 | Воронье | 3,12 | 4,91 | 1,07 | п. | 50 |
| 4 | Ниж. Займище | 0,56 | 1,07 | 0,57 | неизв. | 50 |
| 5 | Серебренниковское | 3,42 | 6,11 | 1,105 | неизв. | 50 |
| 6 | Среднее | 5,83 | 6,7 | 1,6 | п. | 50 |
| 7 | Степное | 4,74 | 2,86 | 1,995 | п. | 50 |
| 8 | Травяное | 1,22 | 2,09 | 0,97 | п. | 50 |
| № п/п | Наименование реки | Бассейн | Длина реки (км) | Водоохр. зона (м) |
| 1 | Алей | Обь | 698,8 | 200 |
| 2 | Барнаулка | Барнаулка | 144,9 | 200 |
| 3 | Бориха | Алей | 6,9 | 50 |
| 4 | Горевка | Алей | 39,8 | 100 |
| 5 | Калманка | Бол.и Мал. Калманка | 34,1 | 100 |
| 6 | Ключи | Бол.и Мал. Калманка | 10,2 | 100 |
| 7 | Крутиха | Чарыш | 16,6 | 100 |
| 8 | Плотавка | Алей | 4,5 | 50 |
| 9 | Плотавка | Чарыш | 16,6 | 100 |
| 10 | Порозиха | Чарыш | 78,9 | 200 |
| 11 | Солоновка | Алей | 30,6 | 100 |
| 12 | Сосновка | Алей | 10,9 | 100 |
| 13 | Тимошиха | Чарыш | 10,1 | 100 |
| 14 | Халдеиха | Алей | 7,9 | 50 |
| 15 | Чистюнька | Алей | 46,9 | 100 |
| 16 | Язевка | Алей | 40,1 | 100 |
| 17 | Б/н у с. Осколково | Порозиха | 11 | 100 |
| 18 | Гусиха | Порозиха | 15 | 100 |
| 19 | Крутиха | Порозиха | 21 | 100 |
| 20 | Лог б/н у п. Петровский | Алей | 3,9 | 50 |
| 21 | б/н у п. Малаховка | Алей | 15 | 100 |
| 22 | Халдеиха | Горевка | 19 | 100 |
| 23 | Сосоновка | Горевка | 11 | 100 |
| 24 | Каменушка | Горевка | 24 | 100 |
| 25 | б/н у с. Кавилон | Алей | 19 | 100 |
| 26 | Зиминка | Алей | 27 | 100 |
| 27 | Замарайка | Зиминка | 20 | 100 |
| 28 | Горячиха |  | 14 | 100 |
| 29 | Карымка | Алей | 12 | 100 |
| 30 | Панюшевка | Панюшевка | 5 | 50 |

Таблица 8.

Реки Алейского района

Наиболее крупная река Алейского района  - Алей, находится в центральной части территории района и протекает с юго-запада на северо-восток в широкой долине с развитой поймой. Ширина поймы местами достигает 4 м. Пойма в большинстве заросшая луговой растительностью, кустарником, местами заболочена. В пойме много озер и стариц. Пополнение вод в озерах происходит за счет весеннего разлива вод реки Алей, которая через 5-10 лет как правило затапливает всю пойму. Продолжительность затопления поймы 15-20 дней.

Русло реки сильно извилистое, местами глубоко врезано в рыхлые породы. Берега реки в основном пологие, местами обрывистые. Ранние сроки замерзания р. Алей приходятся на конец октября, поздние – на середину декабря. Весной раннее вскрытие происходит в конце апреля. Максимальный уровень половодья наступает в конце ледохода (середина апреля). Во время разлива р. Алей весной преобладающая глубина затопления 1-3 м.

Низкие летние уровни р. Алей нарушается дождевыми паводками. Подъем от паводков достигает 1м над меженным уровнем. Средняя продолжительность паводков – 15 дней. Средняя летняя температура воды в р. Алей 18,3º, в октябре температура понижается до 4,5º.

Основные гидрологические сведения  р. Алей приведены в табл. 9,10,11.

Таблица 9.

| Сроки вскрытия и замерзания |
| --- |
| Вскрытие (начало ледохода) | Очищение от льда | Замерзание (начало ледоства) |
| среднее | ранее | позднее | среднее | ранее | позднее | среднее | ранее | позднее |
| 14/IV | 30/III | 28/IV | 18/IV | 3/IV | 2/V | 13/XI | 17/X | 11/XII |

| Таблица 10. Наибольшие паводки летне-осеннего периода |
| --- |
| Дата начала и конца | Продолжительность (сутки) | Высота подъема над условным уровнем | Интенсивность подъема (см/сутки) | Максимальный расход паводка (м³/ сек) | Объем паводка (км³) | Примечание |
| 5/VII-8/VIII | 6 | 189 | 13 | 40,4 | 0,07 | летний |

Таблица 11.

Характеристика качества воды

| Сухой остаток (мг/л) | Пригодность воды для |
| --- | --- |
|  | питья | орошение с/х культур |
| 312,8 | непригодна | пригодна |

Река Барнаулка протекает в северо-западной части района, берет начало из озера Зеркальное и впадает в р. Обь у города Барнаула. Водосбор имеет вытянутую форму. Центральную часть занимает плоское дно древней ложбины стока с бугристо-грядовой поверхностью, покрытой на повышенных участках ленточным бором, а в пониженных березово-осиновыми колками и кустарником. Здесь расположены многочисленные проточные и непроточные озера, болота, займища. Русло реки между озерами имеет вихд узкой извилистой протоки шириной 8м, с низким заросшим тростником берегами. Дно песчаное, глубина 1,5м, местами до 2,5м. Водный режим реки зарегулирован озерами. Весеннее половодье продолжается 2-3 недели. Спад половодья продолжается до 10-20/VI. Подъем уровня половодья составляет 0,7-1,2м. Вначале половодья вода течет поверх льда в русле забитом снегом, которое по мере увеличения расходов постепенно размывает и уровень в этот период падает. В связи с регулирующим влиянием озер и потерями стока на заболоченной долине реки Барнаулки характерны низкая величина максимальных расходов половодья.

Летне-осенняя межень высокая, устойчивая, продолжается с июля по октябрь, после чего начинается уменьшение стока. Наименьший суточный расход 0,20м³/с, наименьший месячный – 0,57 м³/с, зимний – 0,022 м³/с.

Характеристики и данные о местонахождении ГТС на территории Алейского района (основной чертеж, схема 5).

1. Пруд на р. Горевка. ГТС расположено в 12,0 км от устья или в 4,0 км северо-западнее с. Заветы Ильича.

Пруд предназначен для орошения с/х угодий, а также используется в качестве заказника общества охотников и рыболовов Алейского района. В состав сооружения (ГТС) входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 477 м.;

-паводковый водосброс открытого типа, щитовой.
Ведомственная принадлежность - администрация г. Алейска.

2. Пруд на р. Лев. Горевка. ГТС расположено в 5,0 км от устья или на северо-запад окраине с.Дружба.

Пруд предназначен для целей орошения. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 400 м.;

-паводковый   водосброс,   закрытого   типа,   шахтный,   щитовой,
полуавтоматического действия.

Административная принадлежность — администрация с. Дружба.

3. Пруд на р. Халдеиха. ГТС расположено в 3,0 км выше по течению реки от р. Горевка. Пруд предназначен для целей орошения и рекреации. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 200 м.;

-паводковый водосброс шахтный, закрытого типа, автоматического
действия, совмещенный с донным водоспуском.
Административная принадлежность - СПК «Первое мая».

4. Пруд на Лог Медовый. ГТС расположено в 10,5 км впадения в р. Горевку. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной  300  м.,  совмещенная с
мостовым переходом автодороги с. Малиновка - с. Дружба.
Административная принадлежность - Малиновский с/с.

5. Пруд на Логу Медовый. ГТС расположено в 13,0 км впадения в р. Горевка. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 160 м.;

-паводковый водосброс открытого типа в виде криволинейного
бетонного лотка прямоугольного сечения.

Административная принадлежность - Малиновский с/с.

6. Пруд на р. Горячиха. ГТС расположено в 5,0 км от истока или на северной окраине п. Семеновка. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 500 м.;

-водоспуск из тонких труб с шахтными затворами.
Административная принадлежность - Александровский с/с.

7. Пруд на р. Панюшевка. ГТС расположено в 6,5 км от устья или юго-восточнее 3,0 км от с. Вавилон. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 350 м.;

-паводковый водосброс открытого типа, автоматического действия.
Административная принадлежность - Фрунзенский с/с.

8. Пруд на р. Карымка. ГТС расположено в 3,5 км от устья (р. Честюнька) или юго-западная часть с. Савинка. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 200 м.;

-паводковый водосброс открытого типа, автоматического действия
совмещенный с мостовым переходом.

Административная принадлежность - Савинский с/с.

9. Пруд на логу Крутом. ГТС расположено в 5,0 км от устья (от владения в р. Лев. Горевка) или юго-западнее урочища Новопетровское. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 200 м.;

-водосброс в виде отводного канала в земляном русле, впадающий в естественный ложок В.Б.

Административная принадлежность - СПК «Моховское»

10. Переход   напорного   трубопровода   под   р.   Алей   и   ее   старицей
ЗАО «Алейский сахарник». ГТС расположено в 5,0км от населенного пункта. Дюкер   предназначен   для   транспортировки   промышленных   и хозбытовых   стоков,   на   собственные   поля   фильтрации   завода, расположенные на правом берегу р. Алей общей площадью 66,9га и объемом 770000 м.

11. Пруд на р. Плотавка. ГТС расположено в 4 км до впадения в р. Алей, в 3,5 км южнее с. Малахово. В состав сооружения входит:

-плотина земляная насыпная, длиной 350м;

-водосброс шахтный, автоматического действия.
Административная принадлежность - ТОО «Алейское».

3.1.5. Геология, гидрология и иженерная геология

В пределах Алейского района аккумулятивные равнины сложены лессовидными и нелессовидными суглинками и супесями мощностью до 70м, которые  перекрываются субаэральными верхнечетвертичными современными суглинками и супесями мощностью 10-15 м, с прослойками песка пылеватых. Ложбины древнего стока слагают пески мелкие и пылеватые мощностью до 15м, с прослойками суглинков и супесей.

Аллювиальные отложения распространены в долинах рек Обь, Алей и их притоков и представлены в виде песков, которые иногда перекрыты суглинками мощностью до 3м. Мощность отложений 4-15м. Современные эоловые отложения (в виде песка) встречаются, как правило, вдоль ленточного соснового бора, реже на склонах увала, создавая гривно-бугристый тип рельефа. Современные озерные и озерно-болотные отложения приурочены к заболоченным понижениям. Мощность озерно-болотных отложений от 0,6 до 5м, озерных 1,5-4,5м. Основные физико-механические свойства пород зоны аэрации Приобского плато приведены в таблице   12.

Территория Приобского плато недостаточно увлажнена. На водораздельных участках, где мощность зоны аэрации 5-10м и более почво-грунты не засолены. Содержание водорастворимых солей здесь не превышает 0,1% от суммы солей.

В пределах долин рек и ложбин древнего стока породы зоны аэрации, как правило, засолены. Так с  глубины 1,5м наблюдается сульфатно-хлоридное и сульфатное засоление с различной степенью засоления.

Грунтовые воды на территории Алейского района преимущественно залегают на глубине 3,5-10м и более и приурочены к аккумулятивным равнинам.

Участки с глубиной залегания грунтовых вод до 3м приурочены к ложбине древнего стока и долине р. Алей. В питании грунтовых вод главную роль на водораздельных участках играет атмосферные осадки, а в ложбине древнего стока и долине р. Алей – атмосферные осадки и поверхностные воды. Режим глубины залегания грунтовых вод, в основном связан с таянием снега и выпадением дождей.

Таблица 12.

Основные физико-механические свойства грунтов зоны аэрации

| Физико-химические свойства | Пески | Супеси | Суглинки от легких до тяжелых |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественная влажность | 0,054 | 0,16-0,22 | 0,10-0,30 |
| Влажность на границе текучести |  | 0,23 | 0,18-0,32 |
| Влажность на границе раскатывания |  | 0,17 | 0,17-0,29 |
| Число пластичности |  | 0,06 | 0,10-0,14 |
| Объемная масса | 1,72 | 1,8 | 1,76-1,98 |
| Объемная масса скелета | 1,68 | 1,74 | 1,47-1,62 |
| Удельная масса | 2,66 | 2,69 | 2,71-2,73 |
| Пористость | 0,386 | 0,553 | 0,670-0,889 |
| Коэффициент поритости | 0,63 | 0,553 | 0,670-0,889 |
| Коэффициент фильтрации | 1,5-2,58 | 0,27 | 0,2-0,3 |
| Угол внутреннего трения | 28,0-32,0 | 21,0-29,0 | 16,0-23,0 |
| Удельное сцепление | 0,04-0,05 | 0,005-0,009 | 0,1-0,15 |
| Модуль деформации | 17 | 7,0-14,0 | 6,1-10,5 |

Наибольший подъем грунтовых вод наблюдается весной, в июне-июле происходит интенсивное их испарение и снижение уровня. К ноябрю-декабрю уровень грунтовых вод стабилизируется, в течение зимы практически не изменяется. Основная часть расхода грунтовых вод приходится на физическое испарение и на транспирацию. Интенсивность испарения грунтовых вод зависит от глубины их залегания. Минерализация грунтовых вод в пределах аккумулятивной равнины колеблется от 0,4 до 2г/л. В ложбине древнего стока грунтовые воды имеют более повышенную минерализацию 0,8-6,5 г/л. Химический состав их преимущественно сульфатно-натриево-кальциевый и гидро-карбонатно-кальциевый, сульфатно-натриевый. Естественная дренированность территории Алейского района от слабой до весьма слабой. На участках Приобского плато грунтовые воды имеют отток к ложбине древнего стока. Грунтовые воды перемещаются от повышений к понижениям, в частности к озерным котловинам и р. Алей, которые являются постоянными испарителями. Поэтому на повышенных элементах рельефа воды залегают глубже, они большей частью пресные или слабоминерализованные. Высокая концентрация солей в грунтовых водах замкнутых понижения и низин, особенно в ложбине древнего стока, объясняется отсутствием оттока и интенсивным испарением.

Грунтовые воды находятся в меловых третичных и четвертичных отложениях. Они залегают отдельными ярусами и нередко гидравлически связаны  с собой. Водовмещающие породы верхнего горизонта грунтовых вод представлены рыхлой толщей покровных четвертичных отложений – суглинками, супесями и песками. Ресурсами подземных вод для сельскохозяйственного водоснабхжения и обводнения пастбищ на ближайшую перспективу район обеспечен. Регулярное орошение в районе осуществляется из искуственных водоёмов и р. Алей. Уровень грунтовых вод и степень их менерализации играют важную роль в формировании почв, в уровне их плодородия.

По глубине грунтовых вод почвы подразделяются:

- Автотрофные (грунтовые воды более 7м);

- Полугидроморфные – 3-7м;

- Гидроморфные – менее 3м.

Учитывая слабую естественную дренированность территории, на почвах с близким залеганием грунтовых вод, орошение должно осуществляться на фоне дренажа, при небходимости с применением химической мелиорации (гипсование). В противном случае, при подъеме грунтовых вод выше критического уровня

### 3.1.6.  Растительность и животный мир

Растительность. Большая часть территории  (более 70%) распахана. Сохранившиеся участки естественной растительности представлены богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями с дерновинными злаками. Встречаются березняки с довольно богатым злаково-разнотравным травостоем и участки злаково-разнотравных остепненных лугов. У озер, на неудобицах сохранились участки типчаково-ковыльных и злаково-полынных степей с характерным для них набором степных видов растений. В тоже время найдены виды, вызывающие биологическое загрязнение флоры. Например, ива дурнишниколистная (семейство Сложноцветное), ячмень гривистый. Виды из этих родов являются карантинными сорняками. Он вытясняет с пастбищ, более ценные растения. В лесополосах на территории района обычны пузыреплодник калинолистный, ясень обыкновенный, клен ясенелистный. В ходе инвентаризации биоты отмечено около 500 видов высших сосудистых растений из 60 семейств. Встречаются виды, редкие для Алтайского края - лук косой, рогоз Лаксмана, аметистия голубая, в Красную книгу внесен ковыль Залесского.

Животный мир Комплекс животных территории района представлен видами степной зоны с фрагментами колочных лесов. Он включает большей частью группу видов, связанную с озерно-степными и береговыми биотопами степных рек.

Из копытных здесь сибирская косуля. Повсеместно обитает заяц-беляк и заяц русак, по берегам водоемов – ондатра. Из хищных встречаются обыкновенная лисица, барсук, колонок, горностай и ласка, по реке американская норка, редки корсак и степной хорек. В приречных тополево-кустарниковых уремах живут полевки, бурзубки, на сухих лугах – алтайский цокор, полевая мышь, длиннохвостный и краонощекий суслики, обыкновенный хомяк. Из «краснокнижных» видов отмечены рыжая вечерница, вероятно обитание двухцветного кожанка и ушастого ежа.

Орнитофауну составляет в основном широко распространенные зональные виды. На полях и пастбищах с участками степи обычны полевой жаворонок и перепел, встречаются полевой конек и черноголовый чекан, местами – обыкновенная каменка и полевой воробей. Низкие луговины населяют желтая трясогузка, погоныш и чибис. По озерным нонижениям и берегам озер распространены травник, поручейник, бекас. К кустарникам приурочены садовая камышевка, серая славка, дубровник  и сорока. В высокотравье и займищах тростника держатся варакушка и тростняковая овсянка, встречаются камышевка-барсучок, серая цапля камышница и большая белая цапля.

В колочных лесах, отчасти и лесополосах, обычны лесной конек, обыкновеннвая и белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная иволга и серая ворона, местами многочислен грач.

На озерах обитают большая поганка, серый гусь, серая утка, чирок-трескунок, шилохвость, чирок свистунок. Отмечены серощекая и красношейная поганки, круглоносый плавунчик и черноголовый хохотун.

К поселениям тяготеют сизый голубь, домовой воробей, в меньшей степени белая трясогузка, удод и коноплянка. Повсеместно встречается черный коршун, по озерным понижениям обыкновенны болотная сова, болотный и луговой луни, для полевых биотопов характерна обыкновенная пустельга, а для колочных лесов – обыкновенный конюк. Здесь же и по лесополосам встречаются чеглок и ушастая сова.

Фауна земноводных представлена остромодной лягушкой – обитателем озерных понижений. По этим же стациям и высокотравью распространены живородящая ящерица, местами, предпочитая опушки, встречается ящерица.

В состав ихтиофауны входят золотой и серебряный караси, щука, плотва, окунь, линь, ерш и речной гольян.

### 3.1.7. Лесные  ресурсы

Лесной фонд Алейского района закреплен за тремя лесными хозяйствами – Шипуновским, Ребрихинским и Новичихинским.  На территории Шипуновского лесхоза расположены Алейское (13126 га) лесничество. На территории Ребрихинского лесхоза – Воронихинское (9890 га) лесничество и на территории Новичихинского лесхоза – Костино-Логовское (9526 га) лесничество.

Основными  видами деятельности, которых, являются: лесохозяйственные, лесокультурные, противопожарные работы, а также рубки ухода за лесом, вывозка и переработка древесины. Протяженность территории лесничеств с севера на юг составляет 6 км, с востока на запад – 33 км.

Общая площадь лесничеств  составляет 32542 га на территории Алейского района,  лесистость составляет 9,5%. Леса Новичихинского и Ребрихинского лесничества на этой территории  представлены; массивом ленточных боров, колочными лесами, примыкающими к ленточным борам. Леса Шипуновского лесничества представлены неустроенными лесами.

Территория Алейского района, на землях которого расположен лесной фонд лесничеств, согласно «Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», утвержденного приказом МПР России от 28.03.2007г. № 68 относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны (табл.13.).

Таблица 13.

Распределение лесов лесничества

по лесорастительным зонам и лесным районам

| №№ п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га | Кроме того, неустроенные леса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воронихинское | Лесостепная | Западно-Сибирский подтаежно-лесо-степной район | Все кварталы | 9890 | - |
| 2. | Костино-Логовское |  |  |  | 9526 | - |
| 3. | Алейское |  |  |  |  | 13126 |
|  |  |  |  |  | - |  |
| Всего по лесничествам: | 19416 | 13126 |

В зависимости от расположения и функционального назначения защитные леса лесничеств в соответствии с Лесным Кодексом  разделены на следующие категории:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- ценные леса.

К лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов отнесены:

- защитные полосы лесов вдоль железной дороги (Новосибирск - Семипалатинск) шириной 500 м с каждой стороны, выделенные на основании Постановления СМ СССР от 07.04.1946г. № 781;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог  федерального значения Славгород - Новосибирск общего пользования, шириной 250 м с каждой стороны (Распоряжение СНК СССР от 14.07.1944г.    № 14587-р; Распоряжение СМ РСФСР от 18.07.1959г. № 4292-р; решение Алтайского крайисполкома от 01.12.1986г. № 399), которые на основании приказа Рослесхоза от 20.03.2008 года № 84 признаны защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В категорию ценных лесов входят:

- государственные защитные лесные полосы;

- нерестоохранные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб по берегам рек Алей и Чарыш - шириной 1 км выделены Постановлением СМ РСФСР от 26.10.1973г. № 554.

Целевое назначение лесов – регулирование водного режима рек и защита мест нереста ценных промысловых рыб.

Согласно Лесному кодексу РФ 2006 года в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ» и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ», выделенные ранее запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, отнесены к ценным лесам к категории «нерестоохранные полосы лесов»;

- другие леса, имеющие важное значение для защиты окружающей среды, выделенные решением Алтайского крайисполкома от 01.12.1986г. № 399 согласно приказу Рослесхоза от 20.03.2008г. № 84, отнесенные к лесам на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и горных территориях.

Виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины, живицы;

- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых  лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- выполнение работ по геологическому  изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных  портов;

- осуществление религиозной деятельности.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Преобладающими породами являются сосна, береза. Динамика породного состава и возрастной структуры обусловлена изменениями, произошедшими в распределении лесного фонда по категориям земель, возрастными изменениями, хозяйственной деятельностью, естественными факторами. Изменение запасов насаждений связано с текущим приростом, вырубкой и естественным отпадом насаждений.

Рис. 2. Распределение площади покрытой лесной растительностью.

3.1.8. Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории

Согласно теории разделения характеристик элементарных ландшафтов на уровне административного района по признакам природных комплексов, в частности, относительно устойчивые параметры – рельеф и подстилающие породы и состояний (более динамичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяет провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов и показать их современное состояние.

Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа территории малоинформативных с позиций территориального планирования параметров, в частности генетических характеристик рельефа и четвертичных отложений, и выделение более практически значимых участков для хозяйственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики территории, как генезис отложений, далеко не всегда имеет «ландшафтообразующую» роль, гораздо более значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики литологического состава и морфологии ландшафта.

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа и характеристики верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климатических условиях и при отсутствии антропогенных воздействий обусловливают характер и степень увлажнения (степень дренированности) ландшафтных выделов и режим миграции вещества.  Данные признаки достаточны для выделения основных типов местностей и использования их в территориальном планировании. Системы местностей можно рассматривать как неизменяемый каркас, в том числе и большинством антропогенных воздействий. Другим преимуществом выделения местностей является оптимальная дифференциация территории, удобная как для анализа природно-экологических условий, так и для моделирования социально-экономических систем.

Каждый выделенный тип местностей имеет определенное состояние, которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в том числе и антропогенных. Для любой реальной территории это означает, что одновременно здесь можно встретить разные растительные сообщества и почвы в одинаковых условиях рельефа, на одних и тех же подстилающих породах и при сходном режиме увлажнения. Каждому типу местностей соответствует свой набор растительных сообществ.  Другим моментом является размещение социально-экономических систем исходя из природно-экологических  условий местности, инструментом управления данного процесса должно выступать территориальное планирование.

Анализ ландшафтных выделов территории Алейского района, проведенный на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, данных, полученных в ходе работы исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, и данных полевых исследований авторов позволяет выделить следующие местности и показать их современное хозяйственное использование:

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА

Степная зональная область

Южноприалейская провинция

Умеренно засушливостепные местности Южноприалейской провинции

1. Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности плато с разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах обыкновенных, редко выщелоченных.

2. Пологие слаборасчлененные склоны плато с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных.

3. Волнистые глубоко расчлененные склоны плато с разнотравно-типчаково-ковыльными  степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных.

4. Слабовогнутые ложбины стока высокого уровня, слабоволнистые и лощинно-западинные с озерными понижениями, с разнотравно-полынно-типчаковыми степями в комплексе с галофитными сообществами и редкими березовыми колками на лугово-черноземных солонцеватых и засоленных почвах.

5. Днища ложбин древнего стока плоские с солонцово-солончаковыми остепненными лугами на луговых и лугово-болотных засоленных почвах, солонцах и солончаках.

6. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и плоско-западинные с разнотравно-типчаковыми степями на черноземах обыкновенных, выщелоченных и лугово-черноземных почвах.

7. Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые с разнотравно-злаковыми лугами и полынно-злаковыми степями на лугово-черноземных и луговых засоленных почвах.

8. Долины малых рек ровные, осложненные старицами, со злаково-разнотравными, осоковыми и кустарниковыми лугами на аллювиальных луговых и лугово-болотных почвах.

9. Пологосклонные балочные системы с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками, с солонцово-солончаковыми злаково-разнотравными лугами на луговых засоленных почвах.

Засушливостепные местности Южноприалейской првинции

10. Первые надпойменные террасы больших и средних рек выровненные с разнотравно-типчаково-ковыльными степями в сочетании с галофитными комплексами на черноземах южных, лугово-черноземных и луговых засоленных почвах.

Лесостепная зональная область

Верхнеобская провинция

Южнолесостепные местности Верхнеобской провинции

11. Плоские и слабоволнистые  водораздельные  поверхности  плато со злаково-разнотравными луговыми степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с осиново-березовыми колками на темно-серых лесных и серых осолоделых почвах.

12. Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с осиново-березовыми колками и балочными лесами на серых лесных почвах.

13. Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с березовыми колками и балочными лесами на темно-серых лесных почвах.

14. Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с озерными понижениями и остепненными лугами в комплексе с полынно-злаковыми степями на черноземах солонцеватых и луговых засоленных, нередко с солончаками, почвах.

15. Склоны ложбин  древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

16. Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерновослабоподзолистых почвах и боровых песках.

17. Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых лесных почвах.

18. Днища ложбин древнего стока  плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами на солонцах и солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах.

19. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, с низкопоемными ивово-тополевые лесами и ивняками на аллювиальных слоистых почвах и высокопоемными галофитными настоящими и остепненными лугами на аллювиальных луговых и черноземно-луговых солончаковатых почвах.

20. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых почвах.

21. Акватории крупных водных объектов (озера соленые, пресные, водохранилища).

Рис. 3. Ландшафтная карта Алейского района

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты

природопользования

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий.

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местоположению) понимается, как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях.

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования.

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или модификации существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетической ценности.

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по оптимальному использования и развитию территории.

Инженерно-экологические условия

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 14.).

Таблица 14.

Инженерно-экологические условия природных комплексов Алейского района

| Местность | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1. | Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности плато, грунты лессовые преимущественно непросадочные | >20 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| 2. | Пологие слаборасчлененные склоны плато, грунты лессовые непросадочные | 20-50 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| 3. | Волнистые глубоко расчлененные склоны плато, грунты лессовые непросадочные | 50-100 | 5-10 | 00 30 - 30 0 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 4 | Слабовогнутые ложбины стока высокого уровня, слабоволнистые и лощинно-западинные с озерными понижениями, песчано-глинистые грунты местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 5. | Днища ложбин древнего стока плоские, грунты песчано-глинистые, местами просадочные | 20-50 | 3-5 | Плоские днища ложбин | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, требуют устройства стока |
| 6. | Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и плоско-западинные, грунты песчаные, лессовые просадочные | 20-50 | 3-5 | 00 30 - 30 0 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 7. | Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые, грунты песчаные, лессовые просадочные | 20-50 | 0-3 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 8. | Долины малых рек ровные, осложненные старицами, грунты песчано-глинистые | 20-50 | 0-3 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 9. | Пологосклонные балочные системы с широкими днищами, грунты песчано-глинистые | 50-100 | 0-3 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 10. | Первые надпойменные террасы больших и средних рек выровненные, грунты песчано-глинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 11. | Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности плато, грунты лессовые преимущественно непросадочные | 20-50 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| 12. | Пологие слаборасчлененные склоны плато, грунты лессовые преимущественно непросадочные | 50-100 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| 13. | Волнистые глубокорасчлененные склоны плато, грунты лессовые преимущественно непросадочные | 100-150 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания |
| 14. | Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с озерными понижениями, грунты песчано-глинистые просадочные | 50-100 | 5-10 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 15. | Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные, песчано-глинистые просадочные, местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 16. | Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые, грунты песчано-глинистые просадочные, местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 17. | Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые, грунты песчано-глинистые просадочные, местами пучинистые | 20-50 | 0-3 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 18. | Днища ложбин древнего стока плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, грунты песчано-глинистые просадочные, местами пучинистые | 20-50 | 0-3 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 19. | Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, грунты песчано-глинистые | 20-50 | 0-3 | Плоские днища ложбин, долин, балок | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 20. | Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, грунты песчано-глинистые | 20-50 | 0-3 | 00 17 - 10 30 | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 21. | Акватории крупных водных объектов | - | - | - | - | - | - |

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц

Для оценки состояния ландшафтных единиц выполнен анализ почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв к определенным негативным    процессам (табл.15.).

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и  сложившейся системы хозяйственного использования можно определить степень подверженности природных комплексов к негативным процессам.

Таблица 15.

Характеристика почвенного покрова природных комплексов Алейского района

| Местность | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса, (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | черноземы выщелоченные | 00 17 - 10 30 | 7,0-7,5 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 43-50 | 4,10-5,99 | удов. | N 0,23-0,37 %, P2О5 10,5-23,0 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 14,6-46,6 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 6,7-7,0 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 42-49 | 4,63-5,05 | удов. | N 0,25-0,33 %, P2О5 15,0-25,3 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 29,2-34,5 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
| 2. | черноземы выщелоченные | 00 17 - 10 30 | 7,0-7,5 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 43-50 | 4,10-5,99 | удов. | N 0,23-0,37 %, P2О5 10,5-23,0 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 14,6-46,6 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 6,7-7,0 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 42-49 | 4,63-5,05 | удов. | N 0,25-0,33 %, P2О5 15,0-25,3 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 29,2-34,5 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
|  | солонцы | 00 17 - 00 30 | 9,4-9,9 | покровные лессовидные суглинки и глины | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый, супесчаный | 3-18 | 2,05-6,05 | неудов. | N 0,35% P2О5 19,25 мг на 100 г K2О 37,5 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя и сильная |
| 3. | черноземы выщелоченные | 00 30 - 30 0 | 7,2-7,4 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-47 | 4,11-5,97 | удов. | N 0,21-0,41 %, P2О5 11,4-21,2 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 13,7-47,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 30 - 30 0 | 5,3-7,1 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-50 | 4,13-5,04 | удов. | N 0,24-0,31 %, P2О5 18,1-24,7 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 27,1-31,3 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
| 4. | лугово-черноземные | 00 17 - 10 30 | 6.8-7.5 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные оглеенные отложения | полугидроморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-70 | 4.6-11.6 | удов. | N 0.22-0.39%, P2О5 7.5-10.6 мг на 100 г K2О 12.5-26.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, засолению |
|  | солонцы | 00 17 - 10 30 | 7,8-9,7 | покровные лессовидные суглинки и глины | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый, супесчаный | 3-18 | 3,28-7,99 | неудов. | N 0,35% P2О5 19,25 мг на 100 г K2О 37,5 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя и сильная |
|  | солончаки | 00 17 - 10 30 | 10,3-10,7 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинисты | 20-37 | 2,43 | неудов. | N 0,05-0,21 %, P2О5 1,1 мг на 100 г почвы K2О 12,3 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени, тип засоления содово-сульфатный |
| 5. | лугово-болотные | Плоские днища долин, балок, логов | 7,4 | покровные лессовидные и древнеаллювиальные оглеенные и засоленные суглинки | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 26-32 | 4.1-11.8 | неудов. | N 0.22-0,64 %, P2О5 1.1-2.8 мг на 100 г почвы (по Мачигину) K2О 12.5-18.5 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены засолению, заболачиванию |
|  | луговые | Плоские днища долин, балок, логов | 7.2-8.1 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 35-79 | 7.1-13.9 | неудов. | N 0.51-0,72 %, P2О5 12.1 мг на 100 г (По Чирикову; 1.0-3.3 (по Мачигину) K2О 12.1 мг на 100 г (По Чирикову); 9.4-17.1 (по Мачигину) | подвержены засолению |
|  | солонцы | Плоские днища долин, балок, логов | 7,7-9,1 | покровные лессовидные суглинки и глины | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый, супесчаный | 3-19 | 3,2-7,9 | неудов. | N 0,31% P2О5 18,5 мг на 100 г K2О 31,4 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя и сильная |
|  | солончаки | Плоские днища долин, балок, логов | 11,1-10,6 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинисты | 21-36 | 2,41 | неудов. | N 0,04-0,22 %, P2О5 1,2 мг на 100 г почвы K2О 11,4 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени, тип засоления содово-сульфатный |
| 6. | черноземы обыкновенные | 00 30 - 30 0 | 7.7 – 8.1 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 42-58 | 4.1-6.5 | удов. | N 0.38-0.78% P2О5 2.21-22.7 мг на 100 г (По Чирикову), 1.1-10.9 мг на 100 г (По Мачигину) K2О 9.0-54.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии |
|  | черноземы выщелоченные | 00 30 - 30 0 | 5.9- 7.2 | Покровные лессовидные и нелессовидные отложения | автоморфные | тяжело- суглинистый | 44-53 | 6.87-8.72 | удов. | N 0.55-0.85 %, P2О5 3.7-11.5 мг на 100 г K2О- 12.5-28.6 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии – в слабой степени |
|  | лугово-черноземные | 00 30 - 30 0 | 7.8-8.3 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные оглеенные отложения | полугидроморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 46-75 | 4.6-11.6 | удов. | N 0.27-0.51%, P2О5 7.5-10.6 мг на 100 г K2О 12.5-26.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, засолению |
| 7. | луговые | 00 17 - 10 30 | 6.9 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 27-59 | 4.0-6.0 | неудов. | N 0.29-0,49 %, P2О5 9.0 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 60.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению |
|  | лугово-черноземные | 00 17 - 10 30 | 6.8-7.4 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные оглеенные отложения | полугидроморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 45-72 | 4.89-5.83 | удов. | N 0.27-0.51%, P2О5 8.8-14.0 мг на 100 г K2О 10.4-25.2 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, засолению |
| 8. | аллювиальные лугово-болотные | Плоские днища долин, балок, логов | 6.1-8.0 | аллювиальные суглинки | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 20-30 | 9.67-11.95 | неудов. | N 0.58-0.60 %, P2О5 7.5-12.5 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 6.6-19.8 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению, заболачиванию |
|  | лугово-болотные | Плоские днища долин, балок, логов | 6.8-8.2 | покровные лессовидные и древнеаллювиальные оглеенные и засоленные суглинки | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 25-30 | 10.21-14.48 | неудов. | N 0.50-0,63 %, P2О5 1.6-3.8 мг на 100 г почвы (по Мачигину) K2О 6.5-18.5 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены засолению, заболачиванию |
| 9. | луговые | Плоские днища ложбин, долин, балок | 6.9 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 27-59 | 4.0-6.0 | неудов. | N 0.29-0,49 %, P2О5 9.0 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 60.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению |
|  | солончаки | Плоские днища ложбин, долин, балок | 10,3-10,7 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинисты | 20-37 | 2,43 | неудов. | N 0,05-0,21 %, P2О5 1,1 мг на 100 г почвы K2О 12,3 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени, тип засоления содово-сульфатный |
| 10. | черноземы южные | 00 17 - 10 30 | 7,3-7,8 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | суглинистый | 35-50 | 2,8-3,5 | удов. | N 0,14-0,17 %, P2О5 15-21 мг на 100 г K2О 22-67 мг на 100 г почвы | подвержены ветровой эрозии в слабой степени, водной эрозии – в слабой и средней степени |
|  | лугово-черноземные | 00 17 - 10 30 | 7.8-8.3 | покровные лессовидные и нелессовидные древнеаллювиальные оглеенные отложения | полугидроморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 46-75 | 4.6-11.6 | удов. | N 0.27-0.51%, P2О5 7.5-10.6 мг на 100 г K2О 12.5-26.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, засолению |
|  | луговые | 00 17 - 10 30 | 6.9 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 27-59 | 4.0-6.0 | неудов. | N 0.29-0,49 %, P2О5 9.0 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 60.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению |
| 11. | темно-серые лесные | 00 17 - 10 30 | 3.6-5.8 | элювиально-делювиальные отложения | автоморфные | тяжело и среднесуглинистый | 60 | 3-5.31 | удов. | N 0.25-0.32%, P2О5 0.7-2.1 мг на 100 г K2О 2.5-7.4 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии |
|  | серые лесные осолоделые | 00 17 - 10 30 | 4,2-5,8 | покровные нелессовидные супеси | полугидроморфные | средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 14-34 | 2,3-6,79 | удов. | N 0,25% P2О5 8,5-18,3 мг на 100 г почвы K2О 12-50 мг на 100г | подвержены эрозионным процессам |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 - 10 30 | 7,2-7,4 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-47 | 4,11-5,97 | удов. | N 0,21-0,41 %, P2О5 11,4-21,2 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 13,7-47,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 5,3-7,1 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-50 | 4,13-5,04 | удов. | N 0,24-0,31 %, P2О5 18,1-24,7 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 27,1-31,3 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
| 12. | серые лесные | 00 17 - 10 30 | 5.3 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | тяжело и среднесуглинистый | 44 | 4.82-6.29 | удов. | N 0.25-0.32%, P2О5 14.0 мг на 100 г K2О 25.0 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии |
|  | темно-серые лесные | 00 17 - 10 30 | 3.6-5.8 | элювиально-делювиальные отложения | автоморфные | тяжело и среднесуглинистый | 60 | 3-5.31 | удов. | N 0.25-0.32%, P2О5 0.7-2.1 мг на 100 г K2О 2.5-7.4 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 - 10 30 | 7,2-7,4 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-47 | 4,11-5,97 | удов. | N 0,21-0,41 %, P2О5 11,4-21,2 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 13,7-47,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 5,3-7,1 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-50 | 4,13-5,04 | удов. | N 0,24-0,31 %, P2О5 18,1-24,7 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 27,1-31,3 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
| 13. | темно-серые лесные | 00 17 - 10 30 | 3.1-5.6 | элювиально-делювиальные отложения | автоморфные | тяжело и среднесуглинистый | 42-58 | 4-5.45 | удов. | N 0.21-0.3%, P2О5 0.6-2.7 мг на 100 г K2О 2.2-7.1 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 - 10 30 | 7,1-7,9 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 40-45 | 4,1-5,9 | удов. | N 0,24-0,39 %, P2О5 12,1-21,1 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 13,2-33,1 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 5,4-7,2 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 42-47 | 4,11-5,4 | удов. | N 0,2-0,34 %, P2О5 18,1-24,4 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 27,4-30,1 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
| 14. | черноземы обыкновенные | 00 17 - 10 30 | 6,7-7,0 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 42-49 | 4,63-5,05 | удов. | N 0,25-0,33 %, P2О5 15,0-25,3 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 29,2-34,5 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
|  | солонцы | 00 17 - 10 30 | 7,8-9,7 | покровные лессовидные суглинки и глины | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый, супесчаный | 3-18 | 3,28-7,99 | неудов. | N 0,35% P2О5 19,25 мг на 100 г K2О 37,5 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя и сильная |
|  | солончаки | 00 17 - 10 30 | 10,3-10,7 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинисты | 20-37 | 2,43 | неудов. | N 0,05-0,21 %, P2О5 1,1 мг на 100 г почвы K2О 12,3 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени, тип засоления содово-сульфатный |
| 15. | черноземы выщелоченные | Плоские днища ложбин, долин, балок | 7,2-7,4 | покровные лессовидные | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-47 | 4,11-5,97 | удов. | N 0,21-0,41 %, P2О5 11,4-21,2 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 13,7-47,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | Плоские днища ложбин, долин, балок | 5,3-7,1 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 41-50 | 4,13-5,04 | удов. | N 0,24-0,31 %, P2О5 18,1-24,7 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 27,1-31,3 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
|  | серые лесные осолоделые | Плоские днища ложбин, долин, балок | 4,2-5,8 | покровные нелессовидные супеси | полугидроморфные | средне-, легкосуглинистый, супесчаный | 14-34 | 2,3-6,79 | удов. | N 0,25% P2О5 8,5-18,3 мг на 100 г почвы K2О 12-50 мг на 100г | подвержены эрозионным процессам |
| 16. | дерново-подзолистые | 00 17 - 10 30 | 4,2-5,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | супесчаный | 20 | 1,27 | удов. | N 0,15 %, P2О5 11,3 мг на 100 г K2О 25,2 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | боровые пески | 00 17 - 10 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | дерново-подзолистые | 00 17 - 10 30 | 4,2-5,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | супесчаный | 20 | 1,27 | удов. | N 0,15 %, P2О5 11,3 мг на 100 г K2О 25,2 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | серые лесные | 00 17 - 10 30 | 5.3 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | тяжело и среднесуглинистый | 44 | 4.82-6.29 | удов. | N 0.25-0.32%, P2О5 14.0 мг на 100 г K2О 25.0 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии |
|  | боровые пески | 00 17 - 10 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | солонцы | Плоские днища ложбин, долин, балок | 7,8-9,7 | покровные лессовидные суглинки и глины | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый, супесчаный | 3-18 | 3,28-7,99 | неудов. | N 0,35% P2О5 19,25 мг на 100 г K2О 37,5 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя и сильная |
|  | солончаки | Плоские днища ложбин, долин, балок | 10,3-10,7 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинисты | 20-37 | 2,43 | неудов. | N 0,05-0,21 %, P2О5 1,1 мг на 100 г почвы K2О 12,3 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени, тип засоления содово-сульфатный |
|  | луговые | Плоские днища ложбин, долин, балок | 6.9 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 27-59 | 4.0-6.0 | неудов. | N 0.29-0.49 %, P2О5 9.0 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 60.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению |
| 19. | аллювиально-луговые | Плоские днища ложбин, долин, балок | 7.5-8,8 | аллювиальные суглинки | гидроморфные | пылевато-песчаный | 59 | 3.0 | неудов. | N 0.15 %, P2О5 0.8 мг на 100 г K2О 26.4 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии |
|  | аллювиальные луговые | Плоские днища ложбин, долин, балок | 7.9-10.3 | аллювиальные отложения | гидроморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 24-27 | 3.90-5.44 | неудов. | N 0.04-0.29 %, P2О5 1.3-2.7 мг на 100 г K2О 8.5-24.3 мг на 100 г (по Мачигину) | переувлажнены, подвержены засолению |
| 20. | луговые | 00 17 - 10 30 | 6.9 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения, древнеаллювиальные оглеенные и засоленные глины | гидроморфные | тяжело- и среднесуглинистый, глинистый | 27-59 | 4.0-6.0 | неудов. | N 0.29-0,49 %, P2О5 9.0 мг на 100 г (По Чирикову; K2О 60.5 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены засолению |
|  | лугово-черноземные солонцеватые | 00 17 - 10 30 | 7,3-7,8 | покровные лессовидные отложения | полугидроморфный | среднесуглинистый, песчаный | 46 | 2,2-3,8 | неудов. | N 0,16-0,30 %, P2О5 3,8-29 мг на 100 г K2О 22,2-85,4 мг на 100 г почвы | подвержены засолению от слабой до сильной степени |
| 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Современное  использование ландшафтов района, конфликты в

природопользовании

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов.

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам.

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влияния на общее состояние ландшафта.

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется:

< 0,5 		Нестабильность ярко выражена;

0,51 – 1,00 	Состояние нестабильное;

1,01 – 3,00	Состояние условно стабильное;

> 3,01 	Стабильность хорошо выражена.

Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное состояние:

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале:

КЭСЛ2 	Характеристика ландшафта

≤ 0,33	Нестабильный;

0,34-0,50	Малостабильный;

0,51-0,66	Среднестабильный;

> 0,66	Стабильный.

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологической устойчивости исследуемой местности (табл. 16.).

Таблица 16.

Современное использование ландшафтов, конфликты в

природопользовании Алейского района

| Местность | Населенный пункт | Агенты воздействия | Конфликты | КЭСЛ1 | КЭСЛ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кашино, Плотава, Мамонтовский, Александровский | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пашни, пастбища, сенокосы) | Высокая распаханность, выпас и водопой скота, отходы животноводческих комплексов, загрязнение бытовыми отходами. Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. | 0,43 | 0,29 |
| 2. | Алейск, Алейский, Солнечный, Советы Ильича, Первомайский | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пашни, пастбища, сенокосы) | Высокая распаханность, выпас и водопой скота, пастбищная дигрессия, отходы животноводческих комплексов, загрязнение бытовыми отходами. Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. | 0,4 | 0,32 |
| 3. | Приятельский, Толстая Дубрава, Осколково, Александровский, Совхозный, Бориха, Безголосово, Малиновка, Березовский, Дружба | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пашни, пастбища, сенокосы) | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. Пастбищная дигрессия, бытовое загрязнение. | 0,56 | 0,43 |
| 4. | Дружба | Использование в сельском хозяйстве (пастбища, сенокосы). | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением. | 1,5 | 0,57 |
| 5. | Бетелки, Осколково | Использование в сельском хозяйстве: выпас и водопой скота. | Пастбищная дигрессия. | 1,7 | 0,53 |
| 6. | Кабаково, Кашино, Красный Яр, Урюпино, Алейский, Алейск, Солнечный | Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы. | Высокая распаханность территории. Выпас и водопой скота – эрозия на естественных пастбищах; загрязнение отходами животноводческих комплексов. Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. Бытовое загрязнение. | 0,49 | 0,33 |
| 7. | Алейский, Алейск, Кашино, Красный Яр, Вавилон, Безголосово | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы. | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. | 0,6 | 0,37 |
| 8. | Уржум, Осколково | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы. | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. | 1,45 | 0,63 |
| 9. | Алейск, Алейский, Солнечный, Первомайский, Заветы Ильича, Кашино, Красный Яр, Урюпино, успеновка Вавилон, Бориха | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы. Добыча песка, глин. | Пастбищная дигрессия. Бытовое и промышленное загрязнение. | 0,63 | 0,35 |
| 10. | Алейский, Алейск, Кашино, Красный Яр, Вавилон, Безголосово, Зеленая Поляна, Кабаково | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы, водопой скота | Пастбищная дигрессия, уменьшение видового разнообразия растительности. Бытовое загрязнение. | 0,6 | 0,37 |
| 11. | Березовский, Чернышевский, Малиновка, Моховское | Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы. | Пастбищная дигрессия. Бытовое загрязнение. | 1,58 | 0,65 |
| 12. | Троицкий, Дубровский, Кондратьевский, | Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы. | Пастбищная дигрессия. Бытовое загрязнение. | 2,4 | 0,55 |
| 13. | Савинка, Краснодубровский, Кировск, Новониколаевский, Троицкий | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пашни, пастбища, сенокосы) | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. Пастбищная дигрессия, бытовое загрязнение. | 0,66 | 0,42 |
| 14. | Троицкий | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пашни, сенокосы) | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники – засоленные почвы. | 1,67 | 0,64 |
| 15. | Боровское, Серебренниково | Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы. | Пастбищная дигрессия. Бытовое загрязнение. | 2,1 | 0,52 |
| 16. | - | - | - | 2,5 | 0,64 |
| 17. | - | Лесное хозяйство | - | 3,9 | 0,85 |
| 18. | - | Лесное хозяйство | - | 3,72 | 0,77 |
| 19. | Новоколпаково | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы, водопой скота | Пастбищная дигрессия, уменьшение видового разнообразия растительности. Бытовое загрязнение. | 0,61 | 0,4 |
| 20. | Троицкий, Савинка, Моховское Дружба | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы, водопой скота | Пастбищная дигрессия, уменьшение видового разнообразия растительности. Бытовое загрязнение. | 0,59 | 0,39 |
| 21. | - | - | - | - | - |

Наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельности получили природные комплексы центральной части Алейского района, интенсивно используемые в сельскохозяйственном производстве и испытывающие высокий антропогенный пресс. В западной части района находятся природные комплексы с более сложными условиями для комплексного освоения, в результате чего экологическое состояние их относительно стабильное (рис. 4).

Рис. 4. Экологическое состояние природных комплексов Алейского района

Комплексная оценка и проблемы развития территории

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования (табл. 17).

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно не благоприятные.

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

Таблица 17.

Комплексная оценка территории

| Вид исполь зования Категория местности | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности | Степень антропогенной трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельско-хозяйственное производство | строи-тельство | рекреация |  |
| Благоприятные | 1. | наиболее комфортные | хорошие | хорошие | хорошие | значительная |
|  | 2. | наиболее комфортные | хорошие | хорошие | хорошие | значительная |
|  | 3. | наиболее комфортные | хорошие | хорошие | хорошие | значительная |
| Ограниченно благоприятные | 6. | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 7. | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 10. | комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 11. | относительно комфортные | умеренно сложные | хорошие | хорошие | умеренная |
|  | 12. | относительно комфортные | умеренно сложные | хорошие | хорошие | умеренная |
|  | 13. | относительно комфортные | хорошие | хорошие | хорошие | умеренная |
|  | 15. | относительно комфортные | умеренно сложные | хорошие | хорошие | умеренная |
| Неблагоприятные | 4. | относительно комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |
|  | 5. | относительно комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |
|  | 9. | мало-комфортные | сложные | сложные | хорошие | очаговая |
|  | 14. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 20. | мало-комфортные | умеренно сложные | сложные | хорошие | значительная |
|  | 19. | мало-комфортные | сложные | сложные | хорошие | значительная |
|  | 18. | мало-комфортные | сложные | сложные | умеренно сложные | очаговая |
| Исключительно неблагоприятные | 8. | мало-комфортные | сложные | сложные | умеренно сложные | очаговая |
|  | 16. | некомфортные | сложные | сложные | хорошие | очаговая |
|  | 17. | некомфортные | сложные | сложные | хорошие | очаговая |

В целом территория Алейского района является благоприятной для  комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности.

Комплексный анализ территории района показывает, что природно-экологические и инженерные условия не значительно лимитируют промышленное и гражданское строительство, развитие сельского хозяйства.

Рис. 5. Комплексная оценка территории Алейского района

3.1.9. Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно регистрационной карте месторождений строительных материалов, государственному балансу запасов и кадастру месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю, в Алейском районе имеется:

- 7 месторождений кирпичного сырья: из них 2 учтено государственым балансом запасов, как резервные;

- 1 участок кирпичного сырья с прогнозными ресурсами;

- 9 месторождений торфа с прогнозными ресурсами, апломбированными в установленном порядке.

Месторождения подземных вод в государственном балансе не числятся.

В распоряжении геологической службы ГУПР МПР России по Алтайскому краю имеются данные, полученные в ходе предыдущих работ, позволяющие предположить, что в Алейском районе расположено достаточно привлекательное с точки зрения его дальнейшей эксплуатации месторождение минеральных лечебно-столовых подземных вод варницкого и кишиневского типов. В течение 2004 года ООО "Алтайгидрогеотехсервис" была подготовлена проектно-сметная документация, выбран участок и горизонт для оценочных работ, пробурена одна скважина и проведена пробная откачка.

Процесс поиска и оценки подземных вод включает в себя отбор проб воды, которые отправляют в Томский институт курортологии. Сотрудники этого института дают заключение о качестве воды, проверяя ее химический состав и наличие органических примесей. По совокупности данных, полученных алтайскими геологами и томскими учеными, будут подготовлены отчеты и сделаны выводы о количестве, качестве и дальнейшем использовании воды в исследуемом горизонте.

Конечной целью работы является заинтересованность и привлечение  инвестора, способного заняться разливом и доставкой минеральной лечебно-столовой воды потребителям.

В юго-восточной части района на площади 21000 га распологается заказник Уржумский, на территории которого находятся 9 месторождений торфа.

Краткая характеристика месторождений приведена в таблице 18.

|  | № | Название | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет балансом | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и/и | месторождения |  |  |  | на 01.01.08 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Кирпичное сырье |  |
|  | 1 | Алейское | Месторождение | Пластообразная залежь суглинка | Запасы по категориям | Консервация в 1971 г | Месторождение |  |
|  |  |  | находится в 3-х км | мощностью от 5,7 до 16,8 м. Мощность | А+В+С,4157тыс.м3 | Запасы по категориям | разрабатывалось |  |
|  |  |  | к СЗ от города и | перекрывающего почвенно-растительного | утверждены ТКЗ | А+В+С1 4 132 тыс.м3 | в 1960 -1970гг. |  |
|  |  |  | ж. д. станции | слоя 0,2-0,4 м. Грунтовые воды не | (протокол № 157(264) от | учтены в | Управлением |  |
|  |  |  | Алейск и в 1 км к | встречены. Число пластичности от 1 1 до 15. | 29.07.1959г). Запасы в | государственном | бытового |  |
|  |  |  | северу от | Сырье месторождения пригодно для | черте города - B+Q 1057 | резерве. Запасы в | обслуживания |  |
|  |  |  | кирпичного завода | изготовления красного строительного | тыс.м3 (площадь 7,6 га), | черте города- B+Q | Крайисполкома. |  |
|  |  |  | промкомбината | кирпича марки 75-100 при t обжига 900 и | за чертой города - | 1032 тыс.м3 (площадь | Сведений об |  |
|  |  |  |  | 1000° С без отощителя. Образцы выдержали | А+В+Сг 31 00 тыс.м3 | 7,6 га) за чертой - | эксплуатации |  |
|  |  |  |  | 15 циклов попеременного замораживания и | (площадь 21 га). | А+В+С, 3098 тыс.м3 | нет. |  |
|  |  |  |  | оттаивания. |  | (площадь 21 га). |  |  |
|  | 2 | Горевское | 1 км СВ города | Месторождение находится на первой | Запасы глин в количестве | Запасы числились в | Данных по |  |
|  |  | (участок" 1 | Алейска, левый берег | надпойменной террасе, хорошо выраженной | 2853 тыс.м" утверждены | резерве в 1955-1963 гг, | разработке нет. |  |
|  |  | Горевский) | э. Горевки | в рельефе, высота ее 15-20 м. | как забалансовые в связи | сняты в 1964 в связи с |  |  |
|  |  |  |  | Пластообразная залежь глины мощностью | с неблагоприятными | неблагоприятными |  |  |
|  |  |  |  | от 2,4 до 19 м, средней- 15,85 м. Мощность | горно-техническими | горно-техническими |  |  |
|  |  |  |  | вскрыши от 7,4 до 16,8 м. Грунтовые воды | условиями разработки ТС | условиями разработки. |  |  |
|  |  |  |  | вскрыты всеми разведочными скважинами | треста «Сибгеолнеруд» от |  |  |  |
|  |  |  |  | на глубинах от 2 до 12м. Число | 26.07.1955г. (Протокол № |  |  |  |
|  |  |  |  | пластичности от 2 1 до 3 8, среднее 29. Сырье | 32). Площадь |  |  |  |
|  |  |  |  | высокочувствительное к сушке. | месторождения 39 га (590 |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторно-технологические исследования | х 660м). |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 проб весом по 54 и 55 кг выполнены |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лабораторией НИИ стройкерамика. Глины |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пригодны для производства грубой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | керамики: кирпича, черепицы, блоков. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ производства кирпича - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пластический, температура обжига образцов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 850-1050° С. Марка кирпича не |  |  |  |  |
|  |  |  |  | определялась. Полузаводские испытания не |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проводились. |  |  |  |  |

Характеристика месторождение Алейского района Алтайского края                                                      Таблица 18.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Язевское | 25 км ЮЗ | Линзообразная залежь глины мощностью от | Запасы по категории С, | Не учтено. В 1955-1964 | Данных по |  |
|  |  | (участок 3 | г.Алейска, в | 1 до 3, 3 м, средней - 2,25 м. Мощность | 540 тыс.м3 утверждены | гг. запасы учитывались | разработке нет. |  |
|  |  | Язевский) | 900 м СЗ | кровли от 0,7 до 4,8 м, средняя -1,8 м. Число | НТС треста Сибгеолнеруд, | балансом, сняты в |  |  |
|  |  |  | ж.д.линии | пластичности 18. Установившиеся уровни | протокол №32 от | 1964, в связи с |  |  |
|  |  |  | Рубцовск- | фунтовых вод на глубинах от 3,9 до 6,7 м | 26.07.1955г.; площадь | недостаточной |  |  |
|  |  |  | Барнаул. | под продуктивной толщей. По результатам | (800x300 м) 24 га. | изученностью качества |  |  |
|  |  |  |  | исследований рядовых проб глины |  | сырья. |  |  |
|  |  |  |  | месторождения пригодны для изготовления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обыкновенного строительного кирпича |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методом пластического формования. |  |  |  |  |
|  | 4 | Малаховское (участок 2 Малаховский) | Северная окраина села Малаховское, в ЮкмЮВ города Алейска | Пластообразная залежь глины желтовато-коричневой, серой, с прослоями черной и серовато-синей. Мощность залежи от 9,3 до 29,8 м, средняя - 14,24 м. На полную мощность глина не вскрыта. Мощность вскрыши от 0,2 до 5, средняя - 2,13 м. | Запасы по категории gi 10253 тыс.м3 утверждены НТС треста Сибгеолнеруд, протокол №32 от 26.07.1955. Площадь 72 га (800x900 м). | Не учтено. В 1955-1964 гг. запасы учитывались балансом, сняты в 1964, в связи с недостаточной изученностью качества | Данных по разработке нет. |  |
|  |  |  |  | Встречена линза грунтовых вод в 3х скв. из 9, |  | сырья. |  |  |
|  |  |  |  | установившийся уровень от 2,8 м до 16,9 м. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число пластичности от 24 до 30, среднее - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28. По результатам лабораторно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологических исследований глины |  |  |  |  |
|  |  |  |  | месторождения пригодны для изготовления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обыкновенного строительного кирпича |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методом пластического формования и |  |  |  |  |
|  |  |  |  | блоков. Сырье высокочувствительные к |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сушке, коэффициент чувствительности к |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сушке 1,57-1,85. Температура обжига |  |  |  |  |
|  |  |  |  | образцов от 850 до 1050 град. С, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водопоглощение 3-17,4%. Необходимо |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведение полузаводских испытаний. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Марка кирпича не определялась. |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Каминское | Расположено | Пласт выдержан по залеганию и мощности. | Запасы по категориям | Запасы по категориям | Данных по |  |
|  |  |  | на юго- | Мощность пласта 9, 5-9, 6м, мощность | В+С.651 тыс.м3 | В+С1 651 тыс.м3 | разработке нет. |  |
|  |  |  | западной | вскрыши от 0,4 ДО 0,5 м. Число | утверждены ТКЗ | учтены в |  |  |
|  |  |  | окраине села | пластичности от 5 до 12, среднее -8. | (протокол № 608) от | государственном |  |  |
|  |  |  | Кашино, в 20 | Грунтовые воды залегают ниже горизонта | 27.07. 1989 г). Запасы | резерве. |  |  |
|  |  |  | км от ж. д. | подсчета запасов. Суглинок в естественном | категории С т 2434,1 |  |  |  |
|  |  |  | станции | составе при условии обработки масс на | тыс.м3 приняты к |  |  |  |
|  |  |  | Ал ейская. | бегунах мокрого помола и вальцах тонкого | сведению. Площадь |  |  |  |
|  |  |  |  | помола и формовки сырца на ленточном | запасов категории B+Ci |  |  |  |
|  |  |  |  | вакуум-прессе с применением | 7 га (350х200м). Площадь |  |  |  |
|  |  |  |  | вакуумирования при глубине вакуума 400- | запасов категории С? - 2 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 мм. ртутного столба пригоден для | га(2100мх100м)и8га |  |  |  |
|  |  |  |  | получения кирпича марки КРП 150/1700/50 | (450мх180м) |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 530-80. |  |  |  |  |
|  | 6 | Безголосовское | Расположено | Пласт выдержан по залеганию и мощности | Запасы по категории С\ | Не учтены | Готовилось для |  |
|  |  |  | наЮВ | Мощность пласта 9,5- 9,7м. Мощность | 871,6 тыс.м3 приняты к |  | совхоза |  |
|  |  |  | окраине села | кровли от 0,3 до 0,5. Число пластичности от | сведению ТС Нерудной |  | "Яровской". |  |
|  |  |  | Безголосово, | 6 до 9, среднее- 8. Грунтовые воды не | ГРП Запсибгеология, |  | Данных по |  |
|  |  |  | в 13 км СВ от | встречены. Суглинки в естественном виде | протокол от 22.03. 1993 г. |  | разработке нет. |  |
|  |  |  | районного | могут быть пригодны для производства | Площадь 1 1 га |  |  |  |
|  |  |  | центра г. | керамического кирпича марки КРП | (400х275м). |  |  |  |
|  |  |  | Алейск. | 75/1 8 16/50 ГОСТ 530-80. |  |  |  |  |
|  | 7 | Малиновское | Расположено | Пластообразная залежь мощностью от 3,7 до | Запасы категорий Q 529,9 | Не учтены | Рекомендована |  |
|  |  |  | в 2,5 км к СЗ | 9,8 м, средней - 7,6 м представлена | тыс.м3, С2 1615,7 тыс.м3. |  | постановка |  |
|  |  |  | от | суглинками с редкими прослоями супесей. | приняты к сведению НТС |  | геологоразведоч |  |
|  |  |  | с. Малиновка | Мощность вскрыши от 0,2 до 1 м. Число | при ГУПР по Алтайскому |  | ных работ. |  |
|  |  |  | и в 38 км к 3 | пластичности от 4 до 9 , среднее - 6. | краю протокол от |  |  |  |
|  |  |  | от | Полезная толща не обводнена. Суглинки с | 22.09.2002 г. №129) |  |  |  |
|  |  |  | ж.д.ст.Алейск | добавкой 5% шамота пригодны для | Площадь месторождения - |  |  |  |
|  |  |  |  | производства кирпича с 1 9-ю пустотами | 31 га, в т.ч. 17,8 га |  |  |  |
|  |  |  |  | методом пластического формования марки | (810х220м)и13,5га |  |  |  |
|  |  |  |  | КР200/1700/50ГОСТ530-80 при соблюдении | (170мх800м). |  |  |  |
|  |  |  |  | условий: 1) обработка массы на бегунах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мокрого помола и вальцах тонкого помола с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зазором между валками 3 и 1-2 мм; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)формовка сырца на ленточном вакуум- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прессе при глубине вакуума 700мм; 3)сушка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сырца в естественных влажных условиях; 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | температура обжига 950 град.С. |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | участок | Расположен | Пластообразная залежь суглинка | Прогнозные ресурсы |  | Необходима |  |
|  |  | Осколковский 1 | на С окраине | невыдержанная по строению, мощности и | категории Р¦ 714 тыс.м"1 |  | постановка |  |
|  |  |  | с. Осколково, | качеству. Мощность залежи от 1 ,8 до 3 , 1 м, | рассмотрены НТС КПР по |  | геологоразведоч |  |
|  |  |  | в 35 км на | средняя 2,55 м. Мощность вскрыши 0,2-0,5 | Алтайскому краю. |  | ных работ. |  |
|  |  |  | ЮВот | м. Продуктивная толща увлажнена, | Протокол от 28.06.1999 г. |  |  |  |
|  |  |  | р.ц.Алейск. | увеличение влажности с глубиной связано с | №55. Площадь |  |  |  |
|  |  |  |  | «верховодкой». | месторождения (300 х |  |  |  |
|  |  |  |  | Установившийся уровень грунтовых вод на | 925м) 28 га. |  |  |  |
|  |  |  |  | глубине от 2 до 3,8 м. Число пластичности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 6 до 1 1, среднее 8. Сырье месторождения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | может рекомендоваться для изготовления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | красного строительного кирпича. |  |  |  |  |
|  | Мергель |  |
|  | 9 | Ал ейское 1 | Находится в черте | Месторождение приурочено к болоту | Запасы категории С2 | Не учтено. В 1945- | Не |  |
|  |  |  | города Алейска в | Лебяжьему. Залежь мергеля в форме линз и | 4 тыс.м3 (9,2 тыс.т) ТКЗ | 1987гг. запасы | эксплуатируется. |  |
|  |  |  | 600 м на СВ | прослоев. Мергель ближе к берегу белого | не утверждались, | учитывались балансом. | Перспективы не |  |
|  |  |  | г. Алейска, в 0,5 | цвета, в 40 м от берега серого, в 80 м от | Площадь месторождения |  | ясны, |  |
|  |  |  | км от ж.д.ст. | берега переходит в известковистый | ( 1 60 х 290м) 0,5 га. |  | требуется |  |
|  |  |  | Алейск, у болота | суглинок. Контур месторождения ограничен |  |  | постановка |  |
|  |  |  | Лебяжьего | невысокими холмами высотой до 15 м, а с |  |  | разведочных |  |
|  |  |  |  | запада - руслом р. Горевка. Промышленное |  |  | работ. |  |
|  |  |  |  | лизообразное тело имеет размеры 70x60 м. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя мощность мергеля 1 м. Мощность |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вскрыши 0,7-1,3 м. Химсостав серого |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мергеля, %: MgO 0,75, н/о 31,29, белого - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MgO 0,65, н/о 30,36. |  |  |  |  |

|  | Торф |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | Белоборо- | В 38.1 кмЮВр.ц. | Залежь торфа низинного типа площадью в | Прогнозные ресурсы | Апробированы | Охраняемое |  |
|  |  | довское 2 | и ж.д.ст. Алейск, | нулевой границе 31,7 га, в границе | категории Р¦ 32 тыс.т. |  | месторождение |  |
|  |  |  | 1,5 км Ю п. Прия- | промышленной глубины - 17 га. |  |  |  |  |
|  |  |  | тельский |  |  |  |  |  |
|  | И | Михайловское | В 34.5 км ЮВ р.ц. | Залежь торфа низинного типа площадью в | Прогнозные ресурсы | Апробированы | Охраняемое |  |
|  |  |  | и ж.д.ст.Алейск, | нулевой границе 35,89 га, в границе | категории Р¦ 24 тыс.т. |  | месторождение |  |
|  |  |  | 4.5 км ЮВ с.Ве- | промышленной глубины - 17,5 га. |  |  |  |  |
|  |  |  | телки |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Трутнево 1 | В 34.8 км ЮВ р.ц. | Залежь торфа низинного типа площадью в | Прогнозные ресурсы | Апробированы | Охраняемое |  |
|  |  |  | и ж.д.ст. Алейск, | нулевой границе 46,2 га, в границе | категории pi 43 тыс.т. |  | месторождение |  |
|  |  |  | 6.6 км 3 с.Кахта- | промышленной глубины - 27,4 га. |  |  |  |  |
|  |  |  | товский |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Трутнево 2 | В 34.6 км ЮВ р.ц. и ж.д.ст.Алейск, 3.9 км ЮВ с.Ветелки | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 40,7 га, в границе промышленной глубины - 19,8 га. | Прогнозные ресурсы категории Р, 28 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |
|  | 14 | Белобородовское -1 | В 38 км ЮВ р.ц. и ж. д. ст. Алейск, 1 кмЮ п. Приятельский | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 7,7га, в границе промышленной глубины - 2,9 га. | Прогнозные ресурсы категории Р, 3 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |
|  | 15 | Ивовое | В 36,9 км ЮВ р.ц. и ж.д.ст. Алейск, 1,5кмСЗ С.Васильевское | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 13 га, в границе промышленной глубины - 5,7 га | Прогнозные ресурсы категории Р [ 10 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |
|  | 16 | Кахтатовское Большое | В 39 км ЮВ р.ц. и ж.д.ст. Алейск, 3.6 км ЮЗ п.Прия-тельский | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 14,6 га, в границе промышленной глубины - 5,1 га. | Прогнозные ресурсы категории р! 6 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |
|  | 17 | Кахтатовское Малое | В 38,4 км ЮВ р.ц. и ж.д.ст. Алейск, 4 км ЮЗ п. Приятельский | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 6,1 га, в границе промышленной глубины - 4,8 га. | Прогнозные ресурсы категории Р] 10 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |
|  | 18 | Круглое | В 37,2 км ЮВ р.ц. и ж.д.ст. Алейск, 1,2 км ЮЗ п. Приятельский | Залежь торфа низинного типа площадью в нулевой границе 8, 1 га, в границе промышленной глубины - 4,8 га. | Прогнозные ресурсы категории Р¦ 8 тыс.т. | Апробированы | Охраняемое месторождение |  |

### 3.1.10. Земельные ресурсы

При разработке схемы территориального планирования был проведен анализ состава земельного фонда по категориям, угодьям, землепользователям, землевладельцам и собственникам. Границы района утверждены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года N 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района». Этим же законом район наделен статусом муниципального района.

Планово-картографический материал на Алейский район  масштаба 1: 25000 составлен в 1997 г., на основе работ по дешифрированию, выполненных в 1993 г. На территорию района создана карта кадастрового деления.

Последнее почвенное обследование земель сельскохозяйственных организаций района было проведено в 1992г., а геоботаническое в 1989 г. Алтайским филиалом Запсибгипрозем, в масштабе 1:25000. В настоящее время большинство имеющихся материалов почвенных и геоботанических обследований устарели и требуют проведения новых обследований, однако средств на эти работы ежегодно выделяется все меньше и меньше. Необходимо предпринять эффективные меры по систематизации и сохранению ценных, хотя и устаревших, планово-картографических материалов района.

Информация о земельных ресурсах района отражается в годовых отчетах «О состоянии и использовании земель Алейского района». Вся обработка и хранение информации в районе осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде, что позволяет достаточно эффективно отслеживать изменения в земельном фонде района.

Состав, структура и качественное состояние земель района по

состоянию на 01.01.2009 г.

Анализ земельного фонда района выполнен по данным годовых отчетов о состоянии и использовании земель района за 1991-2007 гг. (табл. 19).

Административные границы района за этот период  изменялись в виду отвода земель г. Алейску под индивидуальное строительство, под поля фильтрации маслосыркомбинату, под расширение кладбища г. Алейска.

Таблица 19.

Динамика земельного фонда Алейского района Алтайского края по категориям земель за 1991 -2007 гг.

(по состоянию на отчетную дату)

| Наименование категорий земель | на 01. 11. 1991 г. | на 01 .01. 1996 г. | на 01. 01. 2006 г. | на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 312657 | 91,8 | 271637 | 79,8 | 308136 | 90,6 | 308161 | 90,6 |
| Земли населенных пунктов | 4941 | 1,5 | 36162 | 10,6 | 8597 | 2,5 | 8597 | 2,5 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 2789 | 0,8 | 2811 | 0,9 | 3265 | 0,9 | 3240 | 0,9 |
| Земли особо охраняемых территорий природоохранного, природозаповедного, оздоровительного назначения | - | - | - | - | 31 | 0,1 | 31 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 19748 | 5,8 | 19748 | 5,8 | 19748 | 5,8 | 19748 | 5,8 |
| Земли водного фонда | 396 | 0,1 | 396 | 0,1 | 396 | 0,1 | 396 | 0,1 |
| Земли запаса | - | - | 9488 | 2,8 | - | - | - | - |
| Итого земель | 340531 | 100 | 340242 | 100 | 340173 | 100 | 340173 | 100 |
| в т.ч. земли, используемые за пределами административных границ района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего в административных границах района | 340531 | 100 | 340242 | 100 | 340173 | 100 | 340173 | 100 |

В течение 1991-2008 гг. в районе произошли незначительные изменения в структуре земельного фонда. В зависимости от требований учета менялась площадь земель поселений, земель запаса и земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения.

Земельный фонд Алейского района по состоянию на 1 января 2009 г. составляет 340,1 тыс. га. Анализ распределения земель по категориям позволил выявить следующую картину (табл. 20).

Большая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения – 90,6%, земли лесного фонда занимают – 5,8%. Земли поселений, промышленности и особо охраняемых территорий занимают в целом только 3,6% от площади района.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет по району 278298 га, в том числе пашни 201837, залежь 192 га, многолетние 613 га, сенокосов 21170 га, пастбищ 54486 га.

Земли, занятые застройками в черте поселений, древесно-кустарниковой растительностью, прочими землями остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

Ниже приведены данные, характеризующие современное состояние земельного фонда Алейского района.

Таблица 20.

Распределение земельного фонда Алейского района на 01.01.2009г.

| Земельный фонд района | Га | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земельных ресурсов, в том числе: | 340173 | 100 |
| 1) земельные ресурсы по категориям: |  |  |
| земли сельскохозяйственного назначения | 308258 | 90,6 |
| земли населенных пунктов | 8597 | 2,5 |
| земли промышленности, транспорта, связи и другие | 3143 | 0,9 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 31 | 0,1 |
| земли лесного фонда | 19748 | 5,8 |
| земли водного фонда | 396 | 0,1 |
| 2) земельный фонд района: |  |  |
| сельскохозяйственные угодья | 286164 | 84,1 |
| лесные земли | 21749 | 6,4 |
| под древесно-кустарниковой растительностью | 7973 | 2,3 |
| под водой | 7297 | 2,1 |
| под строениями | 1584 | 0,5 |
| под дорогами | 5364 | 1,6 |
| болота | 7626 | 2,2 |
| нарушенные земли | 120 | 0,1 |
| прочие земли | 2296 | 0,7 |

Рис. 6. Распределение земельного фонда

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 278298 га или 82% земельного фонда района. Наибольшую площадь в составе сельхозугодий занимает пашня (72,5%), имеются сенокосы (7,6%) и пастбища (19,6%) . Кроме того, в районе имеются залежные земли (около 0,1%) и многолетние насаждения (менее 0,2%). На долю несельскохозяйственных угодий в районе приходится 54009 га или 16% земельного фонда района. Причем, значительную часть из них составляют леса и кустарники (8,7%).

Структура угодий в районе выглядит следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения - 90,6% (состоят из сельскохозяйственных угодий); земли населенных пунктов - 2,5% (находятся под дорогами и постройками); 5,8% - земели лесного фонда (это леса); 0,9% -  земли промышленности; 0,1% - земли водного фонда и 0,1% земли особо охраняемых территорий.

По данным культуртехнической характеристики земель (табл. 21), на 01.01.2009 г. из общей площади сенокосов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения суходольные сенокосы занимают 19539 га, заболоченные 1428 га. Площадь сенокосов коренного улучшения составляет 849 га, чистых -17996 га. Остальная часть сенокосов покрыта кочками - 514 га.

Таблица 21.

Характеристика естественных кормовых угодий на землях сельскохозяйственного назначения по их культуртехническому состоянию

(на 01.01.2009 г.)

| Культуртехническое состояние | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
| сенокосы |
| Всего, в том числе: | 21170 |
| заливные | 203 |
| суходольные | 19539 |
| заболоченые | 1428 |
| из всех сенокосов: коренного улучшения | 849 |
| чистых | 17996 |
| покрытых кочками | 514 |
| пастбища |
| Всего, в том числе: | 54486 |
| суходольные | 49972 |
| заболоченые | 78091 |
| из всех пастбищ культурных, включая коренное улучшение | 2066 |
| чистые | 46619 |
| покрытые кочками | 1170 |
| заросших кустарником и мелколесьем | 4625 |

Из всей площади пастбищ суходольные занимают 49972 га или 91,7%. К чистым пастбищам отнесено 78091 га или 85,5%, улучшенные 2066 га (3,8%), заросшие кустарником и мелколесьем - 4625 га или 8,5% от общей площади пастбищ. Кроме того, покрытые кочками пастбища занимают площадь 1170 га или 2,1%.

Правовое состояние земель района

Земельная реформа 1991 года привела к коренному преобразованию характера землепользования в Алейском районе. После реорганизации совхозов образовались новые формы землевладения и землепользования: крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), общества с ограниченной ответственность (ООО), товарищества (ТОО). Земельные участки им передавались на праве собственности или аренды. Члены акционерных обществ, товариществ, кооперативов наделялись на правах собственности земельными долями (паями). Размер земельной доли (пая) был определен на уровне среднерайонной нормы. Земельная доля передавалась безвозмездно (бесплатно) в собственность граждан, работающих и работавших в реорганизованных колхозах и совхозах, при этом учитывалось качество сельскохозяйственных угодий и их местоположение в каждом конкретном хозяйстве. Каждый владелец земельной доли (пая) получал свидетельство на право собственности.

С началом земельной реформы в районе изменилось количество землепользований и их площади. По состоянию на 1 ноября 1991 г. общая площадь земель, используемых сельскохозяйственными организациями и гражданами, составляла 317598 га. На землях сельскохозяйственного          назначения производством сельскохозяйственной продукции занималось 10 колхозов (95204 га), 13 совхозов (216277 га), одно – СПТУ-43 (370 га) и 53 крестьянских хозяйств (5747 га).

К 2009 году на базе реорганизованных совхозов в районе обработкой земель сельскохозяйственного назначения занимаются 20 СПК – 54665 га, 20 ООО – 75469 га, 6- учебных организаций (1456 га), 4 – прочих организации (9971 га) и 246 крестьянских хозяйств (132153 га). Полной реорганизацией подверглось СПК «Моховской», одновременно происходит  и ликвидация небольших по площади крестьянских хозяйств. Площадь сельхозугодий  в ООО «Агрофирма Успех», организованного в 2006 г. на 01.01.2008 г. составила 5625 га, на 01.01.2009 года составляет 7083 га.

Таблица 22.

Распределение земель по формам собственности в Алейском  районе Алтайского края

| Формы собственности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |
| В собственности граждан | 207709 | 61,0 | 208496 | 61,3 | 210021 | 61,3 | 209936 | 61,7 |
| В собственности юридических лиц | 9416 | 2,8 | 7774 | 2,3 | 7079 | 2,3 | 7252 | 2,1 |
| В государственной собственности | 123048 | 36,2 | 123903 | 36,4 | 123073 | 36,4 | 122985 | 36,2 |
| Итого земель в административных границах | 340173 | 100 | 340173 | 100 | 340173 | 100 | 340173 | 100 |

По состоянию на 01.01.2009 г. в собственности граждан находится 209936 га или 61,7%, в собственности  юридических лиц 7252 га или 2,1% от общей площади земель района (табл. 22).

Из общей площади земель, переданных в собственность граждан, 98,9% находится на землях сельскохозяйственного назначения, 1,1% - на землях поселений. Земли государственной собственности занимают 75,9% общей площади земель сельскохозяйственного назначения и 5,1% площади населенных пунктов, 16% земель лесного фонда и 0,3% земель водного фонда, а так же 2,5 % земель промышленности, энргетики, транспорта, связи и иного специального назначения. В собственность юридических лиц переданы только земли сельскохозяйственного назначения. Разграничение земель по формам собственности показана на схеме 1.

На протяжении последних лет проводились работы по закреплению прав на землю. За это время выполнен значительный объём работ по межеванию земель, в целях закрепления на местности границ земельных участков, землевладений, количественного учёта угодий, а также осуществления контроля использования земельных ресурсов.

Таким образом, в районе имеется значительный потенциал земельных ресурсов, часть которых относится к землям сельскохозяйственного использования.

Схема 1.Разграничения земель по формам собственности

### 3.1.11. Рекреационные ресурсы

Интересными объектами рельефа для познавательной рекреации и научного туризма, экотуризма, познавательных экскурсий являются ложбины древнего стока. В понижениях находятся большие и малые озера, окруженные сосновым лесом. В древнекаменное время, в связи с оледенением, в северной части Западной Сибири находился ледник. Река Обь впадала в Иртыш. С таянием ледников воды Оби проложили себе новое русло, а на месте старого образовался ряд пресноводных озер. Сложившиеся климатические условия оказались благоприятными для заселения древними людьми живущими в эпоху мезолита. Археологами по берегам рек и озер обнаружены древние стоянки. На территории района находится возвышенные увалы, высотой до 200-260 м. Увалы изрезаны балками и оврагами, подходят для несложных оздоровительных походов.

Климатические условия района отличаются более суровыми условиями по сравнению с южными районами края. В летние месяцы жаркую погоду приносят воздушные массы из Средней Азии. Большое количество дней с сухостью и безоблачной погодой обуславливают большой приток солнечной радиации. Теплое и безоблачные погоды летом обуславливают хорошее прогревание воды в реках и озерах, что благоприятно для оздоровительного отдыха, климатолечения и развития санаторного дела. К неблагоприятным факторам летнего отдыха относятся высокая температура и повышенная солнечная радиация. Неблагоприятным фактором для развития рекреации являются возможные резкие колебания температур и сильные ветры (чаще суховеи), иногда их порывы достигают 25-30 м/с. Чистый и свежий воздух лесостепи вблизи озер является одним из лучших средств лечения туберкулеза. Воздух вблизи лесных территорий насыщен полезными испарениями хвойного соснового бора, ионизирован.

Высокую рекреационную ценность имеет сосновый бор района (Бахматовская лесная дача). Он относится к уникальным ленточным сосновым борам Алтая. Бор состоит из сосны с примесью березы, осины, черемухи, ивы, тополя, желтой акации.

Осуществление рекреационной деятельности допускается на всей территории лесничеств, имеются достаточно хорошие подъездные пути.

Более высокую рекреационную нагрузку, по сравнению с другими территориями, испытывают леса, расположенные вблизи населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог общего пользования. Особенно подвержены высокой нагрузке леса на территории ленточного бора, посещаемые местными жителями и приезжими  во время сбора грибов и ягод.

Рекреационная деятельность в лесах осуществляется в формах организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Для организации рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное пользование, а остальными пользователям - в аренду.

Согласно приказу МПР России от 22.01.2008г. № 13 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках» использование лесов для осуществления рекреационной деятельности разрешается в защитных лесах.

Осуществление рекреационной деятельности допускается на всей территории Шипуновского, Ребрихинского, Новичихинского лесничеств. Имеются ограничения на территории заказника «Уржумский».

На момент составления лесохозяйственного регламента, на территории  Шипуновского лесничества участков леса, используемых в рекреационных целях на условиях постоянного пользования нет.

Планируемая передача лесного участка в аренду для осуществления рекреационной деятельности: (табл. 23).

Таблица 23.

Сведения о планируемых участках

| №№ п/п | Объект или мероприятие | Место расположения объекта | Планируемые объемы по годам (пл., га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ближайший населенный пункт | участковое лесничество | 2011 | 2012 |
| 1. | База отдыха | с. Боровское, оз. Бахматовское | Алейское (не устроенная часть) | - | 5 |
| 2. | Детский лагерь | с. Боровское, оз. Бахматовское | Алейское (не устроенная часть | 1 | 1 |

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Статья 11 ЛК РФ гарантирует право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах.

Туристко – рекреационная сфера района развита плохо. Анализ территории показал, что активно развиваются скрытые формы рекреации: охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, заготовка лекарственных  и других растений. Для развития рекреационной сферы Алейского района следует создать туристическую инфраструктуру: туристические базы, базы отдыха и любителей рыбалки, детские оздоровительные лагеря. Наиболее выгодным для туристических баз будет  их расположение недалеко от рек, озер и лесов (озера Бахматовское). Для любителей активного отдыха возможно организовать  охотничий туризм, конные прогулки с остановкой в охотничьих избушках, рыбалкой на озере, баней.

3.1.12. Культурно-исторические ресурсы

К настоящему времени в Алейском районе Алтайского края известно 52 памятника археологии (табл. 24). В археологическом отношении обследована лишь небольшая часть территории района. Подавляющее большинство  известных нам археологических памятников пребывает в аварийном состояний. Почти все курганные могильники ежегодно распахиваются. Поселения, находящиеся в ложбинах древнего стока, на песчаных грядах по кромкам и на еланях Барнаульского бора разрушаются в результате процесса ветровой эрозии. Поэтому необходимо дальнейшее изучение территории района для того, чтобы выявить новые археологические памятники и поставить их на госучет и госохрану, пока они окончательно не утрачены для науки, а также проведение охранных мероприятий для сохранения известных памятников археологии.

Большое количество археологических памятников располагающихся в долине р. Алей разрушаются в результате водной эрозии вызванной разрушением и подмывом обрывистых берегов р. Алей, происходящим особенно активно в половодье. Разрушения на этих памятниках археологии особенно опасны, так как обрушения культурного слоя происходят очень интенсивно.

Для сохранения памятников археологии следует, для памятников находящихся на пашне – прекратить распашку их территории, прежде всего остановить распашку курганных насыпей. Для памятников находящихся на песчаных грядах – запретить выпас скота, который выбивает растительность на их поверхности. Использовать территорию памятников в хозяйственных целях можно как сенокос или выпас скота, при условии обеспечения сохранности верхнего почвенного слоя.

| Таблица 24. Памятники археологии Алейского района |
| --- |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 1 | Боровское 1 а, поселение | эпоха бронзы, эпоха железа | Масленикова Г.В. | 1980 | В 2 км к В от с. Боровское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 2 | Боровское 1 б, поселение | эпоха железа | Масленикова Г.В. | 1980 | В 2 км к В от с. Боровское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 3 | Боровское 2, поселение | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1984 | 1,5 км к СВ от с. Боровское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 4 | Боровское 3, поселение | эпоха бронзы | Шамшин А.Б. | 1984 | В 0,6 км к СВ от окраины с. Боровское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 5 | Среднее 1, (поселение) | эпоха раннего металла | Шамшин А.Б. | 1984 | К З от с. Боровское в 130 м к З от трассы Алейск - Мамонтово | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 6 | Вавилон 2, могильник | кон. I тыс. до н.э. | Иванов Г.Е. | 1972 | В 1,5 км к С от с. Вавилон, у стрицы р. Алей, на невысокой песчанной дюне. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 7 | Кабаково 2, курганная группа | эпоха железа | Уманский А.П. | 1962 | В 0,5 км к ЮЗ от с. Кабаково в 40 м левее дороги Кабаково-Нечунаево | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 8 | Кабаково 4, курганная группа | эпоха железа | Уманский А.П. | 1959 | В 1,5 км к СВ от с. Кабаково, между линией ж/д и селом | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 9 | Кашино, курганная группа | эпоха железа | Уманский А.П. | 1972 | В юго-западной части с. Кашино, между рекой Алей и Змеиногорским трактом. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 10 | Чапаево 1, поселение | эпоха ранней бронзы | Уманский А.П. | 1972 | У скотного двора к-за им. Чапаева. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 11 | Плотава 1 а, курганная группа | эпоха железа | Уманский А.П. | 1959 | На территории с. Плотава близ ПТУ и старого кладбища, на высоком ЮЗ берегу озера Плотаское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 12 | Плотава 1 б, курганная группа | эпоха железа | Уманский А.П. | 1959 | На территории с. Плотава между берегом озера и дорогой из с. Плотава в Шипуновский район | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 13 | Плотава 2, поселение | эпоха ранней бронзы | Уманский А.П. | 1959 | На территории с. Плотава бк Ю от старого кладбища на юз берегу оз. Плотавское | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 14 | Серебряниково 1, поселение | эпоха бронзы, эпоха раннего железа | Шамшин А.Б. | 1984 | В 70 м к С от с. Серебряниково на берегу оз. Бахматовское. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 15 | Серебряниково 2, поселение | эпоха железа | Шамшин А.Б. | 1984 | В 100 м к СЗ от западного края оз. Серебряниковского. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 16 | Серебряниково 3, поселение | эпоха поздней бронзы | Шамшин А.Б. | 1984 | В 400 м к З от с. Серебряниково на берегу оз. Бахматовское. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 17 | Серебряниково 4, поселение | сер. I тыс. до н.э. | Масленикова Г.В. | 1980 | В 300 м к З от с. Серебряниково на берегу оз. Бахматовское. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 18 | Красный Яр 2, курганный могильник | эпоха раннего железа | Уколов Г.П., Тишкин А.А. | 1993 | 4 км к северо–востоку от с.Безголосово, 1,5 км к северу от оз. Яровское, правый берег р. Алей | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 19 | Грань, курганный могильник | Дата не ясна | Уколов Г.П., Тишкин А.А. | 1993 | 4 км к северо–востоку от с.Безголосово, 1,5 км к северо–востоку от оз.Яровское | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 20 | Поповская дача, курганный могильник | Дата не ясна | Уколов Г.П., Тишкин А.А. | 1993 | 3,5 км к северо–востоку от с.Безголосово, 0,5 км к северу от оз.Яровское, правый берег р.Алей | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 21 | Яровское 1, курганный могильник | Дата не ясна | Тишкин А.А. | 1995 | 3,5 км к северу-северо–востоку от с.Безголосово, 0,5 км к северу-северо–востоку от оз.Яровское | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 22 | Яровское 2, курганный могильник | Дата не ясна | Тишкин А.А. | 1995 | 3,2 км к северу-северо–востоку от с.Безголосово, 0,8 км к востоку от оз.Яровское | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 23 | Замарайка, курган | Дата не ясна | Уколов Г.П. | 1975 | 4,5 км к востоку–юго–востоку от с.Безголосово, на правом берегу р.Замарайка | Постановление АКЗС № 60 от 1.03.1999 г. |
| 24 | Поселение "Березовая Лука" | 1-я треть II тыс. до н.э. | Уколов Г.П., Тишкин А.А. | 1993 | с. Безголосово, 4 км северо-восточнее села, правый берег р. Алей | реестр памятников федерального значения |
| 25 | Успеновка 1, курганный могильник | Дата не ясна | Тишкин А.А. | 2001 | В 0,25 км к северо-востоку от с. Успеновка, в 5,5 км к юго-западу от с. Новоколпаково | Вновь выявлен |
| 26 | Успеновка 2, курганный могильник | Дата не ясна | Тишкин А.А. | 2001 | В 1,75 км к северо-востоку от с. Успеновка, в 4 км к юго-западу от с. Новоколпаково | Вновь выявлен |
| 27 | Колпаковский, курганный могильник (одиночный курган) | Дата не ясна | Тишкин А.А. | 2001 | В 2,1 км к юго-западу от с. Новоколпаково | Вновь выявлен |
| 28 | Вавилон, курганный могильник | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 2002 | В 1,5 км к югу от с. Вавилон | Вновь выявлен |
| 29 | Зеленая Поляна, курганный могильник | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 2002 | В 1 км к юго-востоку от с. Зеленая Поляна | Вновь выявлен |
| 30 | Малаховский, грунтовый могильник | андроновская культура | Тишкин А.А. | 2002 | В 2 км к северу от с. Малахово | Вновь выявлен |
| 31 | Заячье Поле, курганный могильник | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 2002 | В 1,5 км к востоку от с. Малахово | Вновь выявлен |
| 32 | Перепелинная Роща, курганный могильник (одиночный курган) | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 2002 | В 3,5 км к юго-востоку от с. Малахово | Вновь выявлен |
| 33 | Горевка 1, курганный могильник | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1984 | В 2,5 км к СВ от с. Дружба, в 7 км к СЗ от бывшей деревни Горевка, в 1,5 км к В по трассе от поворота на с. Дружба с трассы с. Мамонтово - г. Алейск (между 22-23 км) | Вновь выявлен |
| 34 | Горевка 2, курганный могильник (одиночный курган) | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1984 | В 5,5 км ЮВ от с Савинка в 2,5 км СЗ от трассы с. Мамонтово - г. Алейск | Вновь выявлен |
| 35 | Чапаево 2, поселение (Красный Яр 2) | неолит, эпоха бронзы | Уманский А.П. | 1972 | На ЮЗ окраине мыса западнее дороги Кабаково-Кашино, южнее скотного двора у вьезда в клх. им. Чапаева | Вновь выявлен |
| 36 | Чапаево 3, курганный могильник (Красный Яр 3) | Дата не ясна | Уманский А.П. | 1972 | На ЮВ окраине мыса западнее дороги Кабаково-Кашино, южнее скотного двора у вьезда в клх. им. Чапаева | Вновь выявлен |
| 37 | Вавилон 1, поселение | ранний железный век | местные жители |  | Окрестности с. Вавилон | Вновь выявлен |
| 38 | Кабаково 1, местонахождение | эпоха бронзы | Уманский А.П. | 1972 | Территория с. Кабаково | Вновь выявлен |
| 39 | Кабаково 3, местонахождение | 13-17 вв. | Уманский А.П. | 1959 | Территория с. Кабаково | Вновь выявлен |
| 40 | Соловьиная Лука, местонахождение | палеолит, эпоха бронзы | Тишкин А.А., Уколов В.И. | 1996 | В 1 км к СЗ от с. Безголосово на излучине р. Алей, имеющей название Соловьиная Лука | Вновь выявлен |
| 41 | Поповская дача, поселение | неолит, ранний железный век | Тишкин А.А. | 1999 | В 3 км к СВ от с. Безголосово, в 2 км к В от с. Новоколпаково, в 350 м к С от оз. Яровское в урочище Поповская дача | Вновь выявлен |
| 42 | Яровское 3, курганный могильник (одиночный курган) | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 1998 | В 2,75 км к СВВ от с. Безголосово, в 3 км к ЮВ от с. Новоколпаково, в 0,5 км к ЮВ от оз. Яровское | Вновь выявлен |
| 43 | Яровское 4, поселение | эпоха бронзы | Кунгуров А.Л. | 1999 | В 2,5 км к СВВ от с. Безголосово, в 3,5 км к ЮВ от с. Новоколпаково, в 0,5 км к ЮВ от оз. Яровское на склоне лога | Вновь выявлен |
| 44 | Яровское 5, курганный могильник | эпоха средневековья | Тишкин А.А. | 1998 | В 2 км к В от с. Безголосово, в 3,5 км к ЮВ от с. Новоколпаково, в 1км к Ю от оз. Яровское | Вновь выявлен |
| 45 | Барсучья Грива, поселение | дата не ясна | Тишкин А.А. | 1998 | В 0,3 км к З от с. Безголосово, между селом и р. Алей на невысокой гриве в пойме реки. | Вновь выявлен |
| 46 | Солнечный 1, курганный могильник | дата не ясна | Тишкин А.А., Бергардт П.Ф. | 2002 | В 1,8 км к С от пос. Солнечный | Вновь выявлен |
| 47 | Солнечный 2, курганный могильник | эпоха средневековья | Тишкин А.А., Бергардт П.Ф. | 2002 | В 2,2 км к С от пос. Солнечный | Вновь выявлен |
| 48 | Солнечный 3, курганный могильник | дата не ясна | Тишкин А.А., Бергардт П.Ф. | 2002 | В 3,2 км к СЗ от пос. Солнечный | Вновь выявлен |
| 49 | Солнечный 4, курганный могильник (одиночный курган) | дата не ясна | Тишкин А.А., Бергардт П.Ф. | 2002 | В 4 км к ССЗ от пос. Солнечный | Вновь выявлен |
| 50 | Андреевский Лог, местонахождение | ранний железный век | Бергандт П.Ф. | 2000 | В 8 км к ССВ от пос. Солнечный, на Ю склоне у начала лога Андреевский | Вновь выявлен |
| 51 | Язевка 1, местонахождение | эпоха бронзы | Теленин А.Н., Боровков А.С.,Никифоров Н.М. | 1999 | В 4 км к З от с. Язевка, в 0,75 м к СЗ от моста через р. Язевка в 0, 37 км к СЗ от летней дойки на восточном участке склона верхней террассы р. Язевка | Вновь выявлен |
| 52 | Урюпино 1, местонахождение | эпоха бронзы | Кирюшин Ю.Ф., Казаков А.А., | 1986 | Сюжная окраина с. Урюпино, берег р. Алей | Вновь выявлен |

### 3.1.13. Экологическая ситуация

Экологическая обстановка в районе в целом является благополучной в силу ряда факторов:

- лесистость района;

- наличие водных объектов с их внутренними происходящими процессами - биоценозами;

- отсутствие в районе крупных промышленных предприятий и небольшое количество крупных котельных.

Сбор и вывоз мусора в сельсоветах организован при помощи МУП, крестьянских (фермерских) хозяйств, оказывающих платные услуги населению.

Многие территории района пользуются качественной водой из Чарышского водовода,  вода из местных скважин недостаточно качественная, с повышенной жесткостью.

Состав почв в районе отвечает всем требованиям уровня безопасности. Существует проблема вывоза с полей бесхозных пестицидов.

По состоянию экологической ситуации район относится к категории  населенных пунктов с наиболее благополучными условиями проживания.

3.2. Социально-экономичнские условия

3.2.1. Социальная сфера

Демографический потенциал. Прогноз численности населения

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в районе проживало 20557 чел, из них мужчины составляли 47,4%, женщины 52,6%  общей численности населения (табл. 25).

Таблица 25.

Численность населения, половой и национальный состав населенных пунктов Алейского района (по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.)

|  | Оба пола | Мужчины | Женщины | Преобладающая национальность | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алейский район | 20557 | 9760 | 10797 |  |  |
| В том числе | 18230 | 8640 | 9590 | русские | 88,7 |
|  | 1511 | 734 | 777 | немцы |  |
|  | 321 | 163 | 158 | украинцы |  |
|  | 80 | 47 | 33 | армяне |  |
|  | 53 | 26 | 27 | белорусы |  |

Численность постоянного населения района на 01.01.2009 года составила 19067 человек, сократившись за анализируемый период на 1490 человека (Рис.7).

Рис. 7. Численность постоянного населения на  01.01.2009г.

Численность постоянного населения, показатели рождаемости, смертности и миграции приведены в таблице 26.

Таблица 26.

Рождаемость, смертность и миграция населения Алейского района, человек

| Показатели | 2002г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года | 20557 | 19900 | 19500 | 19300 | 19174 | 19067 |
| Родилось |  | 186 | 205 | 213 | 233 | 255 |
| Умерло |  | 331 | 362 | 340 | 321 | 333 |
| Естественный прирост или убыль |  | -145 | -157 | -127 | -88 | -78 |
| Прибыло мигрантов |  | 590 | 615 | 623 | 543 | 509 |
| Выехало жителей |  | 786 | 670 | 670 | 658 | 513 |
| Сальдо миграции |  | -196 | -55 | -47 | -115 | -4 |
| Общий прирост или убыль |  | -341 | -212 | -174 | -203 | -82 |

Демографические процессы в районе соответствует тенденциям как краевого, так и более высокого уровней. Численность населения сокращается, во многом из-за отсутствия стимулов у трудоспособного населения работать на селе, то есть недостаточно наполнена социальная, рыночная инфраструктуры; уровень заработной платы на селе значительно ниже среднекраевого.  Поэтому в результате миграции и происходит убыль. С другой стороны, естественная убыль обусловлена высокой смертностью (причины - алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания и др.), низкой рождаемостью, что также соответствует общероссийским тенденциям.

Рис. 8 . Показатели естественного прироста (убыли)

Прогноз численности населения до 2025 года произведен с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2002-2007 гг. (табл.13). Расчёт показывает, что к 2025 году численность района сократится до 15055 человек. Сокращение численности населения будет вызвано естественной убылью населения и отрицательным миграционным сальдо в районе (таб. 27).

(формула);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Таблица 27.

Динамика основных демографических показателей Алейского района

| Показатели | 2002г. | 2003г. | 2004г | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост, чел. | -152 | -165 | -145 | -157 | -127 | -88 | -78 | -130 |
| Миграционное сальдо, чел. | -120 | -362 | -196 | -55 | -47 | -115 | -4 | -128 |

Согласно прогнозам Росстата численность населения в 2026г. составит 16,0 тыс. чел.(рис.9.) .

Рис.9.  Прогноз численности населения до 2026г. (Росстат)

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена в таблице 28. В период с 2004 г. по 2007 г. наибольшие потери  понесли Боровской (-258 чел.), Кашинский (-172 чел.), Малиновский (- 127 чел.) и  Кировский (-171 чел.) сельские советы. Снижение численности населения отмечалось и в других муниципальных образованиях (МО): Александровский, Ветельский, Дубровский, Краснопартизанский, Моховской, Осколковский, Плотавский, Савинский, Фрунзенский, Алейский (в среднем на 253 чел. за указанный период). Положительная динамика наблюдалась в Безголосовском  (+40 чел.), Дружбинском (+51 чел.), Урюпинском (+100 чел.) сельсоветах.

Таблица 28.

Динамика численности населения Алейского района

по сельским советам (МО), чел.

(данные районной администрации)

| Сельский совет (МО) | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алейский | 1670 | 1674 | 1667 | 1667 | 3 |
| Александровский | 533 | 478 | 473 | 469 | -64 |
| Безголосовский | 713 | 718 | 737 | 753 | +40 |
| Большепанюшевский | 783 | 794 | 798 | 784 | +1 |
| Боровской | 1460 | 1319 | 1284 | 1202 | -258 |
| Ветельский | 455 | 450 | 396 | 369 | -86 |
| Дружбинский | 1281 | 1361 | 1340 | 1332 | +51 |
| Дубровский | 1134 | 1119 | 1111 | 1110 | -24 |
| Заветильичевский | 1653 | 1615 | 1623 | 1668 | +15 |
| Кабаковский | 753 | 784 | 778 | 767 | +14 |
| Кашинский | 975 | 873 | 851 | 803 | -172 |
| Краснопартизанский | 620 | 612 | 602 | 606 | -14 |
| Кировский | 1409 | 1361 | 1313 | 1238 | -171 |
| Малиновский | 566 | 535 | 531 | 439 | -127 |
| Моховской | 1180 | 1076 | 1143 | 1146 | -46 |
| Осколковский | 962 | 930 | 903 | 900 | -62 |
| Плотавский | 578 | 579 | 575 | 576 | -2 |
| Савинский | 547 | 556 | 570 | 560 | -13 |
| Совхозный | 616 | 627 | 621 | 628 | +12 |
| Урюпинский | 670 | 718 | 734 | 740 | +100 |
| Фрунзенский | 751 | 736 | 730 | 726 | -25 |
| Чапаевский | 675 | 668 | 705 | 691 | +16 |
| Всего по району | 19900 | 19500 | 19300 | 19174 |  |

Демографический прогноз для района, как и для России в целом, неблагоприятный. Поскольку в последние годы коэффициент смертности населения в расчете на 1000 человек стабильно превышает коэффициент рождаемости, естественная убыль жителей района к 2016-2025 годам может составить 0,5 – 0,8 тыс.человек. Даже при принятии самых серьезных мер по стимулированию роста рождаемости, естественные потери населения района неизбежны. Чтобы сохранить численность на сегодняшнем уровне, наряду с принятием мер, направленных на создание условий для роста рождаемости и снижения смертности населения, потребуется проведение радикальной, адресной и действенной миграционной политики, разработка специальной программы по  привлечению в район переселенцев из других регионов.

В настоящее время состояние репродуктивного здоровья населения района  – одна из наиболее острых социальных проблем. Сохраняются негативные тенденции в показателях, характеризующих репродуктивное здоровье. Низкий уровень рождаемости и высокий показатель общей смертности населения способствуют резкому демографическому старению населения (средний возраст в районе сегодня – 36,5 лет), снижению уровня воспроизводства населения, ухудшению качества здоровья детей.

Причинами падения рождаемости, как и во всей стране, являются экономические факторы и изменение у населения типа репродуктивного поведения. Вопреки прежней российской традиции получили распространение социальные нормы малодетности.

Образование. В системе образования района действует 46 учреждений, из них 35 общеобразовательных школ, 12 детских дошкольных учреждений.

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Алейский специальный /коррекционный/ детский дом для детей с отклонениями в развитии» (52 ребенка), Краевой социальный приют для детей и подростков «Дружба» (15 детей).

Из числа общеобразовательных школ: 5 начального образования, 7 основного и 23 среднего.

Наблюдается снижение колличества учащихся в общеобразовательных школах, которое к уровню 2002 года (2731 чел.)  составило 28% или 766 человек, что является следствием снижения рождаемости в 90-е годы прошлого столетия (табл.29). Проектная мощность школьных учреждений рассчитана на 7759 учащихся. Степень загрузки учреждений в настоящее время составляет порядка 25% от потенциально возможной.

Таблица 29.

Образование

| Наименование показателей | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учащихся, чел. | 2563 | 2322 | 2070 | 1962 | 1965 |
| Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, учащихся на 1 компьютер | 54 | 24 | 21 | 15 | 11 |
| Численность учителей общеобразовательных школ, чел. | 573 | 546 | 560 | 476 | 437 |
| Доля молодых специалистов, % | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0.6 | 0,5 |
| Доля учителей пенсионного возраста, % | 8,2 | 7,3 | 8,3 | 13.6 | 13,2 |

Рис. 10. Количество учащихся в школах

Ежегодно контингент учащихся уменьшается на 150-200 человек. Из 35 общеобразовательных учреждений в 19 средних школах контингент учащихся меньше 100, в одной основной школе меньше 10 и в одной начальной школе один человек. Средняя наполняемость классов составляет  8,6 человек.

Малокомплектная  школа наиболее затратна, все расходы на одного ученика очень высоки, а качество обучения из-за отсутствия специалистов – предметников  существенно снижается.

Проведение реструктуризации сети сельских школ может дать экономию расходов на содержание зданий и их текущий ремонт в среднем около 1 млн. руб. на район. Это позволит перераспределить финансовые ресурсы для улучшения материально-технической базы и повышения качества образования.

С 2004 по 2008годы численность детей в дошкольных учреждениях увеличилась на 63,1%. В 2008 году детские сады посещали 274 ребенка (в 2004 г. – 173 ребенка). Обеспеченность детей ДДУ от общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 24,2%.

Рис. 11. Количество детей в возрасте 1-6 лет

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями  образования, очевидно, что в настоящее время дефицита в учреждениях образования не наблюдается. Основной проблемой является техническое состояние зданий. К концу расчетного срока, с учетом динамики изменения численности населения, проектом запланировано реконструкция помещений под детские сады в п. Солнечный, п. Алейский, с. Осколково, с. Боровское, с. Вавилон, с. Толстая Дубрава  (табл. 49.)

Здравоохранение. Медицинское обслуживание населения обеспечивают 4 участковые больницы на 100 коек (Боровская, Осколковская, Плотавская и Моховская), 3 амбулатории, 32 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Настоящей «Схемой» намечается развитие системы здравоохранения в увязке положений общенационального проекта «Здоровье».

Таблица 30.

Обеспеченность населения медицинскими кадрами, больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями (2008 год)

| Муниципальное образование | Врачи, чел. на 10 тыс. жителей | Средний медицинский персонал, чел. на 10 тыс. жителей | Больничные койки, ед. на 10 тыс. жителей | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещ. в смену на 10000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алейский | 4,2 | 36,5 | 36,1 | 70,4 |

В 2008 году показатель обеспеченности больничными койками составил 70,4 на 10 тыс. населения (в среднем по краю 114,6). Обеспечение населения средним медицинским персоналом и врачебно-амбулаторными учреждениями, в общем, находится на среднероссийском уровне.

Состояние здоровья и качество населения. В  последние годы в районе наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения (табл. 31.). Об этом свидетельствуют рост общей заболеваемости населения и сравнительно высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности.

По данным  2008 года, рост числа случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом,  вырос за 4    года на 1% (с 32 до 33 тыс. человек). Заболеваемость с временной нетрудоспособностью снизилась на 11% и составила 350 дней в 2007 году против 393 в 2006 году. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по болезням ситемы кровообращения, органов пищеварения, осложнениям беременности. В структуре заболеваемости детей и подростков, доминируют болезни органов дыхания, нарушение осанки, пониженное зрение. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза, наркомании и алкоголизма.

Таблица 31.

Показатели состояния здоровья и обеспеченности населения

Алейского района медицинскими услугами

| Показатели | Ед. изм. | 2004г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число медицинских учреждений |  | 38 | 39 | 33 |
| Наличие больниц, ед/коек | Единиц | 510 | 75 | 75 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений | Единиц/ посещений в смену | 115 | 150 | 135 |
| Общая заболеваемость | единиц | 32700 |  |  |
| Численность врачей | человек на 10000 населения | 19,9 | 3,7 | 14,2 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | человек на 10000 населения | 76,6 | 36 | 36,5 |
| Износ медицинского оборудования в ЛПУ | % | 62 | 60 | 65 |

Важнейшая роль в обеспечении доступности медицинской помощи на селе принадлежит 32 фельдшерско-акушерским пунктам, в радиусе работы которых проживает большая часть населения района. Сельский врачебный участок, представляющий комплекс учреждений здравоохранения (участковая больница, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт) является первым этапом оказания медицинской помощи сельскому населению. Именно на этом этапе обеспечивается своевременность выявления заболеваний, реализуется доступность врачебной помощи.

Культура Сеть учреждений культуры   района представлена 30 поселенческими библиотеками и Центральной районной библиотекой в п. Первоалейский , 34 клуба, из них 16 СДК, 17 СК, Районный Дом культуры в с. Дружба и МУК «Организационно-методический центр».

Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Одна треть зданий и помещений учреждений культуры и искусства района требуют капитального ремонта. Для межпоселенческих отношений, ввиду отсутствия районного центра в Алейском  районе, учреждены два объекта  культуры: Межпоселенческое муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» в п. Алейском и Межпоселенческое муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры» в с. Дружба.

В районе действуют Программы «Семья», «Молодежь и спорт», «Программа противодействий распространению употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ на территории Алейского района на 2007-2010 гг.», программа «Здоровье».

Физическая культура и спорт Развитие физической культуры и спорта в Алейском районе занимает отнюдь не последнее место. Ежегодно проводятся спортивные соревнования. Учреждения по физической культуре представлены 35 спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах), 25 спортивными площадками.

Жилищный фонд.  Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности. Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического развития района.

Решению жилищных проблем в Алейском районе уделяется значительное внимание. Ежегодно закладываются средства краевого и местного бюджетов для их решения, в том числе, путем реализации программ «Социальное развитие селе ло 2010 года», «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования Алейский район Алтайского края на период до 2010 года». В последние годы эффективно развивается система кредитования.

Обеспеченность жильем в районе достаточно высокая (ЖКХ, 2008) и на 01.01.2009 года составила 23,6 м2  на одного жителя против 20,5 м2 в среднем по краю. По состоянию на 01.01.2009 г. жилищный фонд района составляет 450 тыс.м2 (табл. 32).

Основные периоды постройки жилого фонда до 1920 года – 1%, 1921 -1945 годы – 5% ,  1946 - 1970 годы - 46 %, за последующие годы: 1971 - 1995 годы – 44 %, после 1995 года -  4%.  Степень износа жилого фонда колеблется от 30 до 65 %.

Уровень благоустройства жилищного фонда (табл. 34):

- оборудовано водопроводом – 99,6  %

- канализацией – 50,7%

- центральным отоплением – 1,0 %

- газоснабжением – 100 %

- электроснабжением - 100 % .

Из 3695 жилых домов (индивидуально- определенные здания) 77,4% - деревянные, 3,2% - кирпичные , 2,2% - блочные, 4,6% - смешанные,  12,6% - прочие. Общая площадь жилых помещений  в квартирах в 5818 многоквартирных, жилых домах составляет 239,1 тыс. м².

Таблица 32.

Современный жилищный фонд по отчетным данным

| Муниципальное образование | Общая жилплощадь, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Жилобеспеченность, м2 на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Алейский | 450 | 19 | 23,6 |

Для поселений проектная (прогнозируемая) жилобеспеченность, принятая в «Схеме» и рекомендуемая к принятию на стадии разработки генплана, следующая:

Таблица 33

Расчет объемов нового строительства

| Муниципальные образования | Проектная численность населения, тыс. чел. | Проектная жилобеспеенность, м2/чел. | Проектный жилфонд, тыс. м2 | Объем нового жил.строит-ва, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алейский | 16,0 | 30 | 480 | 98,5 |

Жилищно-коммунальное хозяйство района так же включает в себе объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей поставку коммунальных услуг в жилые дома, в объекты социальной сферы и прочие административные и промышленные здания.

| Оборудование жилищного фонда |
| --- |
| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | газом |
| Общая площадь жилых помещений, всего тыс.м² | 450 | 448,5 | 341,4 | 228,2 | 6,8 | 354,5 | 4,6 | 52,4 | 400,9 |
| Число проживающих , тыс. чел. | 19 | 18,9 | 12,4 | 9,9 | 0,9 | 15,1 | 0,4 | 2,3 | 12 |
| Таблица 35. Распределение нового жилищного строительства |
| Название района | население тыс. чел. | 2006 год | 2010 год | 2026 год |
|  |  | Жилой фонд | Жилищная обеспеченность м²/на 1 жителя | население тыс. чел. | Жилой фонд | Новое жилищное строительство тыс. м² | население тыс. чел. | Жилой фонд | Новое жилищное строительство тыс. м² |
|  |  | Всего | ветхий |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейский | 19,3 | 448,8 | 2,8 | 23,3 | 18,7 | 486,2 | 59,8 | 16 | 640/480 | 258/98,5 |

# Таблица 34.

# 3.2.2.Экономика

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета района, а рост доходов позволит программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения района.

Для предложений по развитию производственной сферы провели комплексную оценку имеющегося производственного потенциала Алейского района.

При разработке проекта проводился анализ существующих производственных предприятий с целью выявления объектов с утраченной производственной базой, но с уже  сформировавшейся промышленной территорией, подлежащих восстановлению или реконструкции.

Анализ развития отраслевой специализации на территории Алейского района выполнен  на основе Прогноза социально-экономического развития Алейского района на 2008год и на период до 2017 года по отраслям экономики.

Трудовые ресурсы и занятость. Возрастная структура и её динамика свидетельствуют о существенном уменьшении числа жителей моложе трудоспособного возраста и увеличению численности лиц старше трудоспособного возраста, что соответствует краевым тенденциям и свидетельствует о высоком уровне демографической старости.

По данным на 1 января 2009 года трудоспособное население района составляло   уже 11595 человек (60,4% общей численности), что на 1,9% меньше по сравнению с 2004 годом (табл. 36). В последующие годы предпологается сокращение численности трудоспособной части населения вследствие высокой смертности населения трудоспособных возростов и уменьшения доли молодёжи.

Таблица 36.

Современная половозрастная структура населения Алейского района

(данные районной администрации)

| Показатели | Ед. изм. | 2004г. | 2006г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | человек | 19900 | 19300 | 19067 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 3658 | 3276 |  |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 11646 | 11669 | 11595 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 4568 | 4373 |  |
| Численность мужского населения | человек | 9474 | 9200 |  |
| Численность женского населения | человек | 10398 | 10118 |  |
| Число домохозяйств | ед. | 7518 | 7206 | 6997 |

Численность работников по видам деятельности представлена на рис.12.

Рис. 12. Среднесписочная численность работников по видам деятельности

Наибольший удельный вес работающих – в сельском хозяйстве (43,8%), образовании, здравоохранение, госуправление (31,2%), в  промышленности (14,3%), доля работающих в других отраслях – менее 10,7%. Изменение структуры численности работающих происходит за счет сокращения численности в следующих отраслях – торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство. Увеличение доли работающих  происходит в сельском хозяйстве.

На 01.01.2009 года уровень безработицы составлял 3,6% (на 1% пункта больше аналогичного показателя 2004 года).

Внутри самого Алейского района, по муниципальным образованиям,  уровень безработицы колеблется от 0,2 до 7,4%. Ниже среднего показателя безработица в Александровском сельсовете (0,6%), Дружбинском сельсовете (0,4), Осколковском сельсовете (0,2), Кашинском сельсовете (2,0%).

Превышение среднего показателя безработицы по району в муниципальных образованиях: Малиновский сельсовет (7,4%), Алейский сельсовет (6,6%), Кировский сельсовет (5,2%). На рост официально регистрируемой безработицы влияет такой фактор, как возможность получения населением реальной помощи со стороны государства (возможность получения социальных гарантий). Пособие по безработице, размер которого иногда превышает размер заработной платы, установленной в сельхозпредприятиях, к тому же регулярно выплачиваемое, является для многих основным источником дохода для сельского населения. Структура безработицы характеризуется высокой долей женского населения.

Согласно прогнозам Росстата численность трудоспособного населения  в Алейском районе к 2026 году сократится на 31% и составит 8,1 тыс. человек (рис.13).

Рис. 13. Численность трудоспособного населения (тыс. чел.)

Сельское хозяйство Природно-климатические условия Алейского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое составляет основу экономики. Для анализа состояния и перспектив данной отрасли была проведена оценка природного и экономического потенциала района.

Алейский район занимает 1,8% территории Алтайского края. Численность населения в нем 19067 человек (на 1 января 2009 г.), это 0,8% численности населения края. Специализацию же определяет структура товарной продукции, и в начале 90-х годов она определялась как зерновое хозяйство с развитым мясо-молочным животноводством. В настоящее время стоимость товарной продукции Госкомстатом не отражается, но, рассматривая тенденции развития сельского хозяйства в районе, можно говорить о сохранении сложившейся специализации.

В 90-е годы в связи с перестройкой и рыночными реформами в стране произошли изменения  во всех отраслях хозяйства, не обошли они и аграрной сферы Алейского района.

В подавляющем числе хозяйств перестала обновляться материально-техническая база (в 1999 г. физический износ машинно-тракторного парка превысил 80%), прекратилось внесение удобрений в почву, из-за отсутствия гербицидов резко возросла засоренность полей, перебои в обеспечении горюче-смазочными материалами нередко стали приводить к срыву оптимальных сроков проведения полевых работ.

Показатель распаханности территории Алейского района высокий, он превышает экологический оптимум для данной природно-хозяйственной зоны (табл. 37), и, учитывая, невысокую долю кормовых угодий и степень лесистости, структура земельных угодий в районе оценивается как экологически стабильная.

Таблица 37.

Экологическая стабильность структуры земельных угодий Алейского района Алтайского края

(Орлова И.В…, 2006)

| Административный район | Доля пахотных угодий в общей площади территории, % | Доля кормовых угодий в общей площади территории, % | Лесистость территории, % | Доля болот и водных объектов в общей площади территории, % | Коэффициент морфологической стабильности рельефа | Коэффициент экологической стабильности структуры земельных угодий (Кэк.ст.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории с экологической стабильностью (Кэк.ст. =0,33…0,50) |
| Алейский район | 60 | 33 | 8,7 | 4,3 | 1,0 | 0,33 |

По итогам Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  на 01.07.2006 г. в районе было зарегистрировано 40 сельскохозяйственных предприятий, из них 19 производственных кооперативов, 21 общество с ограниченной ответственностью; а также 265 крестьянских хозяйств.  С 2001 по 2006 год фактически прекратили хозяйственную деятельность    9 сельхозорганизации.

Проанализируем основную отрасль сельского хозяйства района – растениеводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 308161 га, в том числе пашни 201800 га. Алейский район идет в пятерке лидеров по посевным площадям и производству зерновых культур. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2008 году составляла 157 тыс. га, на уровне 2004г. На крестьянские (фермерские) хозяйства приходится около 55,5% посевных площадей зерновых культур. Валовой сбор зерна по району в 2008 г. составил 128606 тонны в весе после доработки. Урожайность зерновых составила – 9,8 ц/га против 13,8 ц/га в 2007 г.

Таблица 38.

Посевные площади сельскохозяйственных культур

(все категории хозяйств)

| Показатели | Единица измер. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | тыс. га | 158,9 | 158,0 | 151,6 | 144,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тыс. га | 132 | 135,9 | 126,1 | 121,1 |
| подсолнечник на зерно | тыс. га | 6,2 | 2,5 | 1,3 | 4,0 |
| сахарная свекла | тыс. га | 1,1 | 0,9 | 1,3 |  |
| кормовые культуры | тыс. га | 22,3 | 16,6 | 13,4 | 14,8 |

Кривая урожайности зерновых культур с 2002 по 2008 гг. показана на рис.14.  Среднегодовое производство зерновых культур  в эти года,  составило 133,2 тыс. тонн, урожайность 11,2 ц/ га. Индекс вариации за этот период составляет 37%, что отражает высокую нестабильность зернопроизводства в районе.

Рис. 14. Кривая урожайности зерновых культур Алейского района

Сокращаются посевные площади зерновых культур, но объемы производства зерна растут, это говорит о повышении урожайности зерновых в благоприятные годы.

Хотелось бы отметить, что  в районе есть резервы для наращивания производства зерна. Специалисты считают, что при соблюдении  агротехнических требований в зернопроезводстве, учитывающих почвенно-климатические условия, применения современных почвообрабатывающих и посевных комплексов, и зерноуборочных машин в Алейском районе возможно гарантированно получения не менее 20 ц/га.

На  протяжении ряда лет с 2002-2005 гг. продолжает сокращаться производство сахарной свеклы во всех категориях хозяйств, так как культура трудоемкая. Спад производства данной культуры обусловлен сокращением посевных площадей и низкой урожайностью сладких кореньев. Но в последние годы объемы производства и  урожайности сахарной свеклы возросли, более чем в 2 раза, урожайность  за 2007 год составила 198,8 ц/га, что на 102,5 ц/га выше урожайности 2004 года.  Начала давать свои результаты  краевая целевой программы «Развитие свеклосахарного производства Алтайского края на 2006-2010 годы», наметились ощутимые сдвиги: хозяйствами приобреталась техника для возделывания сахарной свеклы, закупались элитные семена, гербициды, удобрения. Это позволило относительно 2006 года повысить урожайность и валовой сбор, добиться положительного финансового результата. КФХ Андреева А.П. получило   по 364 ц/га, и прибыль превысила 5 миллионов рублей с 243 га уборочной площади, то по коллективным хозяйствам урожайность в среднем составила 174,6 ц/га.

Кроме зерновых культур хозяйства района занимаются возделыванием подсолнечника, площади посева которого незначительны и колеблются по годам в зависимости от спроса. Сокращение  площадей произошло за счет падения цены реализации на подсолнечное масло и сокращение рынка сбыта.

Среднегодовое производство подсолнечника в 2004-2006 годах составило 1,7 тыс. ц, урожайность 3,6 ц/га. В 2008 году посевные площади подсолнечника составили 6,7 тыс. га, урожайность 6,3 ц/га.

Площадь под кормовыми культурами в 2008 году сокращены до 15 тыс.га. Нестабильность посевных площадей кормовых культур вызвана недостатком финансовых ресурсов в хозяйствах, сокращением поголовья скота.

Объем вносимых минеральных удобрений незначителен, средства химической защиты растений применяются слабо.

В животноводстве в 2004-2005 годах нарастали темпы сокращения поголовьев КРС, коров, свиней в хозяйствах  всех категорий, причем более существенно – в сельхозпредпреятиях. Во всех категориях хозяйств района уменьшился валовый надой молока, за счет снижения поголовья коров. С 2006 года наблюдается незначительный рост незначительный рост поголовья скота и птицы.

Во всех категориях хозяйств содержится более 18 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 8839 голов коров, из них 3546 голов содержится в сельскохозяйственных предприятиях района рис.15 .

Рис. 15. Поголовья скота во всех категориях хозяйств.

Таблица 39.

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Единица измер. | 2002 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот - всего | голов | 21674 | 17090 | 18210 | 18401 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 10105 | 6677 | 6697 | 5431 |
| Коровы - всего | голов | 10013 | 8456 | 8768 | 8839 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 4313 | 3440 | 3300 | 2943 |
| Свиньи - всего | голов | 17106 | 15284 | 15872 | 15838 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 455 | - | - | - |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) - всего | тонн | 4662 | 5336 | 6543 | 5738 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 1049 | 507 | 425 | 523 |
| Молоко – всего | тонн | 26329 | 26536 | 28253 | 29544 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 10649 | 8004 | 7461 | 7586 |
| Надой молока на 1 корову (в сельскохозяйственных организациях) | кг | 2525 | 2275 | 2347 | 2598 |

В коллективных хозяйствах в 2008г. по отношению к 2002 г. наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота на 16%, в том числе коров на 12,4%. За период реформ заметно изменилась структура производства продукции сельского хозяйства – увеличилась доля личных подсобных хозяйств населения, крестьянских /фермерских/ хозяйств, при сокращении удельного веса сельскохозяйственных предприятий.

Из-за кризиса в сельскохозяйственном производстве, переживаемого в последнее десятилетие для многих сельских жителей района подворье стали, по сути, единственным источником существования. Потенциал подворий огромен, чтобы помочь людям реализовать свою продукцию, в районе организован закуп молока, мяса. На территории района действовуют ряд программ по сельскому хозяйству.

По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое направлено на расширение доступности кредитных ресурсов для личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств со 100 % субсидированием процентной ставки по кредитам, по линии «Россельхозбанка» в 2007 году - 59 владельцев ЛПХ получили  кредитов на сумму 6 млн. рублей и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено 35 кредитов на сумму 62,3 миллиона рублей. По линии Сбербанка оформлено 26 кредитов на сумму 2 млн. 475 тыс. руб.

Программа «Ускоренное развитие животноводства» предусматривает привлечение долгосрочных кредитов сроком до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов с субсидированием 2/3 процентной ставки  из федерального бюджета.В 2007году в этой программе участвовало ООО «Осколковское».

В рамках ПНП «Развитие АПК» в 2007 году ООО «Осколковском» проведена модернизация технологического оборудования и капитальный ремонт двух коровников на 400 скотомест. По национальному проекту «Развитие АПК»  ООО «Яровское» в 2008 году провело реконструкцию коровника и модернизацию технологического оборудования, хозяйством привлечено 2,8 миллионов рублей кредитных ресурсов. За счет собственных средств построен новый молочный блок.  ООО «Украинское» запущена новая технологическая линия, предусматривающая беспривязное содержание коров.

В настоящий момент на территории Алейского района работает 16 предприятий сельского хозяйства (СПК «Моховское» подверглось полной реорганизации), происходит  ликвидация небольших по площади крестьянских хозяйств, осталось  на 01.01.2009 года 246 крестьянских хозяйств. Закрылось 12 хозяйств. Прослеживается укрупнение земель сельскохозяйственного назначения крестьянских хозяйств. Увеличение площадей земель сельхозназначения наблюдается  и в коллективных хозяйствах, но сменивших форму собственности. Площадь сельхозугодий  в ООО «Агрофирма Успех», организованного в 2006 году на 01.01.02008 года составила 5625га, на 01.01.2009г. составляет 7083 га. Данное общество занимается выращиванием сахарной свеклы и зерновых культур, увеличение за год составило 1458 га. Перешагнули четырехтысячный рубеж, либо близко к этим такие хозяйства, как Андреева А.П. – 4368 га, «Золотая Осень» - 3664 га, КФХ Тишковой З.Л. – 5096 га. Количество  ООО увеличилось с 18 до 20. Как правило, выступают учредителями предприятия переработки сельхозпродукции. Учредителем ООО «Яровской», ООО «Осколковский», ООО «Дубровское» выступило предприятие «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Основательно были пополнены оборотные средства данных хозяйств и, как  следствие, увеличение валового сбора зерна.

Для большинства хозяйств района характерно то, что они не имеют возможности вести расширенное воспроизводство. Отсутствие необходимых денежных средств, привело к уменьшению закупок новой техники, оборудования для сельского хозяйства, в необходимом количестве минеральные удобрения, племенной молодняк, высококачественные семена. Техника в эксплуатации находится уже около 20 лет. Выбытие сельскохозяйственной техники не компенсируется ее обновлением. Нагрузка на машины возростает, что приводит к нарушению агротехнических сроков выполнения основных сельскохозяйственных работ  и к неоправданным потерям урожая.

Рекомендуем участие хозяйств района в краевой целевой программе «Техническое перевооружение сельского хозяйства Алтайского края на 2006-2010 годы». Новая техника – это новые технологии в сельском хозяйстве, грамотный и современный подход к культуре земледелия, что во многом определяет уровень кадров сельскохозяйственных предприятий, расширение возможностей по привлечению высококвалифицированных специалистов в аграрный сектор экономики. Сельскохозяйственными производителями района в 2007 году приобретено техники на сумму более 60 миллионов рублей. Если учесть, что изношенность машино - тракторного  парка  района  более 70 %, резервы по обновлению МТП огромны.

Снижение темпов развития в сельском хозяйстве негативно отражается на финансовых показателях сельскохозяйственных предприятий. На протяжении последних 10 лет большинство хозяйств района работают с убытками.

Промышленность Из-за отсутствия районного центра Алейский район не может сконцентрировать промышленные предприятия в определенном месте, как это бывает в районных центрах. Промышленность не играет существенной роли в экономике муниципального создания, но и от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в районе.

Промышленность в районе представлена подсобными производствами в сельхоз предприятиях, основную долю в структуре промышленности занимает производство пищевых продуктов – 80%.

Пищевая  промышленность  представлена заводом по производству пива, ПО «Алейторг» по производству хлеба, рыбной продукции и подсобными цехами предприятий всех форм собственности по переработке сельскохозяйственной продукции.

Объем производства промышленной продукции в 2008 году  снизился и в сопоставимых ценах  к уровню 2002 года составил 74,6%. В 2004-2005 годах объем  отгруженных товаров собственного производства к уровню предыдущего года составлял 77,8% и 93,3% соответственно.

За период с 2004 года по 2008 годы были произведены следующие продовольственные товары (табл. 40). Наблюдается спад производства  хлеба, мяса в сельскохозяйственных предприятиях в связи с их ликвидацией и банкротством. Количество сельхозпредприятий, занимающихся производством хлеба, сократилось с 12  в 2002 году до 5  в 2005 году.  Только растут объемы производства хлеба в ПО «Алейторг»,  в   2005 году на его долю  приходилось 47,7% от всего производства хлеба в районе.

Таблица 40.

Основные показатели развития промышленности

| Показатели | Един. изм. | 2004г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 54,6 | 22,0 |
| Масло растительное | т | 30 | 14,8 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | т | 393 | 176,1 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | т | 124,7 | 70 |
| Мука | т | 146 | 66 |
| Мука фуражная | т | 1365 | 1520 |
| Товарная пищевая рыбная продукция | т | 20,3 | 50,1 |

Масло подсолнечное производилось  в цехах индивидуальных предпринимателей (Зеленский С.В. и Кайдалов И.В.), с 2005 года не работали цеха в СПК «Колхоз 60 лет Октября», СПК «Правда». Индивидуальные предприниматели не обеспечивают насыщение рынка указанной продукцией из-за малых мощностей.

Спад производства муки произошел из-за перерегистрации ООО «Меком» и ОАО «Агропромснаб» из района по месту нахождения в город.  Сокращение производства муки ООО «Гарант» обусловлено низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции.

Внедрение новых технологий по производству рыбы в ПО «Алейторг» позволило увеличить объем производства  с 21 тонны  в 2002 году до 50,1 тонны в 2008году.

В течение последних лет в развитии промышленности района наметились позитивные изменения: относительная стабилизация и рост промышленного производства -  за 2004-2008 годы прирост составил 33,9 %.

Положительная динамика развития промышленности района обусловлена, в основном,  увеличением объемов на предприятиях ПО «Алейторг» и ООО «Идея» в результате реконструкции цехов, внедрения новых технологий, обновления основных фондов и увеличения производительности труда, а также за счет увеличения спроса на рынке.

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних предприятий в производстве и распределении газа и воды в  2008 году составила 121 человек или 3,6 % от всех работающих в экономике района. Среднемесячная заработная плата одного работника за 2004-2008 годы увеличилась в 3 раза, и составила 6346 рублей.

В общекраевом объеме промышленной продукции Алейский район занимает 60 место среди сельских районов края.

В районе нет бюджетообразующих предприятий, являющихся основными источниками поступления бюджетных средств.

Наличие полезных ископаемых (глина, песок)  на территориях некоторых  поселений, как территория Дружбинского сельсовета, предполагает  возможность развития производство строительных материалов для местного потребления.

Малое предпринимательство. Основную долю промышленного производства, розничного товарооборота и общественного питания составляют предприятия малого бизнеса. Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами. Доля к общему числу работающих в сельском хозяйстве составляет 45,5%. Валовый сбор зерна в крестьянско-фермерских хозяйствах от общего по району составляет 60,2%.

Таблица 41.

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве

| Показатели | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, ед. | 31 | 35 | 40 | 56 | 63 |
| Численность занятых на малых предприятиях, чел. | 547 | 311 | 290 | 366 | 583 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 209 | 214 | 193 | 205 | 208 |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника, руб. | 1417 | 1580 | 2706 | 3788 | 5678 |

Развитие сферы розничной торговли в  2008 году  характеризуется устойчивым ростом объема розничного товарооборота – более 288 млн. руб., (110,2 % к уровню 2007 года). Это является прямым следствием  роста доходов населения района.

Успешно  развивается  в сфере розничной торговли предприятия потребительской  кооперации ООО «Алейторг».   На его долю  приходится  более 50%   общего объема  товарооборота.

Малый бизнес в структуре розничного  товарооборота   занимает  34%  (на уровне 2006года).

Оборот общественного питания  превысил 17 млн. руб. Эта цифра остается на уровне показателей 2006 года.  В общем обороте общественного питания основная  доля принадлежит потребительской кооперации (ООО «Алейторг»).

Растет заработная плата работников на малых предприятиях.

В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера  деятельности – розничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех отраслях экономики района, как одной из оптимальных форм занятости сельского населения.

3.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортное обеспечение. Общая протяженность транспортной сети Алейского района составляет 341,2 км. По территории района проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, предназначенные для осуществления межрегиональных и транзитных перевозок и ориентированные в сторону Казахстана и Средней Азии.

Территорию района пересекает  федеральная транспортная автомагистраль трассу А-349 «Барнаул-Рубцовск-гр. Республики Казахстан», обеспечивающая выход на Казахстан. Протяженность участка автодороги А-349 на территории Алейского района составляет 51 км, покрытие асфальтобетонное на всем протяжении. Техническая категория дороги-3.

Сложившаяся транспортная сеть автомобильных дорог по направлениям практически соответствует современным потребностям района. В районе 1179 тыс. кв. м. дорог. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет 25,9% в общей протяженности дорог (по краю – 87,2%).

Район характеризуется хорошей  транспортной доступностью. Основой транспортного каркаса являются существующие транспортные коммуникации (схема 2 , таблица 42).

Обеспеченность транспортом и транспортная доступность. Внешние связи района с населенными пунктами осуществляются автомобильной дорогой федерального значения, пересекающей район в широтном направлении. Автомобильные  дороги территориального значения «Алейск-Чарышское, Алейск-Родино-Кулунда-Павлодар» осуществляют связь района в меридиональном направлении.  Остальные дороги имеют местное значение.

По условиям транспортного обустройства, наиболее благоприятными для размещения объектов сельскохозяйственного строительства определены территории, расположенные вдоль главных транспортных магистралей шириной до 10 км (по обе стороны от автодорог с твердым покрытием).

Автомобильные дороги. Состояние сети автомобильных дорог является одним из главных показателей, характеризующих общее развитие производительных сил района. Ниже приведена характеристика дорог обслуживаемых Алейским ДСУ - 3.

Автобусный парк невелик и состоит из 10 единиц. Но перевозками охвачены почти все села Алейского района по 12 маршрутам. В связи со слабой наполняемостью автобусов в 2007 году, как и в 2006 году не удалось открыть транспортного сообщения с п. Троицкий, с. Большепанюшево, с. Заветы Ильича.

Настоящим проектом предполагается усовершенствование существующей транспортной сети. В «Долгосрочной программе развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года» представлен перечень дорог общего пользования Алейского района, рекомендуемых к строительству и реконструкции (табл.43).

Улучшение дорожных условий отражается на показателях автотранспорта, дает значительное сокращение транспортно-эксплутационных затрат при перевозках грузов и пассажиров, чем, в основном, и возмещает первоначальные капиталовлажения.

При увеличивающейся интенсивности транспорта, реконструкция существующих  и строительство новых автодорог с использованием современных технологий по устройству дорожной одежды, применение современной дорожной техники позволят сократить ущерб, наносимый окружающей природной среде района, а также уменьшить число дорожно-транспортных проишествий.

Ведомость автомобильных дорог, мостов, труб, обслуживаемых «Алейским ДСУ-3» на 1.01.2008 г. Таблица 42.

| Наименование дорог | Код дороги | Протяженность дорог | Покрытие | Мосты | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | ч/гр | гравий щебень | Всего | ж/бетон | дерево | металл | Всего | ж/бетон | металл | дерево |
|  |  |  |  |  |  | шт. | пог.м | шт. | пог.м. | шт. | пог.м | шт. | пог.м. | шт. | пог.м | шт. | пог.м. | шт. | пог.м. | шт. | пог. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Федеральные |
| Барнаул-Рубцовск-гр.Казахстан | А-349 | 50,1 | 50,1 |  |  | 5 | 327,1 | 5 | 327,1 |  |  |  |  | 42 | 830,44 | 42 | 830,44 |  |  |  |  |
| Территориальные |
| Алейск-Чарышское | Т1513 | 23,0 | 23,0 |  |  | 1 | 183,8 |  |  |  |  | 1 | 183,8 | 18 | 259,7 | 18 | 259,7 |  |  |  |  |
| Алейск-Родино-Кулунда-Павлодар | 1Р371 | 49,2 | 17,1 | 32,1 |  | 1 | 33,9 | 1 | 33,9 |  |  |  |  | 38 | 753,5 | 38 | 753,5 |  |  |  |  |
| Алейск-Кировский-Новоникольский | Н0101 | 27,0 | 7,3 | 10,9 | 9,8 | 1 | 16 |  |  |  |  | 1 | 16 | 13 | 144 | 13 | 144 |  |  |  |  |
| Алейск-п. Бориха | Н0102 | 22,0 |  | 3 | 19 | 2 | 34 | 1 | 19 | 1 | 15 |  |  | 21 | 252 | 21 | 252 |  |  |  |  |
| Алейск-Петропавловское-Бийск – Осколково-Толстая Дубрава А/д Алейск-Чарышское 40 км | Н0104 | 30,0 |  | 8,5 | 21,5 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15 | 18 | 216 | 18 | 216 |  |  |  |  |
| Малиновка-Восход-Дружба а/д Алейск-Павлодар 24 км | Н0105 | 27,0 | 2 |  | 25 | 1 | 19 | 1 | 19 |  |  |  |  | 12 | 194 | 12 | 194 |  |  |  |  |
| Подъезд к с. Ветелки | Н0106 | 11,0 |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 94 | 7 | 94 |  |  |  |  |
| Моховское-Савинка | Н0107 | 12,0 |  | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| Алейск-Безголосово А/д Алейск-Петропавловское-Бийск 14км | Н0103 | 15,0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 54,8 | 1 | 19 |  |  | 1 | 35,8 | 6 | 72 | 6 | 72 |  |  |  |  |
| Подъезд к с. Солнечный | Н0128 | 3,0 | 1,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский-Ново-Никольский-Кондратьевский-Дубровский | Н018 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боровское-Серебренниково | Н0109 | 16,0 |  |  | 16 | 2 | 32 |  |  |  |  | 2 | 32 | 5 | 60 | 5 | 60 |  |  |  |  |
| Алейск-Первомайское | Н0110 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Ново-Колпаково | Н0111 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 84 | 7 | 84 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Вавилон | Н0112 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Кабаково | Н0113 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Плотава | Н0114 | 11,0 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 84 | 7 | 84 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Заветы Ильича | Н0115 | 4,0 | 3,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Александровка | Н0116 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 | 2 | 24 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Красный Яр | Н0117 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 | 2 | 24 |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Урюпино | Н0118 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Кашино | Н0119 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Чернышевский | Н0120 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Троицкий | Н0121 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Яровское | Н0122 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Приятельский | Н0123 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Совхозный | Н0124 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Дружба | Н0125 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к с.Октябрьский | Н0126 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к п.Березовский | Н0127 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 341,2 | 60 | 81,9 | 199,3 | 11 | 388,5 | 4 | 90,9 | 1 | 15 | 6 | 282,6 | 166 | 2381,2 | 166 | 2381,2 |  |  |  |  |

Схема 2. Транспортное обеспечение

| Таблица 43. Долгосрочная программа автомобильных дорог Алейского района до 2010 года с прогнозом до 2025 года (по ценам 2006 года) |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Наименование автомобильных дорог (участков) Код дороги | Проектное протяжение, км | Расчетная интенсивность, авт/сут 2025 год | Перспективная категория габарит моста | Намечено к стоительству и реконструкции |
|  |  |  |  |  | Всего 2008-2025 г. | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2011-2015 г.г. | 2016-2025 г.г. |
|  |  |  |  |  | км, пог. м | млн. руб | км млн. руб | км млн. руб | км млн. руб | км, пог. м | млн. руб | км, пог. м | млн. руб | км, пог. м | млн. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Региональные дороги |  |
| 1 | Алейск-Кировское-Комсомольское (до границы Топчихинского района) | 35 | 300-1000 | IV | 3c | 60 |  |  | 1c/20 | 1c | 20 | 2c | 40 | - | - |
| 2 | Дружба-Малиновка-Березовка-Бобровка (до ганицы Шипуновского района) | 30 | 220/1000 | IV | 3с | 60 |  |  |  |  |  | 3с | 60 |  |  |
|  | Итого по региональным дорогам | 65 |  |  | 6с | 120 |  |  | 1с/20 | 1с | 20 | 5с | 100 |  |  |
|  | Местные дороги |  |
| 1 | Алейск-Бориха | 22 | 350-850 | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мост через р. Алей, 8км |  | 600 | Г-8 | 180п.м | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 180п.м | 89 |
| 3 | А.д. «Алейск-Петропавловское-Бийск» (25км )-Осколково-Толстая Дубрава-а.д. «Алейск-Чарышское» (46км) | 30 | 500 | IV | 7с | 140 | 4с/80 | 3с/60 | - | 7с | 140 | - | - | - | - |
| 4 | Подъезд к с. Ветелки | 11 | 250 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Моховское-Савинка | 12 | 320 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новоникольский-Кондратевский-Дубровский | 16 | 130-270 | IV | 12с | 180 | - | 3с/45 | 3с/45 | 6с | 90 | 6с | 90 | - | - |
| 7 | Боровское-Серебренниково | 16 | 80 | V | 2c | 10 | - | - | 2с/10 | 2с | 10 | - | - | - | - |
| 8 | Алейский-Первомайский | 9 | 300 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подъезд к с. Новоколпоково | 12 | 170-900 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Подьезд к с. Вавилон | 4 | 900 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 11 | Подьезд к с. Кабаково | 6 | 450 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Подьезд к с. Плотава(до границы Шипуновского района) | 15 | 1300-1500 | III | 15рc | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 15р | 450 |
| 13 | Подъезд к с. Заветы Ильича | 4 | 800 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Подъезд к п. Александровский | 7 | 350 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Подъезд к с. Красный Яр | 3 | 550 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Подъезд к с. Урюпино | 3 | 950 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Подъезд к с. Кашино | 1 | 650 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Подъезд к п. Чернышевский | 1 | 90 | V | 1с | 5 | - | - | - | - | - | 1с | 5 | - | - |
| 19 | Подъезд к п. Троицкий | 5 | 90 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Подъезд к Яровскому | 2 | 50 | V | 2с | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2с | 10 |
| 21 | Подъезд к п. Приятельский | 2 | 250 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Подъезд к п. Совхозный | 1 | 500 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Обход с. Дружба | 2 | 330 | IV | 2с | 40 | - | - | - | - | - | 2с | 40 | - | - |
| 24 | Подъезд к п. Октябрьский | 3 | 190 | IV | 2с | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2с | 30 |
| 25 | Подъезд к п. Березовский | 8 | 30 | V | 8с | 40 | - | - | - | - | - | 8с | 40 | - | - |
| 26 | Подъезд к п. Солнечный | 3 | 650 | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Урлапово-Боровское (от границы Шипуновского района) | 8 | 1500 | III | 8c | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 8с | 320 |
|  | Итого по местным дорогам | 221 |  |  | 59 /44с/15р 1шт 180п.м. | 1314 | 4с/80 | 6с/105 | 5с/55 | 15с | 240 | 17c | 175 | 27/ 12с/15р 1шт 180п.м. | 899 |
|  | Итого по району | 286 |  |  | 65/ 50с/15р 1шт 180п.м. | 1434 | 4c / 80 | 3c / 105 | 6с/75 | 16с | 260 | 22c | 275 | 27 /12с/15р 1шт 180п.м | 899 |

Инженерное обеспечение

Электроснабжение Централизованное электроснабжение Алейского района осуществляется посредством 35,5 км электролиний ВЛ-500Кв, 75 км электролиний ВЛ-110Кв, 42 км электролиний ВЛ-35Кв, 530 км электролиний ВЛ-10Кв и 286 трансформаторными подстанциями.

Расположение объектов  и сетей инженерно-технического обеспечения отражено на схеме  3.

Основными источниками электроэнергии являются подстанции:

- ПС 110/10 №96 «Осколково»

- ПС 110/10 №93 «Кашино»

- ПС 35/10  №80 «Моховская»

- ПС 110/35/10 №90 «Алейская»

- ПС 35/10 №95 «Солнечная»

- ПС 35/10 №92 «Боровская»

Существующие сети 10кВ разветвлены и имеют большую протяженность.

Отпуск электроэнергии району за 2008 г. составил 133309 тыс. кВт. ч., в том числе для нужд промышленности 121634 тыс. кВт. ч., для нужд населения 11675 тыс. кВт. ч. Удельное потребление электроэнергии населением за 2006 г. составило 21,3 кВт ч/чел.

Динамика электропотребления и ее структура за 2004-2008 г.г. приводится в таблице 44.

Таблица 44.

|  |  |  |  | (тыс.кВт.ч.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. |
| Население | 10230 | 9864 | 9954 | 11507 | 11675 |
| Социальная сфера | 2405 | 2383,1 | 1994 |  |  |

Состояние питающих сетей 110 кВ в основном хорошее. Опоры, поддерживающие линии электропередачи, деревянные (10%), деревянно/железобетонные (63%) и железобетонные (27%).

Существующие электросети ВЛ10 кВ питают энергией все населенные пункты района, а также производственные постройки, находящиеся на некотором удалении от них. В настоящее время износ электросетевого комплекса составляет 50%.

Проектом предусмотрено реконструкция и дальнейшее развитие электрических сетей района. В дальнейшем рост электропотребления обусловлен внедрением в сельскохозяйственное производство электрификации трудоемких процессов в животноводстве и производстве зерновых культур и овощей, а так же ростом потребности электроэнергии на коммунально-бытовые нужды.

Схема 3.   Инженерное обеспечение .

Теплоснабжение  района осуществляется 8 муниципальными предприятиями:

– МУП «Дружбинское»;

– МУП «Заря»;

– МУП «Родник»;

– МУП «Совхозное»;

– МУП «Боровское»;

– МУП «Александровское»;

– МУП «Темп»;

– МУП  ТС «Алейское».

В районе функционирует 31 источник теплоснабжения,  протяженность тепловых сетей в населенных пунктах района составляет 26 км. Существующие котельные обеспечивают теплом в основном объекты социальной сферы (94,6% от общего количества отпускаемой тепловой энергии). На жилые здания соответственно приходится 5,4% (табл.45). Степень износа системы теплоснабжения составляет 75-80%.

Таблица 45.

Потребление тепловой энергии

| Наименование показателей | 2005 г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего | 50,7 | 50,3 | 25,8 | 21,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (Гкал) | - | - |  |  |
| - население (Гкал) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,7 |
| - социальная сфера (Гкал) | 48,0 | 47,6 | 16,5 | 14,0 |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Удельное потребление тепловой энергии населением в год (Гкал/чел.) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

В связи с проводимой модернизацией  ТЭК района с каждым годом идет сокращение потребления угля. Расход угля на отопительный сезон 2005 – 2006 годов составил  10011 тн, в 2007-2008 – 8700 тн (экономия – 1311 тн. или в денежном выражении более 1 млн.руб. бюджетных средств). На всех котельных, где установлены новые  котлы идет значительная экономия угля.

Для снижения теплопотерь в разводящих сетях в с.Безголосово замена изоляции теплотрассы – 350 м. Построено 3 новых котельных  со складами  для хранения  угля  в с.Моховское,с. Красная Дуброва, с.Осколково

Водообеспечение Водоснабжение населенных пунктов Алейского района  базируется на использовании качественной воды из Чарышского водовода и воды из местных  скважин, которая недостаточно качественная, повышенная жесткость воды. По состоянию на начало 2006 года в районе имеется 45 водозаборов общей протяженностью водопроводов 332 км и мощностью 13,0 тыс. куб. м в сутки. Основной объем воды отпускается населению (75,5%) в среднем на 1 жителя отпуск воды составил в 2006 году 29,2 литра.

Подавляющее большенство объектов водоснабжения построены 70-х-80-х годах и их техническое состояние характеризуется значительным износом. Протяженность ветхих сетей водоснабжения составляет 36,8 км (32,8%), а доля ветхих водонапорных башен, требующих замены, составляет 65%. Добываемые подземные воды никаким видам очистки не подвергаются, качество воды характеризуется повышенным содержанием минеральных солей.

Существующие в районе объекты сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции, как обьекты загрезнители окружающей среды (в т.ч. и подземных вод) не значатся. Всвязи с этим очистных сооружений для очистки промышленных стоков в районе нет.

На перспективу проектом предусматривается использование существующих источников водоснабжения с дальнейшим их обустройством. В целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь в 2009г. планируется заменить  0,9 км изношенных водопроводных сетей.

Основными специализированными предприятиями, обслуживающими эти объекты являются:

- МУП «Нива»;

- МУП «Новая жизнь»;

- МУП «Красный партизан»;

- МУП «Дружбинское»;

- МУП «Заря»;

- МУП «Родник»;

- МУП «Совхозное»;

- МУП «Источник»;

- МУП «Боровское»;

- МУП «Александровское»;

- МУП «Вавилон»;

- МУП «Кировское»;

- МУП «Темп»;

- ОАО «Алтайское управление водопроводов».

Систем канализации нет. Используются выгребные ямы, из которых производится откачка машинами и вывоз на поля фильтрации.

Основной  проблемой  жилищно-коммунального хозяйства района является  высокая степень изношенности  тепловых и водопроводных сетей. Большая часть (75 %) теплотрасс и водопроводов были  построены в период 1978-1985 г и срок их эксплуатации составляет более 25 лет. Большинство трубопроводов  проложены непосредственно в землю без устройства каналов и изоляции.

Связь Услуги связи на территории района оказывают Сибирь-Телеком, и сотовая связь осуществляется через компании Билайн, филиала ОАО «МТС».

Для удобства населения в селах района установлено 27 таксофонов.

Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек составляет 19,2 ед.

В соответствии с программой «Информатизации системы образования» все библиотеки муниципальных образовательных школ района снабжены специальным компьютерным обеспечением.  Всего в районе 113 компьютеров, в трех  школах мультимедийные проекторы, в двух  школах  интерактивные  доски. Создано 16 информационных центров, в которых ученик имеет возможность готовить рефераты, работать со справочной литературой, работать в Интернете.

Обеспечение доступа к ресурсам Интернет – одно из важнейших направлений информатизации образовательных учреждений. К сети Интернет подключены 35 школ  района.

Газоснабжение. В Алейском районе нет газопровода, газ в баллонах отпускается только на бытовые нужды населения. За последние годы сократился отпуск газового топлива, так как снизилось число потребителей.

Обеспечением населения газом в районе занимаются 9 индивидуальных предпринимателей и  «Алейскмежрайгаз». За  2008 год было реализовано 379 тн газа. Газоснабжением охвачены все населенные пункты, производится доставка баллонов автотранспортом.

Развитие системы газоснабжения Алейского района проектируется в рамках программы « Газификация Алтайского края».

Программа развития предусматривает строительства газпровода, который обеспечит централизованным газоснабжением все поселения.

Применение газа на котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения района, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Расположение объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, а также предварительная схема газификации района отражены на схеме 3.

## 3.4. Планировочная организация территории

Материалы обоснований основаны на официальной статистической информации. Использованы данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения Алейского района.

Проанализированы градостроительные и концептуальные проекты по рассматриваемой территории.

### 3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры района.

Сложившаяся планировочная организация Алейского района представляет собой четкую планировочную организацию с административным центром района – г. Алейск.

#### История заселения. На территории Алейского района жили люди еще в период ранней бронзы 3-2 тысячелетия до нашей эры. На берегу реки Алей в районе с. Безголосово найдено уникальное поселение – Березовая Лука.

В XVII веке земли Алейского района начали заселяться казачеством, раскольниками, беглыми крестьянами и посадскими людьми из Европейской части России, большинство селений возникло при реках и озерах, так как в основном местность степная. Ранее других основаны с. Кашино (1630 год), с. Урюпино (1645 год), с. Ярковское (Большепанюшево 1710 год), с. Боровское (1765 год), с.  Безголосого (1710 год), с. Савинка (1747 год).

В 1907-1908 годах для прокладки магистрали на участке от станции Павлодар до станции Барнаул в полутора верстах от деревни Мало – Панюшева Барнаульского уезда Томской губернии намечалось строительство станции Горевка, бывшая деревня Мало - Панюшева ныне является самой старой частью современного города Алейска.

В 1914 году при строительстве Туркестана – Сибирской железной дороги, а затем железнодорожного тракта соединяющего город Барнаул с Алтайским горно-рудным районом, возник пристанционный поселок Алейский. На строительство дороги, производство земляных работ было привлечено много рабочих собранных со всего уезда, а также прибывших из Европейской части России.

В январе 1918 года была провозглашена Советская власть на Алтае. Но созидательный путь развития был нарушен мятежом белочехов в мае 1918 года. Огненным смерчем пронеслись по Алейской степи события гражданской войны. В июне 1920 года была восстановлена Советская власть.

В 1924 году Постановлением заседанием Сибревком  от 27 мая 1924 года был образован Алейский район с центром в селе Алейское. В его состав вошли волости и селения: Панюшевская, Парфеновская, Кашинская, Осколковская – Савинской волости; с. Кабаково, п. Новоалексеевский -  Нечунаевской волости; пос. Кондратьевский - 1 Барнаульской волости; с. Плотава, п. Лужки – Чарышской волости Рубцовского уезда; Ясная Поляна, 1 и 2 Приятельский, Васильевский - Воробьевской волости Рубцовского уезда.

Следующая волна образования населенных пунктов связана с появлением колхозных хозяйств. В конце 1930 – 1940 г.г. в Алейском районе число населенных пунктов было 97, сельских советов 17.

В послевоенные годы процесс образования населенных пунктов пошел на спад. Наступила относительная стабилизация поселенческой инфраструктуры.

Однако это было недолго: с конца 1950-х — начала 1960-х гг. начался процесс ликвидации «неперспективных» сел. Советская политика переселения из мелких хозяйств в крупные, определенная КПСС, имела серьезные последствия. Она предопределила миграцию сельского населения, сказалась на экономике сельского хозяйства и в целом обусловила результат, противоположный желаемому. Развитие сети сельских поселений в советское время показало ошибочность ориентации только на развитие центральных поселков без учета малых сел, последние, как кровеносные сосуды, оказались очень важны для поддержания всего организма в целом. Сегодня понятно, что сельское хозяйство требует сочетания крупных, средних и мелких форм хозяйствования.

Граница Алейского района неоднократно менялась, а с 1962 года в район влились три совхоза бывшего Парфеновского района – Боровской, Моховской, Коммунар. Число административных единиц на 1 января 1967 года:

-16 сельских советов;

-65 населенных пунктов;

-34,3 тыс. населения.

В конце 1980 годов дополнились – Дубровский с\с, Краснопартизанский с\с, Ветельский с\с, Савинский с\с, Кабаковский с\с, Чапаевский с\с. Всего стало 22 сельских совета.

Перепись 1989 года показала, что численность населенных пунктов за десять лет уменьшилась на 13, было 57, стало 44, численность населения сократилось на 3434 человека, повлияла миграция,  выехало из сел района 14336 человек, а приехало 13228 человек.

Ликвидированы населенные пункты:

Семеновка, Рыбалки, Лесхоз, Победа, Озерский, Городок, Горевский, Башев лог, Железнодорожные казармы, Дубровский, Андреевский, Ореховский, Труд.

Таким образом, планировочная структура района определилась как тяготеющая к наиболее благоприятным и исторически сложившимся местам освоения и развития хозяйственной деятельности.

Таблица 46.

Сельские населенные пункты находятся в ведении администраций муниципальных образований

(по данным администрации района)

| Муниципальное образование | Количество населенных пунктов на 01.01.2009г. | Территория. кв.км | Численность постоянного населения (на начало года) всего, чел. | Плотность населения, чел/кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Алейский сельсовет | 5 | 178,07 | 1667 | 9,4 |
| п. Алейский |  |  | 821 |  |
| п. Первомайский |  |  | 243 |  |
| с. Малахово |  |  | 329 |  |
| п. Октябрьский |  |  | 215 |  |
| п. Мамонтовский |  |  | 59 |  |
| МО Александровский | 1 | 87,53 | 469 | 5,3 |
| п. Александровский |  |  | 469 |  |
| МО Безголосовский сельсовет | 1 | 141,33 | 753 | 5,3 |
| с. Безголосово |  |  | 753 |  |
| МО Большепанюшевский сельсовет | 3 | 125,33 | 784 | 6,2 |
| с. Большепанюшево |  |  | 588 |  |
| п. Успеновка |  |  | 40 | 11 |
| с. Новоколпаково |  |  | 145 |  |
| МО Боровской сельсовет | 2 | 450,84 | 1202 | 2,7 |
| с. Боровское |  |  | 1091 |  |
| с. Серебрянниково |  |  | 111 |  |
| МО Ветельский сельсовет | 1 | 76,66 | 369 | 4,8 |
| с. Ветёлки |  |  | 369 |  |
| МО Дружбинский сельсовет | 2 | 229,97 | 1332 | 5,8 |
| с. Дружба |  |  | 1305 |  |
| п. Берёзовский |  |  | 27 |  |
| МО Дубровский сельсовет | 3 | 282,37 | 1110 | 3,9 |
| с. Толстая Дубрава |  |  | 541 |  |
| п. Приятельский |  |  | 282 |  |
| с. Уржум |  |  | 287 |  |
| МО Заветильичевский сельсовет | 3 | 151,87 | 1668 | 11,0 |
| п. Заветы Ильича |  |  | 682 |  |
| п. Солнечный |  |  | 860 |  |
| п. Троицкий |  |  | 126 |  |
| МО Кабаковский сельсовет | 1 | 95,70 | 767 | 8,0 |
| с. Кабаково |  |  | 767 |  |
| МО Кашинский сельсовет | 2 | 137,78 | 803 | 5,8 |
| с. Кашино |  |  | 700 |  |
| ст. Язевка |  |  | 103 |  |
| МО Краснопартизанский сельсовет | 1 | 77,02 | 606 | 7,9 |
| с. Бориха |  |  | 606 |  |
| МО Кировский сельсовет | 5 | 261,07 | 1238 | 4,7 |
| п. Кировский |  |  | 616 |  |
| п. Новоникольский |  |  | 160 |  |
| п. Дубровский |  |  | 93 |  |
| п. Кондратьевский |  |  | 146 |  |
| п. Краснодубровский |  |  | 223 |  |
| МО Малиновский сельсовет | 1 | 139,87 | 439 | 3,1 |
| с. Малиновка |  |  | 439 |  |
| МО Моховской сельсовет | 2 | 156,05 | 1146 | 7,3 |
| с. Моховское |  |  | 1024 |  |
| п. Чернышевский |  |  | 122 |  |
| МО Осколковский сельсовет | 1 | 162,59 | 900 | 5,5 |
| с. Осколково |  |  | 900 |  |
| МО Плотавский сельсовет | 1 | 67,68 | 576 | 8,5 |
| с. Плотава |  |  | 576 |  |
| МО Савинский сельсовет | 1 | 165,89 | 560 | 3,4 |
| с. Савинка |  |  | 560 |  |
| МО Совхозный сельсовет | 1 | 124,66 | 628 | 5,0 |
| п. Совхозный |  |  | 628 |  |
| МО Урюпинский сельсовет | 1 | 96,46 | 740 | 7,7 |
| с. Урюпино |  |  | 740 |  |
| МО Фрунзенский сельсовет | 2 | 88,26 | 726 | 8,2 |
| с. Вавилон |  |  | 717 |  |
| п. Зелёная Поляна |  |  | 9 |  |
| МО Чапаевский сельсовет | 1 | 104,73 | 691 | 6,6 |
| с. Красный Яр |  |  | 691 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |
| МО Алейский район | 41 | 3401,73 | 19174 | 5,6 |

В настоящее время плотность населения в районе состовляет 5,6 чел./км² (по даным на 1 января 2009 года). Район – один из самых освоенных территорий Алтайского края.

Современную систему расселения (рис.15.) представляют 22 внутрирайонных центра. Всё население района – сельские жители. Самыми крупными муниципальными образованиями (МО), являются Алейское (1667 чел.), Дружбинское (1332), Боровское (1202), Заветильичевское (1668), Моховское (1146), Дубровское (1110), Кировское (1238) . Незначительно им уступают по численности проживающего населения Осколковское, Кашинское и Кабаковское МО.

Рис.15. Современная система расселения Алейского района

На период расчетного срока проекта сохранится существующая система расселения.

3 .4 .2 .  Перспективы градостроительного  развития территории

Градостроительное развитие района включает в себя следующие направления:

- развитие планировочных осей;

- планировочное районирование и развитие узлов планировочного каркаса;

- планировочное (средовое) зонирование;

- развитие инфраструктуры расселения;

-установление градостроительных ограничений использования территории;

-участие в целевых программах развития района.

Развитие планировочных осей

Сложившаяся к настоящему моменту планировочная структура района в достаточной степени развита. Она имеет линейно-узловой характер, при этом в качестве планировочных узлов выступают наиболее крупные населенные места. Эти узлы обеспечены транспортной связью с региональной транспортной инфраструктурой (с региональными автомагистралями, с железной дорогой) Наиболее значимыми в планировочном отношении населенными пунктами являются г. Алейск, п. Алейский, п. Солнечный, п. Заветы Ильича, п. Красный Яр, п. Совхозный - это центры сельсоветов и планировочные ядра территории, они расположены на разветвлениях планировочных осей.

Важными элементами градостроительного каркаса являются автодорога федерального назначения А-349 Барнаул-Рубцовск-гр. Казахстан, территориального назначения Алейск–Чарышское и Усть-Калманка - Павлодар; железная дорога Барнаул – Семипалатинск, которые предопределяют тенденцию развития планировочной структуры в направлении с диагонали востока на запад. Наличие федеральной автодороги предопределяет развитие территории. Наиболее густо населенные местности тяготеют к дороге.

Просматривается тенденция усиления планировочных связей линейного характера.

Центры сельских советов, крупные села имеют автодорожную связь с райцентром главным образом по местным дорогам, имеющим твердое покрытие. Многие мелкие сельские населенные пункты связываются с центрами сельсоветов и райцентром грунтовыми дорогами. Существующие внутрихозяйственные дороги, в основном, гравийные.

Тенденции развития планировочной структуры в меридиональном направлении.

Схемой территориального планирования предусмаривается усиление и развития планировочной связи меридионального направления.

Планировочное районирование и планировочный каркас

Развитие района связано с ростом интенсивности ведения сельского хозяйства, производством продовольственной  продукции широкого ассортимента, что  даст дополнительный импульс для развития наиболее важных многофункциональных центров, обладающих высоким уровнем производственного потенциала.

Планировочная структура Алейского района  в полной мере зависит от планировочного районирования и  направлений развития планировочной структуры Алтайского края в целом. Направления градостроительного развития края предопределены документом «Схема территориального планирования Алтайского края», который находится в завершающей стадии своей доработки.

В СТП Алтайского края выделены зоны с различной степенью градостроительной освоенности. Это соответственно следующие зоны:

-относительно высоко урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Барнаул в городской черте);

-средне урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Бийский городской округ) и с относительно развитой градообразующей базой (Рубцовский и Новоалтайский городские округа);

- слабо урбанизированные зоны с компонентами градообразующей базы (Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Змеиногорск, Горняк, Белокуриха), преимущественно не урбанизированной хозяйственно обустроенной среды.

Для территории края выделены планировочные районы (планировочных районов три – Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структурообразующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) и связующими элементами - природными осями, транспортными и инженерными коммуникациями между узлами. Отмечено, что каждый центр характеризуется определенным градостроительным потенциалом в зависимости от его величины (численности населения), административного статуса и социально-экономического положения. Предложена иерархия центров. Наряду с центрами планировочных районов обозначены подцентры. Планировочные центры и подцентры, могущие осуществлять межрайонные функции, следующие: Барнаул - крупный город (653,4 тыс. чел.), краевой центр; районные центры: Бийск (226,8 тыс. чел.), Рубцовск (158,6 тыс. чел.), Заринск (49,9 тыс. чел.), Камень-на-Оби (45,9 тыс. чел.), Славгород (35,8 тыс. чел.).

На планировочную организацию Алейского района оказывают влияние:

- связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района (г. Алейск) с центром планировочного района (г. Барнаул)

- связи между центрами смежных муниципальных районов;

- связи между центрами планировочных районов и подрайонов.

В документе «СТП Алтайского края» наряду с другими показателями также определены зоны развития промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и рекреации на территории.

Планировочную структуру любой территории, малой или большой, составляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Алейского района, как подсистемы планировочной структуры всего Алтайского края.

Планировочное (средовое) зонирование

Важные планировочные элементы (узлы) расположены на пересечении основных планировочных связей. Значимыми в планировочном отношении населенными пунктами (узлами планировочной структуры) являются  г. Алейск, п. Алейский, п. Солнечный, п. Заветы Ильича, п. Красный Яр, п. Совхозный и др. - это главные градостроительные ядра территории.

Важным фактором, определяющим дальнейшее развитие территории района, наряду с природным потенциалом, является сохранение историко-культурного и, в первую очередь археологического наследия. Это наследие выступает основой инфраструктуры научно-познавательного туризма. Можно ожидать формирование на основе археологических памятников существенных с градостроительной точки зрения планировочных узлов.

Итак, наиболее важные планировочные узлы, дифференцированные по функциональной специфике, следующие:

1) г. Алейск - многофункциональный (административный) крупный планировочный узел;

2)  - это центры сельсоветов, специализированные узлы, обслуживающие транспортные потоки;

Развитие инфраструктуры расселения

Инфраструктура расселения района формируется на основе природного районирования и природно-средового зонирования во взаимодействии с развитием планировочного каркаса.

Система расселения района представлена преимущественно сельской застройкой, объектами и инфраструктурой обслуживания районного уровня и характеризуется следующими факторами:

- общее количество населенных пунктов – 41 ед.;

- плотность сети населенных пунктов составляет – 12 ед на 1000 кв.км.;

- земли поселений составляют 2,5 от всей территории района или 8597 га, в т.ч. земли занятые застройкой – 450м²;

- плотность населения – 5,6 чел/км2 (по данным на 1 января 2009 года).

Дальнейшее развитие системы расселения должно быть направлено на повышение качества среды жизнедеятельности населения, повышения уровня благоустройства населенных пунктов, модернизацию систем инженерно-технического обеспечения, развитие сферы социального обеспечения населения. Эти меры должны получить дальнейшее развитие в генеральных планах поселений Алейского района.

3.4.3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории

Результаты проведенного комплексного анализа позволяют сделать вывод о наличии в Алейском районе необходимого стартового социально-экономического потенциала, позволяющего при условии его оптимального использования, обеспечить оздоровление, стабилизацию, подъем экономики и ее расширенное производство. Основанием для таких оптимистических прогнозов служит наличие таких конкурентных преимуществ как:

- ресурсный потенциал (природные ресурсы, полезные ископаемые, в том числе неосвоенные);

- сельскохозяйственный потенциал муниципального образования;

- наличие объектов социальной инфраструктуры;

- возможность интеграции предприятий района в Национальные проекты, Региональные и Федеральные целевые программы (по развитию АПК, здравоохранения,  культуры).

- наличие элементов транспортной инфраструктуры.

- стабильное развитие на территории района розничной торговли.

- наличие на территории района пивоваренного завода.

- высокий уровень кредитования  ЛПХ в рамках национального проекта «Развитие АПК», направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования».

наличие на территории района водоемов, пригодных для организации на них баз отдыха.

Обобщение результатов комплексного анализа позволяет сформировать стратегию развития Алейского района как обеспечение  высокого качества и комфортных условий жизни жителей района на основе эффективного функционирования развитого агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры.

Однако следует отметить, что на пути достижения обозначенных целей существует ряд сдерживающих факторов:

- в результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий снижается доля сельскохозяйственной продукции этих предприятий  в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, сокращаются посевные площади зерновых культур, поголовье КРС и производство животноводческой продукции;

- низкий уровень жизни населения. Значительная дифференциация средней заработной платы работающего населения, как по сферам деятельности, так и по поселениям. Значительная часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума. Продолжает существовать «теневая» заработная плата, нехватка квалифицированных кадров становится все острее, особенно  в сельском хозяйстве. Высок процент населения, нуждающегося в социальной защите;

- в жилищно-коммунальном хозяйстве сохраняется общекраевая тенденция роста стоимости услуг, что не увязано с доходами граждан. Высок уровень износа строений, коммуникаций. Низкие тарифы на поставку тепла объектам бюджетной сферы не позволяют обслуживающим предприятиям развиваться и наращивать свой потенциал, это ведет к росту кредиторской задолженности и в дальнейшем может привести к банкротству МУПов;

- дорожный фонд низкого качества, что порою затрудняет транспортное сообщение сельских пунктов с городом;

- проблемы охраны природы, экологии решаются слабо из-за отсутствия законодательной базы, отвечающей за эту сферу и квалифицированных кадров, работающих на этом поприще;

- экономическому развитию или, хотя бы, стабилизации положения в экономике мешают макроэкономические проблемы, свойственные не только  Алейскому району, но и региону, и стране в целом. Это дисбаланс цен на сельхозпродукцию и расходные материалы (ГСМ, запасные части и т.д.), инвестиционная непривлекательность аграрного сектора экономики, являющегося для района основным источником доходов. Низкий уровень жизни сельского населения ведет к постепенной утрате значимости сельского хозяйства в развитии  экономики. Отсутствует минимальная потребность в строительстве нового жилого фонда на селе. Субъекты малого предпринимательства не имеют достаточно оборотных средств для расширения бизнеса, кредитование затрудняется сложными процедурами оформления;

- недостаточно долгосрочных инвестиционных проектов;

- низкий уровень налоговых и неналоговых доходов муниципального образования,  невозможность  сокращения   расходов бюджета  по некоторым  видам (например, содержание зданий).

4. Обоснование проектных градостроительных решений

## 4.1. Варианты сценариев социально-экономического развития района

Выработка целевого сценария развития территории района осуществлялась на основе общей стратегии социально-экономического развития Алейского района.

В соответствии с «Основными принципами комплексного планирования социально- экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений» от 2.03.2006 г., опираясь на Комплексную программу социально-экономического развития муниципального образования Алейского района, разработанную Администрацией района, а также на результаты комплексной оценки проектной территории в схеме рассмотрены два основных сценария долгосрочного развития: инерционный; инвестиционный.

Инерционный сценарий предполагает экстраполяцию сложившихся тенденций развития на проектный период, при этом варианте новые крупные проекты не инициируются. Сохраняется высокая зависимость бюджета района от краевого бюджета, которая  может иметь лишь ограниченно поддерживающий характер. В структуре экономики ведущую роль продолжает играть сельское хозяйство. Положительную динамику развития может обеспечить рост рынков сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции.

Район останется малопривлекательным для инвесторов, задержится диверсификация производства, усилится процесс декапитализации основных фондов.

Будет проводиться модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы и объектов ЖКХ. Дальнейшее развитие получит малый бизнес, главным образом в бытовой сфере и инфраструктурных отраслях.

В данном сценарии предполагается стабильный рост экономики со средним темпом прироста ВРП около 4-5%, что обеспечит увеличение ВРП  за период 2008–2017 гг. (в сопоставимых ценах) в 1,6 раза.

По нашему мнению, данный сценарий имеет пессимистический характер, его реализация не решит комплекса проблем, накопленных в районе ни в социальной, ни в экономической сферах. Может привести к дальнейшему обнищанию населения и потере районом своей инвестиционной привлекательности, главным образом, как производитель продукции сельского хозяйства.

Второй сценарий имеет инвестиционный характер – предполагает рост инвестиций в социальную сферу и материальное производство, но без существенной диверсификации структуры экономики; обеспечит постепенное улучшение ситуации в экономике и социальной сфере района. Предусматривает активизацию деятельности по привлечению в район инвестиций, направляемых на повышение качества технологической базы производства путем ее модернизации и частичного обновления, реализацию пакета институциональных преобразований, системы приоритетных национальных проектов и долгосрочных программ развития ключевых секторов экономики района – сельского хозяйства,  промышленности по переработки их продукции.

В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским хозяйством, однако сельскохозяйственное производство будет постепенно внедрять интенсивные технологии, как в зерновом хозяйстве, так и в животноводстве. Усилится селекционная работа, направленная на улучшение породного состава скота. Положительная динамика промышленного производства станет возможной при условии, как минимум, сохранения рынков сбыта выпускаемой продукции.

Будут созданы условия для успешного развития малого бизнеса.

Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на наполняемости местного бюджета.

Этот вариант потребует повышения уровня государственных капиталовложений, значительной поддержки из федерального бюджета. Развитие Алейского района в этом случае ставится в прямую зависимость от их постоянного и гарантированного притока.

В данном сценарии намечается рост экономики со средним темпом роста ВРП до 6%, что обеспечит увеличение ВРП за 2008–2017 годы (в сопоставимых ценах) в 1,8 раза, созданию новых рабочих мест, существенному повышению инвестиционной привлекательности Алейского района.

Для Алейского района в качестве базового сценария можно рассматривать лишь второй – инвестиционный – сценарий развития, так как на рассматриваемую перспективу нет оснований рассчитывать на значительные инвестиции, способные обеспечить инновационный путь развития района.

В качестве первоочередных мероприятий следует интенсифицировать переработку сельскохозяйственного сырья путем модернизации и полной загрузки имеющихся производств, диверсификации номенклатуры выпускаемой продукции на предприятиях перерабатывающего комплекса, а также создать сеть маркетинговых услуг для продвижения производимой  продукции на региональных рынках. Реализовать конкурентные преимущества района – возможность производства конечной продукции, отвечающей стандартам качества.

Для реализации данного сценария развития необходимо на первом этапе 2008-2012годы (этап инерционного развития):

- ликвидировать негативные последствия развития экономики района;

(  обеспечить целенаправленную поддержку малого и среднего бизнеса, а также личных подсобных хозяйств населения;

( стабилизировать функционирование предприятий социальной сферы;

- осуществить постепенное свертывание убыточных производств и перевод инвестиций на расширение производства конкурентоспособной продукции;

- обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы маркетинговых услуг для продвижения собственной продукции  района на региональном и межрегиональном рынках;

- обеспечить реализацию программы реформирования и модернизации  жилищно-коммунального хозяйства района;

На втором этапе 2013-2017годы (этап прорывного количесвенного роста)  следует:

- обеспечить концентрацию усилий на рентабельных видах хозяйственной деятельности для создания конкурентных преимуществ;

- усилить специализацию конкурентоспособных производств, содействовать укреплению рыночных позиций предприятий – лидеров на целевых сегментах рынка в регионе;

- обеспечить рост качества жизни населения до средне краевого уровня.

И лишь на третьем этапе – 2018-2025 гг. (этап качественного роста) можно рассчитывать на достижение целевой функции развития района – его устойчивого развития в экономической и социальной сферах и обеспечение жителям Алейского района достойного уровня и качества жизни.

В качестве главного действенного механизма, используемого для обеспечения региональной конкурентоспособности, проектом рассматривается стабилизация и последующее развитие такого сектора экономики как АПК, его интенсификация, то есть внедрение новых технологий и высокопроизводительной техники. Алейский район должен не только сохранить, но и укрепить лидерские позиции в сельскохозяйственном производстве края, осуществив превращение в ведущий центр передового опыта в сельском хозяйстве.

.Для достижения поставленных целей и реализации миссии муниципального образования «Алейский район» определены следующие «точки роста» экономического потенциала:

- Сельское хозяйство:

- ООО «Осколковское», СПК «Нива», СПК «Новая жизнь», ООО «Украинское» - строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений беспривязного содержания крупного рогатого скота;

- ООО «Яровское», ООО «Осколковское» - приобретение доильного оборудования, кормосмесителей для мобильной раздачи кормов (КИС);

- КФХ Андреева, КФХ Ляпневой, КФХ Салахова, ООО «им. Дмитриева» – техническое перевооружение производства;

- ООО «Дубровское» - преобретение племенного скота;

- Развитие мясного животноводства в крестьянских фермерских хозяйствах;

- ООО «Успех», КФХ Андреева - увеличение объемов производства зерна и сахарной свеклы;

- СПК «Дружба», СПК «Нива», СПК Новая жизнь» - приобретение элитных семян;

- СПК и КФХ района – приобретение и внесение минеральных удобрений, гербецидов, мероприятия по поддержке рационального использования природных ресурсов.

- Промышленность

1.Алейский сельсовет – строительство модуля по переработки мяса;

2.Дружбинский сельсовет  - реконструкция  кирпичного завода;

3. Краснопартизанский сельсовет - ООО «Идея» - установка линии по производству безалкогольных напитков и чистой питьевой воды.

4. Заветильичевский сельсовет- строительство цеха по производству плодов-ягод.

5.Создание доступной информационной базы об имеющихся полезных ископаемых (кирпичного сырья, мергель, торф, возможно месторождение подземных вод) для потенциальных инвесторов, с целью повышения инвестиционной привлекательности территории и развития новых производств;

- Малый бизнес:

- Организация малых предприятий в производственной сфере: жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, по производству пластиковых окон, переработке сельхозпродукции;

- Участие субъектов малого бизнеса в региональных конкурсах инвестиционных проектов;

- Развитие приоритетных видов деятельности в рамках муниципальной программы «Малый бизнес».

Развитие транспортно-дорожного комплекса, электроэнергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства:

МО:

Также во всех муниципальных образованиях предусматриваются мероприятия по освещению улиц населенных пунктов, ремонту дорог.

## 4.2. Основные проектные решения по структурным единицам территориального планирования

В целях обеспечения в будущем устойчивого развития Алейского района, миссия муниципального образования заключается в обеспечении повышения качества и уровня жизни жителей за счет проведения планомерной работы по укреплению экономического, социального потенциала, повышения инвестиционной привлекательности территории, а в конечном итоге, за счет достижения муниципальным образованием самообеспеченности бюджета для выполнения, возложенных на него полномочий.

Проведенный SWOT-анализ показал, что социально-экономическое развитие Алейского района определяется, главным образом, его внутренними возможностями и угрозами, определенными с учетом сильных и слабых сторон социально-экономической среды внутри района:

Характеристика природно-ресурсного потенциала:

- благоприятные природно-климатические условия для развития аграрной сферы, причем как растениеводческих, так и животноводческих отраслей;

- наличие лесных массивов и водных ресурсов;

- отсутствие на территории района предприятий, осуществляющих опасные выбросы.

Характеристика трудового потенциала:

- высокая доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте;

- наличие свободной рабочей силы;

- положительная динамика занятых в малом бизнесе.

Характеристика производственного потенциала:

- благоприятные условия для развития  сельского хозяйства,

- наличие собственной сырьевой базы для пищевой промышленности района;

- наличие свободных промышленных площадей;

- наличие автомобильных дорог и железной дороги.

Характеристика потенциала социальной сферы:

- достаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

- снижение количества зарегистрированных преступлений (в том числе тяжких).

Характеристика финансового потенциала:

- возможность развития налогооблагаемых видов деятельности;

- наличие резервов роста собственных доходов бюджета за счёт объемов поступлений земельного налога и  арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.

Сильные стороны района характеризуются, в первую очередь, наличием, а также разнообразием природных условий для ведения сельскохозяйственного производства и наличием положительного опыта его ведения. Рост производства возможен за счет использования имеющихся свободных производственных площадей в перерабатывающей промышленности и расширения ассортимента выпускаемой продукции, интенсификации сельского и лесного хозяйства, создания современной социальной, инженерной и рыночной инфраструктур.

Разработка и реализация, упоминаемой выше, Программы и данной Схемы территориального планирования будут способствовать созданию конкурентоспособной среды для развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, малого предпринимательства, привлечения инвестиций в производство и социальную сферу. Увеличение объемов производства, в свою очередь, - наполнению местного бюджета и обеспечению занятости населения, что при сбалансированности бюджетной и налоговой политики обеспечит рост налогооблагаемой базы и улучшение качества жизни населения в районе.

В связи с этим стратегическими целями социально-экономического развития Алейского района являются:

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района, для чего определены приоритеты:

# В области улучшения демографической ситуации и повышения уровня жизни:

- создание социально-экономических условий, благоприятных для роста рождаемости, содержания и воспитания детей, включая условия для самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями;

- повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения, решение проблем социально незащищенных граждан, снижение численности нуждающихся в социальной поддержке;

- стабилизация ситуации в сфере занятости населения.

# В области улучшения системы здравоохранения:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района;

- укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами врачей и среднего медицинского персонала, повышение их профессиональной квалификации;

- обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной лечебно-профилактической помощи, в том числе участие в реализации национального проекта «Здоровье», федеральных программ «Программа по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов», «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними», региональных программах «Здоровый ребенок», «Пульмонология», «Вакцинопрафилактика», «Сахарный диабет», «Туберкулез» и других.

# В области совершенствования системы общего и среднего специального образования:

- повышение качества общего образования;

- обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района;

- совершенствование материально-технической базы и повышение технической оснащенности учебно-воспитательного процесса;

- повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений.

# Рост качества среды жизнедеятельности, приоритетами в данной области являются:

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса района:

(    улучшение условий проживания населения на основе проведения модернизации и замены устаревшего и отработавшего, установленные сроки эксплуатации, технологического оборудования, обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества - электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения.

Формирование рынка доступного жилья:

- привлечение в строительную индустрию субъектов малого бизнеса;

- увеличение объемов жилищного строительства.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- создание современной транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям всех сфер деятельности экономики и населения и обеспечивающей устойчивое сообщение со всеми населенными пунктами района;

- повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог;

- обновление автобусного парка.

Создание благоприятной экологической обстановки:

- осуществление комплекса мероприятий для предотвращения лесных пожаров;

- проведение лесовосстановления, проведение сертификации лесов;

- решение проблем утилизации отходов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение деградации природных комплексов.

Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан:

- безопасности дорожного движения;

- безопасности деятельности хозяйствующих субъектов;

- безопасности территории и населенных пунктов;

- усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного (биолого-социального и эндогенного происхождения) и техногенного характера.

# 3. Рост экономического потенциала района –

# ключевым условием достижения данной цели является обеспечение неуклонного роста конкурентоспособности отраслей реального сектора экономики.

В области развития промышленного производства:

- повышение конкурентоспособности продукции промышленности на региональном и российском рынках;

- поддержка наиболее перспективных видов деятельности, имеющих важное значение для развития экономики района в целом;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- обеспечение межмуниципального сотрудничества при закупке и переработке сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение кадрами необходимой квалификации.

В сельском хозяйстве:

  - увеличение объемов производства продукции животноводства, за счет приобретения племенного скота и улучшения состояния кормовой базы.

  - увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет внедрения прогрессивных технологий возделывания культур и приобретение современных посевных и кормозаготовительных комплексов повышение технологического уровня аграрного производства и внедрение ресурсосберегающих  технологий, направленных, в первую очередь, на проведение почвозащитных мероприятий в конкретных природных условиях (табл.47);

  - улучшение качества продукции;

  - обновление техники и технологий;

  - развитие сети маркетинговых услуг по реализации производимой в районе продукции сельского хозяйства;

  - формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, обеспечение высокого уровня доходов и занятости  сельского населения.

В лесном хозяйстве:

  - проведение  лесоустроительных  работ;

  - проведение  лесовосстановительных работ в объемах превышающих объем ежегодной лесосеки;

  - внедрение современных технологий  рубки леса;

  - полная утилизация древесного сырья;

  - внедрение новых технологий переработки древесины;

- охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней.

Развитие туризма и оздоровительного отдыха:

- создание условий, способствующих созданию в районе туристических объектов.

Развитие малого предпринимательства:

- создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности;

- увеличение вклада малого бизнеса в доходы бюджета.

# Совершенствование бюджетных отношений:

- увеличение собственных доходов бюджета муниципального района;

- проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета;

- рост дохода от использования муниципального имущества и земли;

- повышение эффективности бюджетных расходов.

План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв                            Таблица  47.

местностей Алейского района

| Местность | Тип почв | Значение для сельского хозяйства | Рекомендуемый режим использования | План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв местностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Черноземы обыкновенные, южные, выщелоченные, оподзоленные | Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений. Черноземы–пахотнопригодные почвы лучшего качества. | Рекомендуется для использования под пашню в полевом севообороте. | Рекомендуется в первую очередь комплекс мероприятий, направленный на предотвращение ветровой эрозии, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ. Среди факторов, оказывающих влияние на урожай сельскохозяйственных культур, одно из ведущих мест принадлежит безотвальной обработке с максимальным сохранением стерни, которая способствует накоплению атмосферных осадков и значительно ослабляет процессы ветровой эрозии. Посев необходимо проводить стерневыми сеялками поперек господствующих ветров. Важнейшим агротехническим приемом повышения урожайности является накопление и сохранение влаги в почве, так как влага в зоне недостаточного увлажнения является определяющим фактором получения высоких и стабильных урожаев сельхозкультур. Основным источником накопления влаги в почве является снегозадержание, которое необходимо проводить с первого дня образования снежного покрова. Снегозадержание уменьшает глубину промерзания почвы, ускоряет ее оттаивание весной и увеличивает водопроницаемость. Органические и минеральные удобрения повышают урожайность сельхозкультур и улучшают их качество. Создание сети полезащитных лесных полос продуваемой конструкции поперек господствующих ветров способствует снегозадержанию, снижению разрушающей силы ветра, более равномерному распределению снежного покрова зимой и оттаиванию его весной. С этой целью необходим уход за уже существующими лесополосами. На черноземах солонцеватых необходимо предусмотреть в системе зональной агротехники обработку и посев в более поздние сроки при достижении почвой физической спелости. Следует высевать культуры с коротким вегетационным периодом. Рекомендуется внесение органических и минеральных удобрений. Для ускорения созревания культур необходимы в первую очередь фосфорные удобрения. На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучшение; щелевание на смытых почвах; снегозадержание и регулирование снеготаяния; залужение водопроводящих ложбин; внесение органических и минеральных удобрений. |
| 4, 6, 7, 10, 20 | Лугово-черноземные | Данный тип почв обладает хорошим естественным плодородием, почвы пригодны для возделывания всех районированных культур сельскохозяйственных растений с коротким периодом вегетации. | Рекомендуется использовать под пашню в полевом или кормовом севообороте. Лугово-черноземные солонцеватые целесообразнее использовать в кормовых севооборотах. | Полугидроморфность почв определяет более позднее наступление физической спелости почв, поэтому все виды обработок и посев необходимо проводить в более поздние сроки, чем на черноземах. В противном случае поверхность данных почв становится глыбистой, а обработка полей затруднена. Данный тип почв склонен к уплотнению, заплыванию и образованию почвенной корки. Рекомендуемые мероприятия на пашне: - безотвальная обработка и посев в более поздние сроки при достижении почвами состояния «физической спелости»; - на лугово-черноземных почвах эффективно применение органических и минеральных, преимущественно фосфорных удобрений, которые способствуют созреванию возделываемых культур; - подбор скороспелых сортов с/х культур, на засоленных и солонцеватых – солонце- и солеустойчивых; - борьба с сорняками. Для защиты почв от водной и ветровой эрозии дополнительно рекомендуется: - обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и стока талых вод; - ограничение пропашных культур и чистого пара; - посев кулис и высокостебельных растений; - мульчирование соломой; - прерывистое бороздование междурядий пропашных культур на склонах; - регулирование снеготаяния, заделка промоин. На кормовых угодьях – поверхностное или коренное улучшение, подсев многолетних трав, влагонакопление, сенокосо- и пастбищеоборот. |
| 5, 7, 9, 10, 18, 20 | Луговые | Луговые почвы обладают высоким естественным плодородием, но из-за избыточной увлажненности не пригодны к использованию под пашню. | Луговые почвы рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно сенокосы. | На кормовых угодьях рекомендуется: - поверхностное улучшение; - подсев влаголюбивых трав, на засоленных почвах - солеустойчивых трав; - ограничение выпаса скота в весенне-осенний период; - на засоленных почвах – выборочно лиманное орошение; - внесение органических и физиологически кислых минеральных удобрений; - гипсование пятен солонцов; - сенокосо- и пастбищеоборот. |
| 5, 8 | Лугово-болотные | Естественное плодородие лугово-болотных почв низкое из-за постоянного повышенного увлажнения и неблагоприятных водно-физических свойств | Относятся к землям несельскохозяйственного использования. | Возможно выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, подсев влаголюбивых и солеустойчивых трав, ограничение выпаса скота. |
| 2, 4, 5, 14, 18 | Солонцы | Солонцы обладают плохими физико-химическими свойствами, засолены легкорастворимыми солями с поверхности | Рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно пастбища | Одним из основных приемов по улучшению качества почв является гипсование, внесение органических удобрений в больших дозах, послойная обработка и посев солеустойчивых культур. В первые годы после освоения солонцов для ускорения мелиоративного процесса необходимо высевать однолетние культуры с последующим размещением многолетних трав; ограниченный выпас скота. Основным методом для окультуривания солонцов является специальная система обработки: глубокая мелиоративная вспашка, которая разрушает плотный солонцовый и подсолонцовый горизонт, создает лучшие условия для корневой системы и влагонакопления, способствует процессу «самомелиорации», при котором происходит замещение поглощенного натрия кальцием гипса самой почвы, способствует выносу токсичных солей. В результате солонец приобретает более благоприятные агрофизические и водные свойства для развития растений. |
| 4, 5, 9, 14, 18 | Солончаки | Солончаки имеют сильную степень засоления легкорастворимыми солями. При подсыхании они покрываются корочкой солей и почти лишены растительности. | В сельскохозяйственном производстве не используются. | Типичные солончаки требуют коренной химической мелиорации. |
| 11,12, 13, 15, 17 | Серые, темно-серые лесные, осолоделые | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | В сельхозпроизводстве целесообразно использовать в качестве кормовых угодий. | Необходимо поверхностное улучшение: посев засухоустойчивых трав, внесение удобрений; нормированный выпас скота. Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |
| 16, 17 | Дерново-подзолистые | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | Не используются в сельском хозяйстве. | Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |
| 19 | Аллювиальные луговые | Аллювиальные обычные почвы обладают более высоким естественным плодородием по сравнению со слаборазвитыми; засоление резко снижает плодородие почв. | Рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно сенокосы. | Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо поверхностное или выборочно коренное улучшение, подсев влаголюбивых солеустойчивых трав, внесение органических и физиологически кислых минеральных удобрений, ограничение весенне-осеннего выпаса скота, выборочно – лиманное орошение. |
| 19 | Аллювиальные лугово-болотные | Данные почвы имеют неблагоприятные водно-физические свойства из-за избыточного увлажнения | Рекомендуется выборочно использовать под кормовые угодья | Подсев влаголюбивых многолетних трав, ограничение весенне-осеннего выпаса скота. |
| 16, 17 | Песчаные слаборазвитые | Относятся к почвам низкого качества | Рекомендуется использовать в качестве кормовых угодий, преимущественно сенокосов | Необходимы поверхностное или коренное улучшение в системе полосной обработки, снегозадержание, внесение органических удобрений, посев засухоустойчивых трав, ограничение выпаса скота, сенокосо- и пастбищеоборот. |

5. Охрана окружающей среды и риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Обследование территории района показало, что источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира);

Общее экологическое состояние района следует признать вполне удовлетворительным, с сохранением механизма воспроизводства природной среды. Тем не менее, длительное использование природных ресурсов района обусловило наличие участков с отчетливо выраженным антропогенным изменением (табл. 48).

Таблица 48.

Характеристика антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| промышленные | карьерно-отвальный | разработка месторождений полезных ископаемых |
| сельскохозяйственные | пастбищный луговой, животноводческий | выпас животных, сенокошение, животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменение микрогидроклиматических условий, изменение геохимического фона, образованием разрушенных эрозией почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| лесохозяйственные | вторичные или производные, подверженные вырубкам и пожарам | восстановившиеся после антропогенного воздействия, современные пожары и вырубки |
| Транспортные (инжерерно-инфраструктурный) | Автодороги различной категории, линии электропередач, водопроводы | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик природных систем) |

Для снижения антропогенного пресса на природную среду района необходимы следующие мероприятия:

1. По охране воздушного бассейна – более полный учет поля ветров и размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных, сообразно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования.

2. Так как увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и придорожных земель, необходимо улучшения качества дорог и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу.

3. По охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера способствующего снижению уровня пастбищной дегрессии и восстановлению биоразнообразия растительного покрова.

4. Рекультивация отработанных месторождений и других инженерных участков.

5. Уход за существующими лесополосами и восстановление погибших насаждений.

Оценка территории по степени подверженности риску возникновения  чрезвычайных ситуаций

Территория района относится к некатегорированной по гражданской обороне.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории района могут быть аварии на системах энергообеспечения.

Согласно   СНиП   22-01-95   на   территории   района   могут   иметь   место следующие умеренно опасные природные процессы – ураганы.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 6-7 баллов (см. схему 5).

Опасные метеорологические явления. Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады (как следствие – снежные заносы на дорогах, затопление части территории).

Залесенная часть района в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний и осенний пожароопасные периоды. Северная часть района относится к 2 классу пожарной опасности.

Биологические факторы риска и массовые заболевания. Биологические опасности создают микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности; некоторые растения и животные (ядовитые, переносчики инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги и аллергии). На территории района существуют риски возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: лептоспироз, бешенство, птичий грипп, луговой мотылек, саранчовые вредители.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории района необходимо предусмотреть:

- систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- мероприятия по обеспечению быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- противопожарные мероприятия;

-	мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу систем жизнеобеспечения;

- меры по предотвращению террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий, пожаров.

Опасные метеорологические явления. Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады. Опасные гидрологические явления. Подтопления, заторы в низовьях р. Алей и его притоков.

Залесенная часть района в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний и осенний периоды и предстовляет 2 класс природной пожарной опасности.

Биологические факторы риска и массовые заболевания. Биологические опасности создают микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности; некоторые растения и животные (ядовитые, переносчики инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги и аллергии).   На всей территории района возможны риски чрезвычайных ситуаций грипп птиц, лептоспироз, колорадский жук.

Схема 5. Риски возникновения ЧС.

6. Мероприятия по реализации схемы территориального планирования муниципального образования «Алейский район»

В основу расчетов  технико-экономических показателей СТП Алейского района положены проектные и предпроектные предложения администрации района и муниципальных образований, отраслевых организаций и ведомств, а также другие независимые расчеты с учетом рекомендаций СНиП. Расчеты велись по укрупненным показателям в целом по району.

Предложения по изменению границ поселений

Проектом предусмотрено изменение границ:

- МО Большепанюшевский сельсовет и МО г. Алейск, в связи с переводенным земельным участоком 5,4 га в категорию земель промышленности для расширения полей фильтрации г. Алейска, который прилегает к существующим полям фильтрации;

- МО Заветильичевский сельсовет и МО Алейский сельсовет, в связи с тем, что участок земель Министерства обороны площадью 522 га делится на три самостоятельных участка:

- участок площадью 110 га используется для хранения боевой техники,  имеет внешние ограждения и систему охраны. Существующая граница разделяет этот участок по капитальным сооружениям;

- участок площадью 6,6 га предполагается передать в поселковую черту п. Алейск, в связи с передачей на баланс МО «Алейский сельсовет» 3-х жилых домов, ранее состоящих на балансе войсковой части;

- участок площадью 405,4 га – остаток.

Предложения по жилищному фонду и изменению границ земель населенных пунктов

С учетом улучшения жилищных условий населения района и за счет увеличения социальной нормы жилищной обеспеченности к 2025 г. до 30 м 2 на человека общая площадь жилищного фонда составит 480 м2.

Для развития населенных пунктов, строительства жилья и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов за счет дополнительного отвода 381,2 га из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения до 2025 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2002-2008 гг. (таблица 27).

- при сохранении тенденций последних лет численность жителей района сократится, составив 15055 человек. Сокращение численности населения будет вызвано естественной убылью населения и отрицательным миграционным сальдо в районе. Среди позитивных демографических процессов ближайших лет (до 2010-2012гг.), можно назвать увеличение доли населения фертильных (детородных) возрастов.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Прогнозируется увеличение земель населенных пунктов за счет дополнительного отвода 388 га под новое строительство жилья и объектов социально-бытового назначения. При этом учитывалась необходимость в сельской местности каждой семье иметь собственное отдельное жилье, а также ветхость имеющейся застройки. Кроме того, заложены повышенные параметры благоустройства нового жилья – обеспечение водопроводом, местной канализацией.

Расчеты по развитию жилищного хозяйства осуществлены в соответствии с рекомендациями СНиП 2.0701-89*. М., 1989 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, поселений

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс. Земли сельскохозяйственного назначения будут составлять наибольший процент.

Планируется увеличение границ земель поселений – 388га. Увеличение планируется за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Предложения по размещению инженерных сетей

Для обеспечения электроэнергией существующих и планируемых потребителей района с высокой степенью надежности и минимальными потерями в сетях необходим своевременный ремонт и обслуживание существующего оборудования электроснабжения.

В районе источником водоснабжения служат Чарышский групповой водопровод и  артезианские скважины. Для того чтобы иметь резервный запас воды необходим своевременная замена и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. В перспективе потребуется дополнительное бурение артезианских скважин (с. Кабаково) и замена водонапорной башни (с. Ветелки).

Для покрытия прироста тепловой нагрузки необходима реконструкция и замена теплосетей и существующего котельного оборудования (табл. 50).

Программой газификации Алтайского края предполагается строительство газопровода в центральные районы края, в число которых входит Алейский район.

Предложения по размещению объектов капитального строительства

Объекты социального назначения

– Реконструкция помещения под детский сад в п. Солнечный, с. Вавилон, с. Толстая Дубрава, с. Осколково, п. Алейский, с. Боровское (табл. 50);

– Клуб в п. Первомайский;

Размещение иных объектов социального назначения не планируется.

Основные мероприятия в социальной сфере должны быть направлены на сохранение существующих объектов.

Объекты производственного назначения

В соответствии с программой социально-экономического развития района планируется до 2017 г. увеличение объемов промышленного производства на 43,8 % и сельскохозяйственного производства на 35%.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, строительства новых объектов, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ус-коренного создания соответствующей кормовой базы.

Мероприятия по развитию производственной сферы приведены в табл. 50.

Объекты торгово-бытового обслуживания

Сфера торгово-бытового обслуживания в районе представлена в основном предприятиями малого бизнеса. Для роста и развитие этой сферы необходимы меры связанные с административным регулированием и совершенствованием нормативной правовой базы.

Зоны с особыми условиями использования территории

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории. К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- Охранные коридоры инженерных  и транспортных коммуникаций;

- Месторождения полезных ископаемых;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- Охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов.

1) Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов СЗЗ предприятий и объектов устанавливаются на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.0701-89*. М., 1989 г.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Таблица 48.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; Пожарные депо; Бани; Прачечные; Гаражи; Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; Автозаправочные станции; Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия; Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия; Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; Канализационные насосные станции; Сооружения оборотного водоснабжения; Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | Жилые дома; Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции; Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей; Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; Спортивные сооружения общего пользования; Парки; Образовательные учреждения; Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; |

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

## 2) Охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций.

- Высоковольтные линии электропередач;

Устанавлены в соответствии с  «Правилами устройства электроустановок»;

- Автомобильные дороги;

Установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп. 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998г.).

3) Месторождения полезных ископаемых. Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

4) Зоны охраны объектов культурного наследия. Режим охраны и использования территории памятников и их зон охраны устанавливается в соответствии с Федеральным Законом РФ от 25 июня 2002 г. N73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными документами РФ и Алтайского края.

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ):

- разработка разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с управлением Алтайского края по культуре).

2. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращения ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ должен приостановить работы и проинформировать управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания управления Алтайского края по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия

5. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

Эти работы должны осуществляться разработчиками генеральных планов с выездом на место при участии специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия – археологов, архитекторов и историков, которыми будут производиться необходимые подготовительные работы (архивные исследования), уточнение местонахождения памятников, разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и обоснования указанных мероприятий.

5) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

6) Охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов.

На терртории заказника запрещаются распашка земель, кроме мест, разрешенных администрацией заказника; выпас и размещение летних стоянок скота; проведение ирригационных, гидромелиоративных работ, устройство дамб, плотин, прудов; выкашивание травы в водоохраной зоне в мае и в июне; сенокошение вкруговую; взрывные работы; охота на все виды животных; пуск палов и выжигание растительности; размещение складов ядохимикатов, ГСМ, складирование отходов производства и потребления; проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования; нахождение на территории заказника посторонних лиц с оружием, орудиями и собаками, за исключением государственной инспекторской службы специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Схемой предусмотрен ряд мероприятий по складированию и хранению бытовых отходов:

– организация новых мест для складирования отходов и скотомогильников в соответствии с санитарными нормами (п. Алейский, с. Александровка, с. Бориха, с Боровское, с. Вавилон, с. Ветелки, п. Заветы Ильича, с. Красный Яр, с. Моховское, с. Плотава, п. Совхозный);

– рекультивация старых свалок, не соответствующих нормам.

- увеличение площади под кладбище (п. Заветы Ильича).

7. Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования муниципального образования «Алейский район»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 340,173 | 340,168 |
| 1.1 | земли поселений | тыс. га | 8,597 | 8,985 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 308,258 | 307,877 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 3,143 | 3,131 |
|  | В том числе промышленности | тыс. га | - |  |
|  | земли иного спецназначения | тыс. га | - |  |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | 0,031 | 0,031 |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 19,748 | 19,748 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 0,396 | 0,396 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | чел. | 19067 | 15055 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | чел. | 19067 | 15055 |
|  |  | % от общей численности населения | 100 | 100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | чел. | 11595 | 8100 |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.4 | Численность занятого населения | чел. |  |  |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте |  |  |
| 2.5 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | чел. | 2855 |  |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте |  |  |
| 2.6 | Число поселений |  | 22 | 22 |
|  | всего | единиц |  |  |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 22 | 22 |
| III | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн. руб. | 180,2 |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. руб. | - |  |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 450,0 | 480 |
|  |  | домов |  |  |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 23,4 | 30,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 99,6 | 100 |
|  | канализацией | % | 50,7 | 52 |
|  | Газопроводом | % | - | 100 |
|  | теплом | % | 1,0 | 1,0 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | объекты учебно-образовательного обозначения | единицы мощности объектов соц. сферы | 46 | 46 |
|  | в том числе: число учащихся | чел. | 1965 | 1500 |
|  | Средняя наполняемость классов | чел. | 7,1 | 6,8 |
|  | Число детских дошкольных учреждений | ед. | 12 | 14 |
|  | В них: мест | чел. | 443 | 493 |
|  | детей | чел. | 274 | 324 |
| 5.2 | объекты здравоохранения |  | 39 | 39 |
|  | в том числе: численность лечебных учреждений ед. | ед. | 33 | 33 |
|  | Наличие больниц | ед./коек | 4/75 | 7/75 |
| 5.3 | оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |
| 5.4 | объекты культурно-досугового назначения |  | 65 | 65 |
|  | в том числе: библиотеки | ед. | 31 | 31 |
|  | учреждения культурно-досугового типа | ед. | 34 | 34 |
|  | киноустановки | ед. |  |  |
| 5.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | ед. | 72 | 72 |
| 5.6 | объекты социального обеспечения | ед. | 2 | 2 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км² | 0,2 | 0,2 |
|  | - автомобильной | - | 3,4 | 3,4 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 341,2 | 341,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - | 51,0 | 51 |
|  | - территориального значения | - | 290,2 | 290,2 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 251,1 |  |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление- всего | Тыс.куб. м./год | 2380 | 2245 |
| 7.1.1 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | Тыс.куб. м./год | 1683 | 1445 |
| 7.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ сут. |  |  |
| 7.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 25,1 | 25 |
| 7.4 | Потребность в тепле | тыс. Гкал/год | 27,7 | 27,7 |
|  | Количество твердых бытовых отходов | тыс. т/год | 9,9 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.5 | Потребность в электроэнергии | Тыс. кВт. ч. /в год | 133309 | 144000 |
| 7.6 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 21,3 | 25,0 |
| 7.7 | Источники покрытия электронагрузок, всего | МВт |  |  |
|  | - ПС | МВт |  |  |
| 7.8 | Протяженность сетей всего | км | 205,5 | 205,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - линий электропередач низкого напряжения (10 кВ) | км | 53 | 53 |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 42 | 42 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110-500кВ) | км | 110,5 | 110,5 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.9 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.10 | Потребление газа всего | тыс. м3/год |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год |  |  |
| 7.11 | Количество источников подачи газа | штук |  |  |
| 7.12 | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год |  |  |
| 7.13 | Протяженность сетей всего | км |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - магистральный высокого давления | км |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км |  |  |
|  | - газопровод среднего давления | км |  |  |
|  | - газопровод низкого давления | км |  |  |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |
|  |  | единиц | 47 | 47 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |  |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  | - |  |
| 9.8 | Защита почв и недр |  | - |  |

Таблица 49.

Состав параметров и перечня мероприятий по реализации схемы территориального планирования муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Источник и объемы финансирования (млн. руб.) | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. средства | федер. бюдж. | краев. бюдж. | муниц. бюдж. | другие источн. |  |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Школа | с. Кашино |  | Капитальный ремонт |  |  |  | 2,180 |  | 2009-2010 |
| 1.2 | Школа | с. Безголосово |  | Капитальный ремонт |  |  |  | 2,300 |  | 2009 |
| 1.3 | Школа | п. Совхозный |  | Ремонт |  |  |  | 0,260 |  | 2009 |
| 1.4 | Клуб | п. Чернышевский |  | Ремонт |  |  |  | 0,224 |  | 2010 |
| 1.5 | Клуб | с. Моховское |  | Реконструкция помещения столовой под клуб |  |  |  | 0,960 |  | 2009 |
| 1.6 | Клуб | с.Кашино |  | Капитальный ремонт |  |  |  | 1,380 |  | 2012 |
| 1.7 | Дом культуры | с.Боровское |  | Ремонт |  |  |  |  |  | 2009-2012 |
| 1.8 | Клуб | с. Осколково |  | Ремонт |  |  |  | 0,870 |  | 2012 |
| 1.9 | Клуб | п. Первомайский |  | строительство |  |  |  | 0,260 |  | 2011 |
| 1.10 | Освещение улиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2012 |
| 1.11 | Музыкальная школа | с. Дружба |  | Открытие |  |  |  | 1,0 |  | 2010 |
| 1.12 | Детский сад | с. Боровской |  | Открытие |  |  |  | 0,2 |  | 2009 |
| 1.13 | Детский сад | с. Вавилон |  | Реконструкция помещения под детский сад |  |  |  | + |  | 2009 |
| 1.14 | Стадион | с.Боровское |  | Реконструкция | 0,1 |  |  |  | 100 | 2011-2012 |
| 1.15 | Детский сад | с.Толстая Дубрава |  | Реконструкция помещения под детский сад |  |  |  | + |  | 2009-2010 |
| 1.16 | Детский сад | с. Осколково |  | Реконструкция помещения под детский сад |  |  |  | + |  |  |
| 1.17 | Детский сад | п. Солнечный |  | Реконструкция помещения под детский сад |  |  |  | + |  | 2009-2011 |
| 1.18 | Детский сад | п. Алейский |  | Реконструкция помещения под детский сад |  |  |  | + |  |  |
| 1.19 | Кафе | с. Совхозное |  | Открытие | 0,3 |  |  |  |  | 2009-2011 |
| 1.20 | Здание сельсовета | с. Безголосово |  | Капитольный ремонт |  |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 1.21 | Клуб | с. Кабаково |  | Реконструкция | + |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 1.22 | Парикмахерская | с. Совхозное |  | Открытие | 0,2 |  |  |  |  | 2009 |
| 1.23 | Стадион | п. Алейский |  | Ремонт |  |  |  | 0,05 |  | 2009 |
| 1.24 | Стадион | с. Кировское |  | Ремонт |  |  |  | 0,10 |  | 2009 |
| 1.25 | Магазин | п. Заветы Ильича |  | Строительство | 1,0 |  |  |  |  | 2010 |
| 1.26 | ФАП | с. Кировское |  | Реконструкция |  | 0,3 |  | 0,15 |  | 2009-2010 |
| 1.27 | ФАП | с. Безголосово |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 2009 |
| 1.28 | Благоустройство |  |  | Общественные работы | 0,150 |  |  |  |  | 2009-2012 |
| 1.29 | Детский оздоровительный лагерь | с. Боровское |  | Строительство |  |  |  | + | + | 2009-2017 |
| 1.30 | База отдыха | с. Боровское |  | Строительство | + |  |  |  |  | 2009-2017 |
| 1.31 | Детский летний лагерь | п. Большепанюшевский |  | Строительство |  |  |  | + |  | 2009-2017 |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Жилые дома* |  |  | Строительство |  | 2,167 | 3,304 | 3,9 | 4,016 | 2009 - 2017 |
| 2.2 | Жилые дома** |  |  | Строительство |  | 0,508 |  |  |  | 2009 - 2017 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Закуп племенного скота | с.Совхозное |  | Закуп | 0,1 |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 3.2 | Закуп племенного скота | п. Заветы Ильича |  | Закуп | 2,5 |  |  |  |  | 2010 |
| 3.3 | Животноводческий комплекс | п. Заветы Ильича |  | Строительство | 10,0 |  |  |  |  | 2010-2012 |
| 3.4 | Приобретение техники | п. Заветы Ильича |  | Модернизация | 3,5 |  |  |  |  | 2010 |
| 3.5 | Цех по производству плодов-ягод | п. Заветы Ильича |  | Строительство | 7,0 |  |  |  |  | 2010-2012 |
| 3.6 | Цех по производству безалкогольной продукции | с. Бориха |  | Производство | 2,0 |  |  |  |  | 2009 |
| 3.7 | Модуль по переработки мяса | п. Алейский |  | Строительство | + |  |  |  |  | 2009-2017 |
| 3.8 | Кирпичный завод | п. Дружба |  | Восстановление и реконструкция | 7,6 |  |  |  |  | 2009-2012 |
| 3.9 | Цех по производству пакли из льна ООО «Ампас» |  |  | Строительство | 3,8 |  |  |  |  | 2011 |
| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Дороги*** |  |  | Ремонт, строительство, реконструкция |  |  | 1434,0 |  |  | 2008-2025 |
| 4.2 | Дороги с. Плотава | с. Плотава |  | Отсыпка |  | 0,7 | 0,5 | 0,1 |  | 2009-2012 |
| 4.3 | Дороги с. Кировское | с. Кировское | - | Отсыпка |  |  |  |  | 0,03 | 2009 |
| 4.4 | Дороги п. Краснодубровский | п. Краснодубровский | - | Отсыпка |  |  |  |  | 0,02 | 2009 |
| 4.5 | Дороги | п. Заветы Ильича, п. Солнечный |  | Отсыпка |  |  | 1,0 |  |  | 2009 |
| 4.6 | Дороги внутрипоселковые | п. Заветы Ильича, п. Солнечный |  | Ремонт | 1,6 |  |  |  |  | 2010 |
| 4.7 | Дороги внутрипоселковые | п. Бориха |  | Укладка дорог асфальтом |  | 0,9 | 0,5 | 0,1 |  | 2009-2010 |
| 4.8 | Мост | п. Завет Ильичевский |  | Строительство | 1,5 |  |  |  |  | 2011 |
| 4.9 | Придорожный сервис | с. Боровское |  | Строительство | + |  |  |  | + | 2009-2025 |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5 | Модернизация ЖКХ**** |  |  | Ремонт, реконструкция |  |  | 1,065 |  |  | 2009-2010 |
| 5.1 | Водопровод | п. Кировский | 1,2 км | Замена | 0,03 |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 5.2 | Водопровод | с. Александровка | 1,3 км | Замена |  |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 5.3 | Водонапорная башня | с. Ветелки |  | Замена |  |  |  | 0,518 |  | 2009-2010 |
| 5.4 | Водонапорная башня | с. Уржум |  | Замена |  |  |  | 0,579 |  | 2009-2010 |
| 5.5 | Водонапорная башня | с. Осколково |  | Замена |  |  |  | 0,579 |  | 2009-2010 |
| 5.6 | Водонапорная башня | п. Троицкий |  | Замена |  |  |  | 0,426 |  | 2009-2010 |
|  | Водонапорная башня | п. Мамонтовский |  | Замена |  |  |  | 0,426 |  | 2009-2010 |
| 5.7 | Водопроводная башня | с. Александровка |  | Замена |  |  |  |  |  | 2011 |
| 5.8 | Водопроводная башня | п. Краснодубровский |  | Замена |  |  |  |  |  | 2011 |
| 5.9 | Водопровод | с. Боровское | 0,9 км | Замена |  |  |  |  |  | 2009-2010 |
| 5.10 | Котельная | п. Кировский |  | Капитальный ремонт |  |  |  | 1,6726 |  | 2009 |
| 5.11 | Котельная | с. Моховское |  | Приобретение и монтаж котельной со строительством угольного склада и теплотрассой |  |  | 0,880 | 0,220 |  | 2009-2010 |
| 5.12 | Водопровод | с. Безголосово | 1 км | Реконструкция |  |  | 2,048 | 0,512 |  | 2009-2010 |
| 5.13 | Водозаборная скважина | с. Толстая Дубрава |  | Бурение |  |  | 2,068 | 0,517 |  | 2009-2010 |
| 5.14 | Водозаборная скважина | с. Кировское |  | Капитальный ремонт |  |  |  | 1,960 |  | 2009-2010 |
| 5.15 | Водозаборная скважина | с. Кабаково |  | Бурение, строительство |  |  | 2,268 | 0,567 |  | 2009-2010 |
| 5.16 | Котельная | п. Солнечный |  | Замена котлов |  |  |  | 0,590 |  | 2009-2010 |
| 5.17 | Котельная | п. Алейский |  | Замена котлов |  |  |  | 0,248 |  | 2009-2010 |
| 5.18 | Котельная | с. Ветелки |  | Замена котлов |  |  |  | 0,236 |  | 2009-2010 |
| 5.19 | Теплотрасса | с. Дружба |  | Реконструкция |  |  |  | 0,380 |  | 2009-2010 |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| 6.1 | Пожарная часть | В районе отдаленных населенных пунктов |  | открытие |  |  |  | 0,540 |  | 2011-2012 |
| 6.2 | Свалки и скотомогильники | Населенные пункты |  | Строительство и оборудование |  |  |  | + |  | 2009-2012 |
| Разработка проектной документации |
| 7 | Генплан | Поселений |  | Разработка |  |  |  | + |  | 2009-2012 |

* программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования Алейский район Алтайского края на период до 2010 года»

**ФЦП «Развитие жилищного строительства в сельской местности» и «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае».

*** ФЦП «Долгосрочная прграмма развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года».

**** «Модернизация жилищно- коммунального комплекса Алтайского края»

Сроки реализации схемы:                           - 1 очередь                                - 2 очередь                           - 3 очередь

# Footnotes

Основные показатели социально-экономического положения городов и районов Алтайского края: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. - Б., 2008. - 228 с.

Оптимальный уровень распашки должен составлять 40% территории региона, естественные экосистемы - 60% (Материалы к Государственному докладу о состоянии окружающей природной среды Алтайского края в 1998 году)

# Text boxes

2009г.

2008г.

2007г.

2006г.

2005г.

2004г.

2003г.

2002г.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

32,8

9

58,2

категориях хозяйств 2008 год (%)

Поголовье скота во всех

Фермерские хозяйства

ЛПХ

Сельскохозяйственные предприятия

56

4

40

категориях хозяйств 2007 год (%)

Поголовье скота во всех

0

Фермерские хозяйства

ЛПХ

Сельскохозяйственные предприятия