АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2013                                                                                                                     №  49

п. Алейский

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального                                                                         образования Алейский сельсовет                                                                               Алейского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении » и руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему   водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края (прилагается) .

2. Обнародовать настоящее Постановление  в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              А.А. Середа

Утверждена

постановлением Администрации

Алейского сельсовета

от 15.11.2013 № 49

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Алейский сельсовет                                                       Алейского района

Алтайского края

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Алейского сельсовета водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Муниципальное образование Алейский сельсовет расположено в центральной части Алейского района Алтайского края и разделено на две части- северную и южную. Северная- непосредственно примыкает к землям г. Алейска, а так же граничит с Урюпинским, Дружбинским и Заветильичевским сельсоветами. Южная часть граничит с Урюпинским, Чапаевским, Краснопартизанским, Плотавским, Совхозным и Фрунзенским сельсоветами.

Территория муниципального образования Алейский сельсовет составляет 17171,8 га.

В состав Алейского сельсовета с общей численностью населения  по состоянию на 01.01.2012 г. 1560 человек входит пять населенных пунктов. В северной части Алейского сельсовета расположены п. Алейский с населением 776 человек и поселок Первомайский с населением 229 человек. В южной части Алейского сельсовета находятся три населенных пункта: село Малахово с населением 315 чел., поселок Октябрьский с населением 178 чел. И поселок Мамонтовский с населением 62 человека.

Административным центром сельсовета является поселок Алейский, расположенный в непосредственной близости к границе городской черты города Алейска.

3.2. Климат

На территории сельсовета преобладает резко  континентальный климат с холодной малоснежной зимой сильными ветрами и метелями и жарким летом.                                                                                                       Температура воздуха:

Среднегодовая                                                                     + 0,4

Средняя самого теплого месяца                                         + 18,8

Средняя самого холодного месяца                                     -  18,8

Средний из абсолютных годовых минимумов                  - 41

Абсолютный минимум                                                         - 51

Абсолютный максимум                                                        + 39

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 192 дня.

Глубина промерзания почвы (средняя)- 260 см.

Сумма осадков за год составляет 408 мм, за теплый период (апрель-октябрь)-299 мм, за холодный период (ноябрь-март)- 189 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле (60 мм), наименьшее - в феврале (14 мм). Жидкие осадки составляют 73% от общего количества осадков.

Наибольшая высота снежного покрова 23 см в среднем.

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления.

3.3. Существующее функциональное использование территории Алейского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2012 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 548 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15653 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 552,5 |
| 4 | Земли лесного фонда | 209 |
| 5 | Земли водного фонда | 209,3 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 17171,8 |

3.4. Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Алейскому сельсовету составляет 35,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе по видам собственности:

-муниципальный                                        953 кв. м             2.6%

-индивидуальный                                       33799 кв. м         95%

-ведомственный                                          854  кв. м            2,4%

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя:

Поселок Алейский                                15,6 кв. м/чел.

Поселок Первомайский                        19,9 кв. м/чел.

Село Малахово                                       16,8 кв. м/чел.

Поселок Октябрьский                            35,7 кв. м/чел.

Поселок Мамонтовский                         63,9 кв. м/чел.

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (95%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно- досугового типа представлены:                     Первоалейским сельским домом культуры;

Первомайским сельским клубом;

Малаховским сельским клубом;

Мамонтовским сельским клубом.

В каждом населенном пункте сельсовета находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

На территории п. Алейский расположен стадион с игровыми площадками.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2012 г.

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Первоалейский детский сад» | п. Алейский, ул. Мира,2а | помещение в 2-х этажном здании | Шайхутдинова С.А. тел. 42-3-81 |
| 2 | МКОУ «Первоалейская СОШ» | п. Алейский, ул. Школьная, 3 | 2 | Федько С.А. тел. 42-4-49 |
| 3 | Филиал МКОУ «Заветильичевская СОШ» МКОУ «Первомайская НОШ» | п. Первомайский, ул. Школьная, 3 | 1 | Яговцева А.К. тел. 42-3-08 |
| 4 | Филиал МКОУ «Краснопартизанская СОШ» МКОУ «Малаховская НОШ» | с. Малахово, пер. Школьный, 1 | 1 | Мажара С.А. тел. 41-3-10 |
| 5 | Филиал МКОУ «Краснопартизанская СОШ» МКОУ «Октябрьская НОШ» | п. Октябрьский, ул. Мира, 3 | 1 | Рудковская М.В. тел. 42-3-28 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоалейский ФАП | п. Алейский, ул. Мира, 6-1 | 1 | Лысова Е.А. тел. 42-3-45 |
| 2 | Первомайский ФАП | п. Первомайский, ул. Луговая, 2-2 | помещение в 1-о этажном здании | тел. 42-2-55 |
| 3 | Малаховский ФАП | с. Малахово, пер. Школьный, 1 | помещение в 1-о этажном здании | Цыброва Г.П. тел. 41-3-69 |
| 4 | Октябрьский ФАП | п. Октябрьский, ул. Мира, 5 | помещение в 1-о этажном здании | Иохим Л.Н. тел. 41-3-51 |
| 5 | Мамонтовский ФАП | п. Мамонтовский, ул. Мира, 1 | помещение в 1-о этажном здании | Иванникова Л.В. тел. 89619927741 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоалейский сельский дом культуры | п. Алейский, ул. Мира, 4 | 1 | Копаева А.М. тел. 42-3-60 |
| 2 | Первомайский сельский клуб | п. Первомайский, ул. Луговая, 2-1 | помещения в 1-о этажном здании | Травина Н.И. тел. 89635252268 |
| 3 | Малаховский сельский клуб | с. Малахово, пер. Школьный, 1 | помещения в 1-о этажном здании | Куртова Н.В. тел. 89635205010 |
| 4 | Октябрьский сельский клуб | п. Октябрьский, ул. Мира, 5 | помещения в 1-о этажном здании | Маматова Е.Г. тел. 41-3-28 |
| 5 | Мамонтовский сельский клуб | п.Мамонтовский, ул. Мира, 1 | помещения в 1-о этажном здании | Маскаева Е.А. тел. 89635339728 |
| 6 | Первоалейская библиотека | п. Алейский, ул. Советская, 1 | помещения в 2-х этажном здании | Плотникова Т.П. тел. 42-2-20 |
| 7 | Первомайская библиотека | п.Первомайский, ул. Школьная, 3 | помещения в 1-о этажном здании | Долженкова А.Н. тел. 42-3-08 |
| 8 | Малаховская библиотека | с. Малахово, пер. Школьный, 1 | помещения в 1-о этажном здании | Гайбель Н.В. тел. 41-3-69 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «Алейторг» розничная торговля | п. Алейский, ул. Советская, 7 | Свиридов А.С. |
| 2 | ИП Трунова О. Н. розничная торговля | п. Алейский, ул. Советская, 3 | Трунова О.Н. |
| 3 | ООО «Ольга» розничная торговля | п. Алейский, ул. Советская, 5 | Черкасова О.И. |
| 4 | ИП Сизов В.А. розничная торговля | п. Алейский, ул. Советская, 1а | Сизов В.А. |
| 5 | ПО «Алейторг» розничная торговля | п. Первомайский, ул. Луговая, 3 | Свиридов А.С. |
| 6 | ПО «Алейторг» розничная торговля | с. Малахово, ул. Пустынная, 3 | Свиридов А.С. |
| 7 | ИП Овеян К. Ф. розничная торговля | с. Малахово, ул. Пустынная, 12а | Овеян К.Ф. |
| 8 | ИП Воронков В.С. розничная торговля | с. Малахово, ул. Пустынная, 5 | Воронков В.А. |
| 8 | ПО «Алейторг» розничная торговля | п. Октябрьский, ул. Победы, 6 | Свиридов А.С. |
| 9 | ИП Кирьянова О.С. | п. Мамонтовский, ул. Ленина, 2-1 | Кирьянова О.С. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Алейский - филиал ФГУП "Почта России" | п. Алейский, ул. Советская, 1 | помещение в 2-х этажном здании | Головко Е.Ю. тел. 42-3-22 |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЭУ №4 ОАО «Алтайское управление водопроводов» | п. Алейский, пер. Рабочий, 6 | 1 | Глухов А.Н. тел. 42-2-37 |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Алейского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

- РЭУ №  4 ОАО «Алтайское управление водопроводов» обслуживает поселки Алейский и Первомайский.

Юридический адрес: 658109, Алтайский край, Алейский район, п. Алейский, пер. Рабочий, д. 6; тел. 8-(38553)-42-2-37.

- МУП «Родник» обслуживает с. Малахово и п. Мамонтовский. Юридический  адрес: 658119, Алтайский край, Алейский район, с. Толстая Дуброва, ул. Молодежная,      д. 35;  телефон 8-(38553)- 38-5-00.

- СПК «Нива» обслуживает п. Октябрьский.

Юридический  адрес: 658109, Алтайский край, Алейский район,  п. Октябрьский,  ул. Мира, д. 5; телефон 8-(38553)-41-3-51.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Данные о водоснабжении

п. Алейский

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Метели Шипуновского района (групповой Чарышский водопровод), тип подземный - очистка в местах забора из подземных скважин в с. Метели Шипуновского района, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | нет |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 9,5 км, - 60% |

п. Первомайский

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Метели Шипуновского района (групповой Чарышский водопровод), тип подземный - очистка в местах забора из подземных скважин в с. Метели Шипуновского района, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,25 м3/час, - лимит 11000 м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | нет |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 1,5 км, - 2% |

с. Малахово

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Малахово, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | с. Малахово 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 6,5 км, - 60% |

п. Октябрьский

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | п. Октябрьский, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | п. Октябрьский 10 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-10-140, напор 140Н, м |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 5,0 км, - 60% |

п. Мамонтовский

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | п. Мамонтовский, тип подземный - насосная станция без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 0,5 м3/час, - лимит 4400 м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | п. Мамонтовский 10 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-10-80, напор 80 Н, м |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 0,9 км, - 10% |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность,км | Год постройки | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Алейский | 9,5 | 1961 2009 | чугун ПХВ | 110 50 |
| 2 | п. Первомайский | 1,5 | 2009 | ПХВ | 110 |
| 3 | с. Малахово | 6,5 | 1973 | чугун | 110 |
| 4 | п. Октябрьский | 5,0 | 1965 | чугун | 110 |
| 5 | п. Мамонтовский | 0,9 | 2010 | ПХВ | 50 |

Графическая часть.

Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы водоснабжения.

- котельная;

- водонапорная башня;

- социально-значимые объекты;

- жилые дома;

- 2-х этажные дома;

- хозяйственные объекты;

- одноэтажные дома;

- водопроводные сети;

Поселок Алейский

Поселок Первомайский

Поселок Октябрьский

Поселок Мамонтовский

Село Малахово

4.2. Водоотведение.

Централизованная система канализации и сооружения в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы. Для части зданий используются дворовые уборные.

5. Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 20125 года).

| №п\п | Наименование | п. Алейский | п. Первомайский | с. Малахово | п. Октябрьский | п. Мамонтовский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих магистральных сетей | 0,85 км | 3,25 км |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих поселковых сетей | 6,65 км | 1,05 км | 2,7 км | 2,6 км | 1,0 км |
| 3 | Строительство локальных очистных сооружений |  |  | 109,0 куб. м/сут. | 72,0 куб. м/сут. | 23,0 куб. м/сут. |
| 4 | Реконструкция существующей водонапорной башни |  |  |  | 1 шт. |  |
| 5 | Строительство артезианской скважины |  |  |  |  | 1 шт. |

Водопотребление населением Алейского сельсовета на расчетный срок (до 2025 года), в том числе I очередь строительства (до 2017 года).

| № | Наименование потребителей | Удельное водопотребление, л/сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | п. Алейский | 180 | 143,8 |
| 2 | п.Первомайский |  | 45,5 |
| 3 | с. Малахово |  | 58,1 |
| 4 | п. Октябрьский |  | 38,2 |
| 5 | п.Мамонтовский |  | 12,1 |
|  | Итого по сельсовету |  | 297,7 |
|  | В том числе I очередь |
| 1 | п Алейский | 150 | 119,9 |
| 2 | п.Первомайский |  | 38,0 |
| 3 | с. Малахово |  | 48,5 |
| 4 | п.Октябрьский |  | 31,8 |
| 5 | п.Мамонтовский |  | 11,0 |
|  | Итого по сельсовету |  | 249,0 |

Согласно генеральному плану поселения в проекте принята выгребная система отвода сточных вод от всех жилых и общественных зданий, с последующим вывозом спецавтотранспортом на поля фильтрации города Алейска. Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от зданий до выгребов.

Общее водоотведение Алейского сельсовета на расчетный срок (до 2025 года),

в том числе I очередь строительства (до 2017 года).

| № п/п | Наименование потребителей | Жилая зона, куб. м/сут. | Неучтенные расходы, куб. м/сут. | Развитие промпредприятий, куб. м/сут. | Итого, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | п. Алейский | 172,6 | 17,3 | 43,2 | 233,1 |
| 2 | п. Первомайский | 54,6 | 5,5 | 5,5 | 65,6 |
| 3 | с. Малахово | 69,8 | 7,0 | 7,0 | 83,8 |
| 4 | п. Октябрьский | 45,8 | 4,6 | 4,6 | 55,0 |
| 5 | п. Мамонтовский | 14,5 | 1,5 | 1,5 | 17,5 |
|  | Итого по сельсовету | 357,3 | 35,9 | 61,8 | 455,0 |
|  | В том числе I очередь |
| 1 | п. Алейский | 143,8 | 14,4 | 36,0 | 194,2 |
| 2 | п. Первомайский | 45,5 | 4,6 | 4,6 | 54,7 |
| 3 | с. Малахово | 58,1 | 5,8 | 5,8 | 69,7 |
| 4 | п. Октябрьский | 38,2 | 3,8 | 3,8 | 45,8 |
| 5 | п. Мамонтовский | 13,1 | 1,3 | 1,3 | 15,7 |
|  | Итого по сельсовету | 298,7 | 29,9 | 51,5 | 380,1 |